PLAN

GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY PĘPOWO

Pępowo, maj 2004

Główni autorzy opracowania:

AK NOVA Sp. z o.o., z siedzibą w Odolanowie, przy ul. Ostrowskiej 42

Kierownik Projektu

mgr Rajmund Prusiewicz

Zespół autorski

mgr Rajmund Prusiewicz

mgr inż. Andrzej Bednarek

mgr inż. Marian Peksa

SPIS TREŚCI:

1WSTĘP	7

1.1Założenia i koncepcja opracowania.	7

1.2Aktualny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.	10

1.3Ogólna charakterystyka gminy Pępowo	13

1.4Sytuacja demograficzna.	14

2ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI.	14

2.1Odpady powstające w sektorze komunalnym.	14

2.1.1Rodzaj ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym 	15

2.1.2Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym rodzajom odzysku 	27

2.1.3Istniejące systemy zbierania odpadów	27

2.1.4Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 	28

2.1.5Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów 	31

2.2Odpady powstające w sektorze gospodarczym.	32

2.2.1Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	32

2.2.2Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym rodzajom odzysku 	40

2.2.3Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	41

2.2.4Istniejące systemy zbierania odpadów	41

2.2.5Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów 	42

2.3Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych	42

2.3.1Grupy odpadów niebezpiecznych	43

2.3.2Rodzaj i ilość odpadów niebezpiecznych poddawanych poszczególnym rodzajom odzysku 	52

2.3.3Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	53

2.3.4Istniejące systemy zbierania odpadów	53

2.3.5Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych 	54

3Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami 	56

3.1Sektor komunalny	56

3.2Sektor gospodarczy	61

4ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.	64

4.1Sektor komunalny	64

4.1.1Cele i kierunki działań	64

4.1.2Plan działań 	65

4.1.3System gospodarki odpadami dla gminy.	79

4.2Sektor gospodarczy	85

4.2.1Cele i kierunki działań	85

4.2.2Plan działań w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego 	86

5ANALIZA OPCJI EKONOMICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH.	99

5.1Technologie Kompostowania	99

5.2Technologie sortowania 	100

5.3Koncepcja realizacji Zakładu Utylizacji Odpadów 	101

1.1.2Prognoza nagromadzenia odpadów	101

1.1.3Założenia koncepcji	101

1.1.4Efekt ekologiczny proponowanych rozwiązań	112

1.1.5Bilans produktów	112

5.3.1Efektywność 	113

5.4Koszty 	113

6Zadania strategiczne na lata 2004-2011	115

6.1Sektor komunalny	115

6.2Sektor gospodarczy	116

7HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2004-2007	118

7.1Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi	118

7.2Zasady finansowania	121

8WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA W PLANIE.	125

8.1Ocena zgodności celów planu gospodarki odpadami z celami planami wyższego szczebla 	125

8.2Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji PGO	125

8.3Określenie, analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko wynikające z realizowanych zadań, przedsięwzięć określonych w projekcie planu gospodarki odpadami	127

8.4Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji strategii	128

9SYSTEM MONITORINGU. 	130

9.1Zasady zarządzania systemem. 	130

9.2Aktualizacja i modyfikacja planów. 	130

9.3Raportowanie wdrażania planów. 	130

9.4Wskaźniki monitorowania efektywności Planu. 	130

10Streszczenie w języku niespecjalistycznym.	132

SPIS RYSUNKÓW:	135

[1]Rys. 1.1. Schemat wykonywania planów gospodarki odpadami. 6	135

[2]Rys. 1.2. Schemat postępowania przy podejmowaniu działań powodujących lub mogących spowodować powstawanie odpadów. 9	135

[3]Rys. 2.1. Morfologia odpadów komunalnych 15	135

[4]Rys. 2.2. Morfologia domowych odpadów komunalnych z terenu gminy Pępowo  17	135

[5]Rys. 2.3. Morfologia odpadów pochodzących z obiektów infrastruktury i turystyki 18	135

[6]Rys. 2.4. Struktura odpadów opakowaniowych w procentach 24	135

[7]Rys. 2.5. Widok na składowisko w Czeluścinie. 28	135

[8]Rys. 2.6. Wjazd na składowisko w Czeluścinie. 28	135

[9]Rys. 2.7. Lokalizacja instalacji do utylizacji odpadów komunalnych–składowisko Czeluścin 29	135

[10]Rys. 3.1. Prognozowane zmiany ilości odpadów komunalnych w latach 2003-2011 55	135

[11]Rys. 5.1. Schemat technologiczny ZUO Trzebania 101	135

[12]Rys. 5.2. Linia technologiczna sortowania odpadów-widok z boku 102	135

[13]Rys. 5.3. . Linia technologiczna mechanicznego sortowania odpadów zmieszanych-sito bębnowe 104	135

[14]Rys. 5.4. Linia technologiczna fermentacji odpadów 105	135

[15]Rys. 5.5. Składowisko odpadów, kwatera – przekrój  107	135

SPIS TABEL:	135

Tab. 1.1. Sytuacja demograficzna gminy Pępowo wg stanu na dzień 31.12.2002. (GUS) 12	135

Tab. 2.1. Ilości poszczególnych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych  13	135

Tab. 2.2. Wskaźniki odpadów komunalnych ze względu na źródło występowania 14	135

Tab. 2.3. Zestawienie ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych  16	135

Tab. 2.4. Procentowy udział poszczególnych odpadów (morfologia) z podziałem na rodzaje jednostek osadniczych 16	135

Tab. 2.5. Morfologia domowych odpadów komunalnych  16	135

Tab. 2.6. Ilość odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego 18	136

Tab. 2.7. Struktura odpadów z obiektów infrastruktury i turystyki 18	136

Tab. 2.8. Ilość odpadów wielkogabarytowych w Mg/a 19	136

Tab. 2.9. Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych 19	136

Tab. 2.10. Ilość odpadów zielonych  20	136

Tab. 2.11. Ilości odpadów z czyszczenia ulic i placów w Mg/a 20	136

Tab. 2.12. Ilości i procentowy udział poszczególnych strumieni odpadów w odpadach budowlanych 21	136

Tab. 2.13. Ilość odpadów niebezpiecznych w Mg/a 22	136

Tab. 2.14. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych. 23	136

Tab. 2.15. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w roku 2002 w gminie Pępowo 24	136

Tab. 2.16. Ilości surowców wtórnych zebranych w roku 2003 w ramach selektywnej zbiórki na terenie gmin gminy Pępowo 25	136

Tab. 2.17. Ilości i rodzaje odpadów zinwentaryzowanych na terenie gminy Pępowo. wg katalogu odpadów zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.01. 31	136

Tab. 2.18. Ilości i rodzaje odpadów zinwentaryzowanych na terenie gminy Pępowo wg branż sektora gospodarczego (zgodne z KPGO) wraz z szacunkowym stanem aktualnym. 32	136

Tab. 2.19. Wykaz wytwarzanych odpadów z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 33	136

Tab. 2.20. Ilość i rodzaj odpadów z remontów i budów  34	136

Tab. 2.21. Ilość zużytych opon  35	136

Tab. 2.22. Ilość i rodzaj odpadów z produkcji podstawowej przemysłu rolno spożywczego 36	136

Tab. 2.23. Ilość i rodzaj odpadów z przemysłu owocowo – warzywnego 37	136

Tab. 2.24. Ilość i rodzaj odpadów z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 37	136

Tab. 2.25. Ilość i rodzaj odpadów sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych 38	136

Tab. 2.26. Szacowane ilości odpadów gospodarczych poddawanych odzyskowi w podziale na branże. 38	136

Tab. 2.27. Szacowane ilości odpadów gospodarczych z gminy Pępowo poddawanych unieszkodliwianiu w podziale na branże. 39	136

Tab. 2.28. Ilość i rodzaj zużytych źródeł światła zawierających rtęć wg wydanych decyzji 42	137

Tab. 2.29. Ilość i rodzaj olejów odpadowych  47	137

Tab. 2.30. Ilość odpadowych baterii i akumulatorów  47	137

Tab. 2.31. Szacowane ilości odpadów niebezpiecznych z gminy Pępowo poddawanych odzyskowi w podziale na branże. 50	137

Tab. 2.32. Szacowane ilości odpadów niebezpiecznych z gminy Pępowo poddawanych unieszkodliwianiu w podziale na branże. 51	137

Tab. 2.33. Spis podmiotów spoza gminy Pępowo gospodarujących odpadami niebezpiecznymi 52	137

Tab. 3.1. Wzrost ilości odpadów ze strumienia komunalnego w podziale na rodzaje i źródła powstawania 55	137

Tab. 3.2. Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych  56	137

Tab. 3.3. Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego 56	137

Tab. 3.4. Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego 57	137

57	137

Tab. 3.5. Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych  57	137

Tab. 3.6. Prognoza ilości odpadów zielonych i ulicznych  57	137

Tab. 3.7. Prognoza ilości odpadów budowlanych  58	137

Tab. 3.8. Prognoza zmian wskaźników nagromadzenia odpadów opakowaniowych w kg/M  58	137

Tab. 3.9. Prognoza zmian ilości odpadów opakowaniowych w Mg/a 58	137

Tab. 3.10. Prognoza ilości osadów ściekowych  59	137

Tab. 3.11. Prognoza ilości odpadów gospodarczych.  60	137

Tab. 4.1. Zakładane ilości odpadów poddane odzyskowi i recyklingowi w Mg/a 65	137

Tab. 4.2. Zakładane ilości zestawów do selektywnej zbiórki  69	137

Tab. 4.3. Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych (Mg/a) 73	137

Tab. 4.4. Prognoza wzrostu odpadów biodegradowalnych i ich recyklingu na terenie gminy. 75	137

Tab. 5.1. Porównanie metod kompostowania. 97	137

Tab. 5.2. Porównanie producentów sortowni.  98	137

Tab. 5.3. Odpady dowożone do ZUO - bilans 99	137

Tab. 5.4. Segregacja ręczna odpadów użytkowych z selektywnej zbiórki – bilans masowy 103	138

Tab. 5.5. Rozdział odpadów zmieszanych – bilans 104	138

Tab. 5.6. Sucha fermentacja biofrakcji i osadów ściekowych – bilans 106	138

Tab. 5.7. Przewidywany skład biogazu 106	138

Tab. 5.8.Parametry techniczno – technologiczne składowiska  107	138

Tab. 5.9.Odpady procesowe ZUO na składowisko – bilans 108	138

Tab. 5.10. Kompostownia odpadów zielonych– bilans 108	138

Tab. 5.11. Typowy skład odpadów budowlanych wg KPGO 109	138

Tab. 5.12. Porównanie technologii fermentacji beztlenowej oraz kompostowania. 111	138

Tab. 7.1. Szacunkowy koszt realizacji zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2004 – 2007  117	138

Tab. 9.1. Wskaźniki monitorowania Planu 129	138

Tab. 10.1. Prognoza ilości odpadów gospodarczych.  130	138

# WSTĘP

  - Założenia i koncepcja opracowania.

Podstawą wykonania Planu Gospodarki Odpadami (PGO) dla gminy Pępowo jest umowa z dnia 24 lutego 2004 r., pomiędzy Gminą Pępowo z siedzibą w Pępowie i firmą AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie przy ul. Ostrowskiej 42.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o odpadach, gminne plany gospodarki odpadami powinny być zgodne z planami wyższego szczebla. Dokumentem bezpośrednio nadrzędnym dla PGO dla gminy Pępowo jest Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (PPGO) dla powiatu gostyńskiego opracowany przez EKO – EFEKT Spółka z o.o.  PGO dla gminy Pępowo określa sposób realizacji celów i zadań zawartych w PPGO dla Powiatu oraz wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego (WPGO) zgodnie z § 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620).

W celu ujednolicenia opracowań przyjęto nazewnictwo oraz układ opracowania zgodny z § 6 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620). Dodatkowo wzięto pod uwagę układ i nazewnictwo WPGO dla województwa wielkopolskiego, który jest zgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (KPGO). Dzięki temu zapewniono przejrzystość w przypadku analizy planów gospodarki odpadami na coraz wyższym poziomie szczegółowości.

Schemat sporządzania planów gospodarki odpadami przedstawiono poniżej.

## Rys. 1.1. Schemat wykonywania planów gospodarki odpadami.

Termin

30.06.2003.

31.12.2003.

30.06.2004.

Wzorem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) oraz WPGO dla województwa wielkopolskiego dokonano podziału odpadów na dwie grupy:

## Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe

## Odpady powstające w sektorze gospodarczym

## Odpady niebezpieczne

Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 14 ust.2) gminny plan gospodarki odpadami określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

W rozdziale niniejszym omówiono aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz przedstawiono charakterystykę gminy Pępowo, a w kolejnym rozdziale aktualny stan gospodarki odpadami na terenie gminy.

  - Aktualny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.

Postępowanie z odpadami regulują następujące, podstawowe akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

W ustawie Prawo ochrony środowiska (tytuł I, dział III, art. 5 - 11) wprowadzono następujące zasady ogólne, istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami:

- Zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości: ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów.

- Zasadę zapobiegania: ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.

- Zasadę przezorności:, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

- Zasadę „zanieczyszczający płaci”:, kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia; kto może spowodować ponadnormatywne zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.

- Zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie.

- Zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów.

- Każdy obywatel w przypadkach określonych w ustawie ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

- Zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce jest Ustawa o odpadach. Fundamentalne znaczenie dla gospodarowania odpadami mają zasady opisane w art. 5 Ustawy, które na każdego kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów nakłada obowiązek takiego planowania, projektowania i prowadzenia tych działań, aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Zasady te przedstawia poniższy diagram.

## Rys. 1.2. Schemat postępowania przy podejmowaniu działań powodujących lub mogących spowodować powstawanie odpadów.

Taki schemat postępowania ma (powinien mieć) zasadniczy wpływ na stosowanie technik produkcji i form świadczenia usług oraz stosowanych surowców i materiałów szczególnie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, co znalazło odzwierciedlenie w art. 6 Ustawy o odpadach. W art. 7 zawarto obowiązki posiadacza odpadów w zakresie prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów z zastrzeżeniem odstępstwa od tych obowiązków z przyczyn ekologicznych, technologicznych i ekonomicznych.

Warto w tym miejscu przypomnieć definicję odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach:

Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Szczegółowo działania te opisano w załączniku Nr 5 do ustawy o odpadach.

Unieszkodliwianie – poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów powinny być prowadzone – w pierwszej kolejności – w miejscu ich powstawania, a jeżeli to niemożliwe, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc odzysku i inieszkodliwiania z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii (BAT).

Restrykcyjność przedstawionych powyżej zasad i definicji oraz inne wymagania Ustawy o odpadach dały podstawę do powstawania nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów, zarówno komunalnych, gdzie inwestorem jest jednostka samorządowa, jak i innych niż komunalne. Jednak z drugiej strony brak środków finansowych, szczególnie w sferze samorządowej, powoduje, że w Polsce stosunkowo wolno powstają nowe instalacje do unieszkodliwania odpadów. Nadzieją dla polskich samorządów są środki z Unii Europejskiej (ISPA oraz fundusze strukturalne).

Ponadto, w ustawie sformułowano następujące zasady (Rozdział 2):

- Zasadę bliskości, która mówi, że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

- Zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowiącą, że producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów. Jedną z konsekwencji tej zasady jest odpowiednie projektowanie wyrobów.

Ustawa o odpadach nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów (art. 10). Z kolei Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 2 Zadania gmin nakłada na gminy obowiązek organizowania selektywnej zbiórki, segregowania oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. W konsekwencji cytowanych zapisów, na gminy nałożono obowiązek do wdrażania na swoich terenach selektywnej zbiórki odpadów.

Ponadto, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. W zakresie zagospodarowania odpadów, powyższa ustawa nakłada na gminy obowiązek w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2a, gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na podstawie min. tego zapisu mogą powstawać międzygminne zakłady utylizacji i składowiska odpadów komunalnych, co jest bardzo ważne ze względu na wzrost kosztów budowy, eksploatacji i zamknięcia składowisk odpadów na skutek bardziej restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.

  - Ogólna charakterystyka gminy Pępowo

Pępowo to malownicza gmina położona w południowej części Wielkopolski, do niedawna była jedną z najmniejszych obszarowo gmin byłego województwa leszczyńskiego, położona w południowo - wschodniej jego części. Położenie gminy w układzie gospodarczym kraju jest korzystne. Pępowo leży w połowie drogi pomiędzy Poznaniem, a Wrocławiem przy międzyregionalnej linii kolejowej Ostrów Wlkp. – Leszno oraz międzyregionalnej drodze Krotoszyn – Rawicz – Warszawa.
Warunki środowiska przyrodniczego, a także dość znaczne oddalenie od głównych aglomeracji miejsko – przemysłowych kraju przesądzają o rolniczym charakterze gminy o wysokotowarowej produkcji rolnej. Pępowo zajmuje obszar 86,7 hektarów, z tego 6.205 ha gruntów ornych. Gminę zamieszkuje ponad 6 100 mieszkańców, którzy w większości utrzymują się z pracy rolniczej oraz przetwórstwa rolno - spożywczego. Otoczeniem terytorialnego systemu społecznego gminy Pępowo jest byłe województwo leszczyńskie, jeden z największych rozwiniętych rolniczo regionów kraju oraz województwo dolnośląskie. Pępowo wchodzi, zatem w skład regionu o niewielkim obszarze i zaludnieniu, dość jednorodnych warunkach środowiska, prezentującego średni ogólny poziom rozwoju społeczno - gospodarczego, jednak najwyższy krajowy poziom rozwoju rolnictwa, regionu spójnego komunikacyjnie o wyraźnym niedorozwoju infrastruktury, zarówno technicznej, jaki i społecznej.
Ludność gminy zamieszkuje w 13 wsiach sołeckich o dość luźnej zabudowie, co znacznie powiększa koszty jej obsługi w zakresie infrastruktury. Gęstość zaludnienia 70 osób na 1 km2 nie jest wysoka, jeśli się ją porównuje z poziomem krajowym. W ogólnej liczbie ludności znaczny odsetek przypada na ludność w wieku poprodukcyjnym. Ponad 71% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, w ramach, których aż 94% stanowią grunty orne. Bardzo mało jest łąk i pastwisk oraz sadów i ogrodów. Jak na warunki regionalne, gmina jest dość dobrze zalesiona (19,9 % powierzchni). Gmina posiada nieźle rozwinięta sieć infrastruktury technicznej, zwłaszcza wodociągowej, telefonicznej i gazowej. Gorzej przedstawia się sytuacja w dziedzinie kanalizacji. Pępowo wraz z ościennymi gminami: Krobia, Pogorzela, Kobylin, Borek i Piaski tworzy mikroregion rolniczy o specyficznych, wyżej opisanych własnościach. Wykazuje silne związki przestrzenne z najbliższym małym miastem Gostyniem, Krotoszynem i Lesznem. Gmina Pępowo jest typowo rolniczą gminą wielkopolską z wysokotowarową produkcją, zwłaszcza produkcją trzody chlewnej. Od 1995 roku Gmina Pępowo posiada własną strategię, przewidującą rozwój gminy w trzech dziedzinach życia: infrastruktura techniczna, społeczność oraz gospodarka. Dla rozwoju gospodarczego, przewidzianego w strategii szczególne znaczenie ma rozwój przetwórstwa rolno spożywczego oraz przechowalnictwa. Gmina prowadzi stałą, pro gospodarczą politykę podatkową. Inwestorzy znajdą tu wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, która jest relatywnie tańsza niż w dużych ośrodkach miejskich. 
W gminie Pępowo już zainwestowali:

## Polski Bank Nieruchomości z Poznania - zakupił w gminie dwa pałace w Pępowie i Skoraszewicach z przeznaczeniem turystyczno rekreacyjnym.

## Pani Manuela Wasilewska - Janik Pałac w Gębicach - hotel, restauracja

## Emil Grana - przetwórstwo mleka - produkcja sera parmezan - firma włoska

Ponadto w gminie funkcjonują:

## F.H.U. Andrzej Małecki

## Stadnina Koni w Pępowie

## Rolniczy Kombinat Produkcyjny w Skoraszewicach

## Gminna Spółdzielnia "SCh" w Pępowie

## SKR

## Mir -Zen

oraz około 240 innych podmiotów gospodarczych i ponad 560 indywidualnych gospodarstw rolnych.

  - Sytuacja demograficzna.

Podstawowe dane dotyczące sytuacji demograficznej wg danych GUS w 2002 r. przedstawia poniższa tabela

Tab. 1.1. Sytuacja demograficzna gminy Pępowo wg stanu na dzień 31.12.2002. (GUS)

| Ludność | Gospodarstwa domowe | Przeciętna ilość osób w gospodarstwie | Przyrost naturalny na 1000 ludności |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 981 | 1439 | 4,14 | 2,43 |

Na 520 zatrudnionych, 158 osób pracuje w rolnictwie, a 138 w przemyśle. Pozostałe 224 osoby są zatrudnione w usługach.

# ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI.

Analiza obecnego stanu gospodarki odpadami została podzielona na dwa obszary: sektor komunalny oraz sektor gospodarczy. W związku z przystąpieniem przez 18 gmin regionu leszczyńskiego do wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, potwierdzonym nabyciem przez nie udziałów w spółce Miejski Zakład Oczyszczania, z siedzibą w Lesznie zapisy w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami jest zgodnie z sugestią koordynatora projektu (MZO), wspólna dla gmin wchodzących w skład porozumienia.

  - Odpady powstające w sektorze komunalnym.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach za odpady komunalne uznajemy te powstające w gospodarstwach domowych oraz te powstające u innych wytwórców, niezawierające odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów „domowych”.

Głównymi wytwórcami odpadów komunalnych są oczywiście gospodarstwa domowe, ale swój udział mają również wytwórcy instytucjonalni.

### Rodzaj ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym

#### Odpady komunalne

Ilość odpadów komunalnych powstających na badanym terenie, a ilości wynikające ze sprawozdań podmiotów zajmujących się gospodarowaniem nimi to dwie wielkości, które nigdy nie będą jednakowe. Wynika to z wielu powodów. Podstawowe to :

## Odzysk i unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie przez mieszkańców, które można podzielić na

- legalne i pożądane (np. kompostowanie frakcji „bio”, ponowne wykorzystywanie opakowań itp.)

- nielegalne i szkodliwe dla środowiska (np. wyrzucanie na dzikich składowiskach, spalanie w paleniskach domowych, zakopywanie)

## Tzw. szara strefa gospodarki, dotyczy również gospodarki odpadami – nie wszystkie odpady wytwarzane, wywożone i składowane są ewidencjonowane (dotyczy to w szczególności instalacji bez szczelnego systemu ewidencji)

## Działalność podmiotów gospodarczych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (punkty skupu surowców)

## Brak metody na obliczenie ze 100% dokładnością ilości wytwarzanych odpadów – wszystkie wyliczenia są oparte na wskaźnikach

## Oparcie systemu gospodarki odpadami głównie na mechanizmach wolnego rynku powoduje problemy z właściwą ewidencją odpadów.

## Brak instrumentów egzekucji przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady ze względu na rodzaj i źródło powstawania zostały podzielone na grupy, które zostały szczegółowo omówione w dalszej części opracowania. Podział ten ma znaczenie nie tylko dla określenia ilości i morfologii powstających na badanym terenie odpadów, ale również na określenie dalszych prognoz. Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie poszczególnych grup.

Tab. 2.1. Ilości poszczególnych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych

| Ilość mieszkańców | Ilość w Mg/a |
| --- | --- |
|  | Odpady z gospodarstw domowych | Odpady pochodzące z obiektów infrastruktury | Odpady wielkogabarytowe | Odpady niebezpieczne | Odpady budowlane | Odpady zielone | Odpady uliczne | Łącznie |
| 5 981 | 598,10 | 86,70 | 59,81 | 11,96 | 239,24 | 59,81 | 29,91 | 1 085,53 |

Zasadniczy podział odpadów komunalnych (morfologia) został opracowany zbiorczo na podstawie zapisów zawartych w KPGO. Dodatkowo w dalszej części opracowania dokonano podziału na poszczególne rodzaje ze względu na rodzaj i źródło powstawania. Wyniki zostały zobrazowane w tabeli i na wykresie poniżej.

Tab. 2.2. Wskaźniki odpadów komunalnych ze względu na źródło występowania

| Wyszczególnienie | Duże miasto | Wieś |
| --- | --- | --- |
|  | kg/M | % | kg/M | % |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 81,40 | 19,62 | 18,80 | 8,53 |
| Odpady zielone | 10,00 | 2,41 | 4,16 | 1,89 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 28,62 | 6,90 | 10,64 | 4,83 |
| Opakowania z papieru i tektury | 41,52 | 10,01 | 15,43 | 7,00 |
| Opakowania wielomateriałowe | 4,66 | 1,12 | 1,73 | 0,79 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 48,27 | 11,63 | 21,03 | 9,55 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15,53 | 3,74 | 6,77 | 3,07 |
| Tekstylia | 12,10 | 2,92 | 4,65 | 2,11 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 2,00 | 0,48 | 1,00 | 0,45 |
| Opakowania ze szkła | 28,12 | 6,78 | 18,89 | 8,58 |
| Metale | 12,79 | 3,08 | 4,55 | 2,07 |
| Opakowania z blachy | 4,57 | 1,10 | 1,63 | 0,74 |
| Opakowania z aluminium | 1,33 | 0,32 | 0,47 | 0,21 |
| Odpady mineralne | 14,30 | 3,45 | 13,25 | 6,02 |
| Drobna frakcja popiołowa | 46,70 | 11,26 | 40,28 | 18,29 |
| Odpady wielkogabarytowe | 20,00 | 4,82 | 15,00 | 6,81 |
| Odpady budowlane | 40,00 | 9,64 | 40,00 | 18,16 |
| Odpady niebezpieczne w grupie kom. | 3,00 | 0,72 | 2,00 | 0,91 |
|  | 414,91 | 100,00 | 220,28 | 100,00 |

Rys. 2.1. Morfologia odpadów komunalnych

##### Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych

Próby ustalenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych poprzez analizę danych od firm zbierających odpady nie przynosi spodziewanego efektu, gdyż z jednej strony część firm nie prowadzi statystyk z podziałem na poszczególne miejscowości (lub nie mają ich uporządkowanych), a z drugiej często operują różnymi jednostkami. W związku z powyższym przyjęto wartości wskaźnikowe w oparciu o dane z Krajowego, Powiatowego i  Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowania Arka Konsorcjum S.A. dla innych tego typu badań na terenie kraju (m.in. Program gospodarki odpadami dla powiatu nowosądeckiego). Przy dokonywaniu obliczeń wzięto pod uwagę specyfikę poszczególnych jednostek, a w szczególności ich wielkość i typ zabudowy. W obliczeniach wykorzystano również wskaźniki podane w poradniku „Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” wykonanym na zamówienie Ministerstwa środowiska.

Tab. 2.3. Zestawienie ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych

| Ilość mieszkańców | Wskaźnik nagromadzenia w m3/M/a | Ilość odpadów w m3 obliczona wskaźnikowo | Wskaźnik gęstości odpadów w m3/Mg | Ilość odpadów domowych obliczona wskaźnikowo w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 981 | 0,40 | 2 392 | 0,25 | 598,10 |

Z powyższej tabeli wynika, że faktyczna ilość odpadów wytwarzana przez gospodarstwa domowe na terenie gminy wynosi ok. 598,10 Mg/a.

Struktura odpadów komunalnych jest zróżnicowana w zależności od miejsca powstawania  tj. inna dla terenów wiejskich, podmiejskich i typowo miejskich.

Dla celu niniejszego opracowania przyjęto strukturę odpadów komunalnych na podstawie analiz objętościowych odpadów komunalnych prowadzonych w innych gminach na terenie naszego kraju o podobnej liczbie mieszkańców i przedstawiono poniżej:

Tab. 2.4. Procentowy udział poszczególnych odpadów (morfologia) z podziałem na rodzaje jednostek osadniczych

| Lp. | Nazwa odpadu | Obszary podmiejskie | Tereny wiejskie. | Małe miasto. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frakcja 0 - 10 mm | 13,5% | 24,0% | 26,5% |
| 2 | Odpady organiczne | 31,7% | 10,1% | 19,05% |
| 3 | Papier i tektura | 18,5% | 6,6% | 10,2% |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 10,5% | 8,4% | 9,2% |
| 5 | Tekstylia | 2,4% | 2% | 2,15% |
| 6 | Metale | 3,25% | 6,35% | 3,6% |
| 7 | Szkło | 9,4% | 9,6% | 8,1% |
| 8 | Pozostałe organiczne | 2,9% | 6,55% | 12,45% |
| 9 | Pozostałe nieorganiczne | 7,85% | 26,4% | 8,75% |
|  | Razem | 100% | 100% | 100% |

Tab. 2.5. Morfologia domowych odpadów komunalnych

| Wyszczególnienie | Udział procentowy | Udział masowy |
| --- | --- | --- |
| Frakcja 0 - 10 mm | 24,00% | 143,54 |
| Odpady organiczne | 10,10% | 60,41 |
| Papier i tektura | 6,60% | 39,47 |
| Tworzywa sztuczne | 8,40% | 50,24 |
| Tekstylia | 2,00% | 11,96 |
| Metale | 6,35% | 37,98 |
| Szkło | 9,60% | 57,42 |
| Pozostałe organiczne | 6,55% | 39,18 |
| Pozostałe nieorganiczne | 26,40% | 157,90 |
| Razem | 100,00% | 598,10 |

Rys. 2.2. Morfologia domowych odpadów komunalnych z terenu gminy Pępowo

##### Odpady pochodzące z obiektów infrastruktury oraz ruchu turystycznego

Obiekty infrastruktury są to obiekty handlowe, usługowe, szkolnictwo, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej. Przy obliczaniu danych wzięto pod uwagę ilość uczniów i dzieci przedszkolnych, ilości pracowników poza przemysłem oraz wielkości ruchu turystycznego.

Tab. 2.6. Ilość odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego

| Wyszczególnienie | Ilość osób | Wskaźnik Mg/M/a | Ilość odpadów w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatrudnienie poza przemysłem | 224 | 0,2 | 44,8 |
| Uczniowie i dzieci przedszkolne | 920 | 0,03 | 27,6 |
| Korzystający z noclegów | 286 | 0,05 | 14,3 |
| RAZEM 86,7 |

Strukturę odpadów pochodzących z obiektów użyteczności publicznej i instytucji przedstawia poniższa tabela.

Tab. 2.7. Struktura odpadów z obiektów infrastruktury i turystyki

| Lp. | Nazwa odpadu. | Udział procentowy | Udział Masowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 10% | 8,67 |
| 2 | Papier i tektura | 30% | 26,01 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 30% | 26,01 |
| 4 | Materiały tekstylne | 3% | 2,60 |
| 5 | Szkło | 10% | 8,67 |
| 6 | Metale | 5% | 4,34 |
| 7 | Odpady mineralne | 5% | 4,34 |
| 8 | Frakcja drobna (< 10 mm) | 7% | 6,07 |
| Razem | 100% | 86,70 |

Rys. 2.3. Morfologia odpadów pochodzących z obiektów infrastruktury i turystyki

##### Odpady wielkogabarytowe.

Powstające ilości odpadów wielkogabarytowych oszacowano wykorzystując dane literaturowe oraz wskaźniki zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Średnio w Polsce mieszkaniec w mieście wytwarza w ciągu roku ok. 20 kg tego typu odpadów, natomiast na terenach wiejskich ok. 10 kg. Dla potrzeb tego opracowania przyjęto wskaźnik 10 kg. Stosując taki przelicznik można oszacować wielkość wytworzonego strumienia odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy na 59,81 Mg/a. Wyniki wyliczeń przedstawiają poniższe tabele.

Tab. 2.8. Ilość odpadów wielkogabarytowych w Mg/a

| Ilość mieszkańców | Wskaźnik kg/M/a | Ilość odpadów w Mg/a |
| --- | --- | --- |
| 5 981 | 10 | 59,81 |

Tab. 2.9. Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych

| Lp. | Rodzaj odpadu | Udział % | Masa w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drewno | 60 % | 35,89 |
| 2 | Metale | 30 % | 17,94 |
| 3 | Inne (balastowe, materace, plastik itp.) | 10 % | 5,98 |
|  | Razem | 100 % | 59,81 |

##### Odpady zielone i uliczne

Odpady zielone to odpady powstające przy pielęgnacji terenów zielonych, parków, skwerów, cmentarzy. Występują w postaci skoszonej trawy, gałęzi, konarów, zwiędłych lub usuniętych roślin itp. Ilość tych odpadów jest oczywiście uzależniona z jednej strony od wielkości obszarów zielonych, sposobu pielęgnacji, możliwości zagospodarowania odpadu przez „konserwatora zieleni”. Odpady zielone, przeznaczone do zagospodarowania w obiektach unieszkodliwiania odpadów pochodzą niemal w całości od klientów instytucjonalnych, osoby fizyczne zagospodarowują niemal całość tej grupy odpadów na własnych działkach poprzez kompostowanie. Odpady zielone są, więc charakterystyczne dla obszarów miejskich z dużą ilością obszarów rekreacyjnych, parkowych itp. Na obszarach wiejskich ten problem praktycznie nie występuje. Przyjmuje się, że ilość odpadów zielonych wynosi w Polsce od 12 do 20 kg na mieszkańca na rok (kg/M/a). Dla potrzeb tego opracowania przyjęto wskaźnik 10 kg/M/a. Z wyliczeń wynika, że ilość odpadów zielonych wynosi 59,81 Mg/a.

Tab. 2.10. Ilość odpadów zielonych

| Ilość mieszkańców w tys. | Wskaźnik kg/M/a | Ilość odpadów w mg/a |
| --- | --- | --- |
| 5 981 | 10 | 59,81 |

Dla odpadów powstałych przy czyszczeniu ulic i placów (100 % odpady mineralne) przyjęto wskaźnik 5 kg/M/rok, z czego wynika, że w 2002 roku wytworzono 29,90 Mg tych odpadów.

Tab. 2.11. Ilości odpadów z czyszczenia ulic i placów w Mg/a

| Ilość mieszkańców w tys. | Wskaźnik kg/M/a | Ilość odpadów w mg/a |
| --- | --- | --- |
| 5 981 | 5 | 29,90 |

##### Odpady budowlane

Pod pojęciem „odpady budowlane” należy rozumieć odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, wchodzące w strumień odpadów komunalnych. Za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami przyjęto, ze mieszkaniec średnio wytwarza 40 kg na rok odpadów budowlanych i poremontowych. Ilości odpadów pochodzące ze składowisk, czy od wytwórców są niestety zaniżane gdyż rozbiórki i remonty prowadzone w systemie „gospodarczym” są praktycznie poza kontrolą, a większość odpadów nie jest kierowana do składowania. Oszacowana ilość wytworzonych odpadów wynosi 239,24 Mg/a. Poniższa tabela przedstawia ilości poszczególnych strumieni odpadów wchodzących w skład odpadów budowlanych i poremontowych.

Tab. 2.12. Ilości i procentowy udział poszczególnych strumieni odpadów w odpadach budowlanych

#### Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych

Według ostatnich danych literaturowych przyjmuje się, że odpady niebezpieczne stanowią około 0,5 1,5 % ilości w całej masie powstających odpadów w gospodarstwach domowych. Przyjmuje się również przelicznik 2,0 – 3,0 kg na 1 mieszkańca na rok w zależności od miejsca badania (miasto-wieś). Można, więc wyliczając średnią przyjąć, że ilość odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych wynosi 11,96 Mg/a.

Do odpadów niebezpiecznych w gospodarstwie domowym zaliczamy:

## zwykłe i specjalne środki czyszczące rury kanalizacyjne, łazienki, WC, charakteryzujące się silną kwasowością, alkalicznością, wysoką zawartością związków chloru, sody kaustycznej, formaldehydu i fenolu;

## środki do konserwacji podłóg zawierające rozpuszczalniki, emulsje syntetyczne, woski;

## środki do konserwacji mebli, składające się z mieszanek rozpuszczalników (ksylen, toluen, trójchlorek etanu), żywic syntetycznych i wosków, zawierających również amoniak;

## środki do czyszczenia wykładzin i dywanów;

## odświeżacze powietrza zawierające dwuchlorek benzenu – bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie;

## środki do czyszczenia kuchenek, do których jako aktywatory dodaje się sodę kaustyczną, związki azotowe, alkohole, środki silikonowe. Są one silnie alkaliczne i zawierają min. aluminium;

## środki do czyszczenia okien, oferowane w plastikowych butelkach, zawierają min. amoniak, alkohole;

## środki ochrony roślin i owadobójcze, które używa się w domach i przydomowych ogródkach;

## lakiery i środki ochrony drewna służące do malowania powłok zewnętrznych i wewnętrznych, farby różnego rodzaju, lakiery do ochrony przed korozją, zmywacze, rozpuszczalniki nitro, terpentyna. Zawierają one między innymi metale ciężkie;

## środki piorące zawierające wybielacze, enzymy, rozjaśniacze optyczne, substancje zapachowe;

## cały zestaw środków kosmetycznych;

## baterie;

## artykuły biurowe, z których należy wymienić: obudowy z tworzyw sztucznych, piórniki, pióra, pisaki zawierające kadm, korektory zawierające rozpuszczalniki trójchloroetan, taśmy i barwniki;

## odpady powstające w dziedzinie zainteresowań i majsterkowania, takie jak: chemikalia fotograficzne (wywoływacze, utrwalacze, wybielacze), zawierające min. fenol i chlorofenol;

## kleje – silnie klejące, klejące przy zetknięciu, reagujące chemicznie z klejoną substancją, działające pod wpływem wysokiej temperatury;

## akcesoria samochodowe: baterie niklowo – kadmowe, akumulatory ołowiowe, oleje mineralne, smary zawierające mieszankę różnych węglowodorów i rakotwórczych substancji, jak benzen i pierścieniowe węglowodory aromatyczne, płyn chłodnicowy, okładziny hamulcowe zawierające azbest, odtłuszczacze, środki czyszczące i konserwujące do samochodu;

## lampy rtęciowe pochodzące z gospodarstw domowych;

## przeterminowane lekarstwa, które oprócz opakowań z tworzyw sztucznych, zawierają substancje, które poprzez przypadkowe wzajemne oddziaływanie mogą wydzielać trujące związki.

Wymienione powyżej środki stanowiące odpady z gospodarstw domowych, nie wyczerpują pełni listy potencjalnych odpadów, które mogą trafić na składowiska. Na podstawie danych zawartych w Planie Krajowym można szacować ilość poszczególnych odpadów niebezpiecznych. Szacunek taki przedstawia poniższa tabela.

Tab. 2.13. Ilość odpadów niebezpiecznych w Mg/a

| Liczba mieszkańców | Ilość kg/M/a | Ilość Mg/a |
| --- | --- | --- |
| 5 981 | 2 | 11,96 |

Tab. 2.14. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych.

| Kod | Rodzaj odpadów | Udział w masie odpadów niebezpiecznych (%) | Ilości wytworzonych odpadów (Mg/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 12,00% | 1,44 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5,00% | 0,60 |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne | 2,00% | 0,24 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza zawierające subst. niebezp. | 35,00% | 4,19 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1,00% | 0,12 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. rtęć | 5,00% | 0,60 |
| 20 01 31 | Leki cytoksyczne i cytostatyczne | 4,00% | 0,48 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10,00% | 1,20 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin | 5,00% | 0,60 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10,00% | 1,20 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające subst. niebezpieczne | 5,00% | 0,60 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3,00% | 0,36 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3,00% | 0,36 |
| Razem | 100,00% | 11,96 |

#### Odpady opakowaniowe

Na podstawie wykonanych obliczeń, oszacowano ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w gminie na 321,90 ton. Strukturę i masę tych odpadów z podziałem na poszczególne rodzaje zestawiono w tabeli poniżej.

Tab. 2.15. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w roku 2002 w gminie Pępowo

| Wyszczególnienie | Wskaźnik w kg/M/a | Udział | Ilość wytworzonych opakowań w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 15,43 | 28,67% | 92,29 |
| Opakowania wielomateriałowe | 1,73 | 3,21% | 10,35 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,77 | 12,58% | 40,49 |
| Opakowania ze szkła | 18,89 | 35,10% | 112,98 |
| Opakowania z blachy | 1,63 | 3,03% | 9,75 |
| Opakowania z aluminium | 0,47 | 0,87% | 2,81 |
| opakowania z drewna | 8,90 | 16,54% | 53,23 |
| Razem | 53,82 | 100,00% | 321,90 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w opakowaniach zajmuje szkło, a następnie papier i tektura. Drugą grupę stanowią tworzywa sztuczne i drewniane. Procentową strukturę przedstawia poniższy wykres.

Rys. 2.4. Struktura odpadów opakowaniowych w procentach

#### Komunalne osady ściekowe

Zgodnie z danymi wynikającymi z otrzymanych materiałów ilość wytworzonych osadów w gminie wynosi ok. 200 Mg na rok. o uwodnieniu około 85%. Należy zakładać, że wraz ze wzrostem stopnia skanalizowania docelowa ilość będzie wzrastać. Należy jeszcze doliczyć do nich skratki stanowiące ok. 5% masy osadów (0,5 Mg/a) i piaski, których jest zazwyczaj trzy razy mniej niż osadów, czyli ok. 65 Mg/a. Duża ilość osadów do zagospodarowania w istotny sposób wpływa na sposób zagospodarowania pozostałych odpadów zawierających duży udział frakcji biologicznej.

### Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym rodzajom odzysku

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy jest realizowana w bardzo ograniczonej formie, a jej efekty są znikome. Selekcją są objęte jedynie opakowania szklane, plastik i metale. Łącznie, na podstawie danych z firmy SKÓRTEX, można szacować, że ilość zbieranych surowców wynosi w ciągu roku ok. 60 m3 . W związku z 50% udziałem objętościowym szkła i metali ich wagę można szacować na ok. 30 Mg/a

Tab. 2.16. Ilości surowców wtórnych zebranych w roku 2003 w ramach selektywnej zbiórki na terenie gmin gminy Pępowo

| L.p. | Rodzaj Surowca | Ilości zebranych surowców w m3/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tworzywa sztuczne | 30 |
| 2 | Szkło | 24 |
| 3 | Metale | 6 |
|  | Łącznie | 60 |

Nie prowadzi się kompostowania odpadów zielonych i odzysku innych surowców zawartych w odpadach komunalnych.

### Istniejące systemy zbierania odpadów

Sposób zbierania odpadów można na terenie gminy podzielić na 2 zasadnicze systemy:

- system workowy

Do czerwca 2003 odpady zmieszane gromadzone były w czarnych workach z logo gminy rozprowadzanych przez Urząd Gminy, poprzez sołtysów, na składowisku oraz u ekipy odbierającej odpady. Cena wywozu i składowania wkalkulowana była w cenę worka – 3,50 zł.

Ponadto odpady gromadzono luzem w murowanych śmietnikach oraz dwóch kontenerach typu KP-7 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej.

## system pojemnikowy

Od lipca 2003r. istnieje system indywidualnych pojemników i indywidualnych umów z firmą ZPHU EKO-SKÓRTEX.

Firma wyposażyła bezpłatnie posesje w różnego rodzaju pojemniki wykonane z tworzyw o pojemności: 80 l, 120 l, 140 l, 180 l. 240 l i 1100 l. Częstotliwość opróżniania 1 x m-c z możliwością dwukrotnego opróżniania.

Koszty opróżniania i wywozu odpadów brutto raz w miesiącu

pojemnik     80 l –   6,00 zł

pojemnik   120 l –   6,50 zł

pojemnik   140 l –   7,50 zł

pojemnik   180 l – 10,00 zł

pojemnik   240 l – 12,00 zł

pojemnik 1100 l – 37.00 zł.

Ponadto raz na kwartał firma ZPHU EKO-SKÓRTEX dodatkowo dostarcza i bezpłatnie odbiera kolorowe worki foliowe na odpady segregowane (szkło, plastik, puszki). Od miesiąca maja 2004 roku firma planuje rezygnację z systemu workowego selektywnej zbiórki, na rzecz pojemników ogólnodostępnych. Według informacji UG na składowisko w Czeluścinie z terenu gminy dowieziono następujące ilości odpadów:

2000r – 491,5 Mg

2001r. – 343,3 Mg

2002r. – 353,9 Mg

2003r. – 202,0 Mg

Firma Skórtex odwozi obecnie odpady na składowisko w Koninie. W roku 2003 w okresie od sierpnia do grudnia zebrano ok. 120 m3 odpadów, co daje ok. 24 ton.

Firma wywożąca ma podpisane 870 umów na odbiór odpadów. Tymczasem ilość mieszkań na terenie gminy to 1 377, a ilość gospodarstw domowych – 1 439. Można, więc przyjąć, że faktyczna ilość mieszkańców objęta zorganizowaną zbiórką jest na poziomie 65%.

### Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Pępowo znajduje się obecnie jedna instalacja – składowisko unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jest to składowisko odpadów w Czeluścinie. Właścicielem jest Gmina Pępowo, a zarządzającym Wydział Służb Technicznych Gminy. Składowisko uzyskało pozwolenie na użytkowanie w 1999r. oraz decyzję zatwierdzającą instrukcje eksploatacji w lutym 2003 r.

Parametry składowiska

## powierzchnia całkowita 0,95 ha

## powierzchnia kwater składowania 0,87 ha

## pojemność składowania kwater

•  I kwatera – 4,7 tys. Mg stopień wypełnienia ok. 50%

• II kwatera – 3,7 tys. Mg

## okres eksploatacji ok. 15 lat do wypełnienia

Elementy zabezpieczające środowisko

## wały osłonowe do docelowej rzędnej składowania 118 m

## izolacja obu kwater folia PEHD o grubości 1,5 mm

## drenaż odcieków i zbiornik retencyjny (recyrkulacja)

## instalacja odgazowania pozioma i pionowa

## zieleń izolacyjna

## piezometry kontrolne

## rów opaskowy odwadniający

Zagospodarowanie terenu

## ogrodzenie z drutów stalowych i szlabanem

## kontener socjalno-biurowy

## brodzik dezynfekcyjny

## boksy na surowce wtórne

## zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych

## utwardzona (szutrowa) droga dojazdowa

## brak wagi samochodowej

Eksploatacja składowiska

## zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji

## składowisko czynne jest jeden dzień w tygodniu

## okresowo pracuje spycharka gąsiennicowa typu DT

## zatrudnienie 1 – pracownik

## ewidencja ilościowa przywożonych odpadów z uwagi na brak wagi samochodowej szacowana jest orientacyjnie przyjmując 1 m3 = 0,3 Mg

## według UG bezpośrednie koszty eksploatacyjne składowiska  sprowadzają się do opłaty środowiskowej przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego.

Ocena składowiska wg Przeglądu ekologicznego

## składowisko jest zlokalizowane i zaprojektowane zgodnie ze sztuką oraz spełnia większość wymogów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących budowy i eksploatacji składowisk odpadów.

Poniżej przedstawiono fotografie składowiska oraz mapkę pokazującą lokalizację składowiska.

Rys. 2.5. Widok na składowisko w Czeluścinie.

Rys. 2.6. Wjazd na składowisko w Czeluścinie.

Rys. 2.7. Lokalizacja instalacji do utylizacji odpadów komunalnych–składowisko Czeluścin

### Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów

Na terenie gminy odbiorem, gromadzeniem, odzyskiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych zajmuje się firma ZPHU EKO-SKÓRTEX Dariusz Lehmann Nowa Wieś 15; 63-308 Gizałki. Firma zajmuje się nie tylko zbiórką odpadów komunalnych zmieszanych, ale również odbiorem odpadów komunalnych, gromadzonych selektywnie.

  - Odpady powstające w sektorze gospodarczym.

### Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Ze względu na dużą dynamikę zmian sektora przemysłowego po roku 1990 oraz rozproszenie i rozdrobnienie podmiotów monitorowanie wytwarzania i obrotu odpadami przemysłowymi jest bardzo trudne. W niniejszym opracowaniu stan gospodarki odpadami gospodarczymi został przedstawiony w oparciu o decyzje na wytwarzanie odpadów wydane przez Starostę Gostyńskiego oraz dane z Urzędu Marszałkowskiego wynikające ze sprawozdawczości podmiotów gospodarczych za 2002 rok. W województwie wielkopolskim nie powstała jeszcze baza przy Urzędzie Marszałkowskim, która pozwoliłaby precyzyjnie określić stan w zakresie odpadów. Wg danych GUS  na terenie powiatu gostyńskiego wytworzono w 2002 roku 169,5 tys. Mg odpadów przemysłowych uciążliwych dla środowiska, co stanowi 4,2 % odpadów wytworzonych w województwie wielkopolskim. Z tej ilości 81 % (136,9 tys. Mg) zostało poddanych odzyskowi, a 19% (32,6 tys. Mg) było czasowo magazynowane. Wg danych GUS w ogólnej ilości odpadów przemysłowych uciążliwych dla środowiska wytworzonych na terenie powiatu nie było w ogóle odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania. Brak jest podobnej statystyki na poziomie gminy. W trakcie prac nad przygotowaniem niniejszego opracowania ujawniono 2 748,9 Mg odpadów wytworzonych przez sektor gospodarczy na terenie gminy Pępowo, które były zawarte w wydanych pozwoleniach na wytwarzanie odpadów. W sprawozdaniach przesłanych przez wytwórców odpadów do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu brak jest odpadów pochodzących z terenu gminy Pępowo. Należy zaznaczyć, że decyzje na wytwarzanie odpadów, które były głównym materiałem badawczym informują o prognozowanych ilościach odpadów, przewidywanych przez przedsiębiorców do wytworzenia w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Dla poszczególnych grup odpadów, przyjęto dane szacunkowe opierając się na wskaźnikach przyjętych na podstawie proporcji ilości wytwarzanych odpadów i wielkości produkcji sprzedanej w gminie w stosunku do wielkości poziomu województwa lub kraju, danych demograficznych, powierzchni upraw itp. W efekcie przeprowadzonych analiz oszacowano ilość odpadów powstających w sektorze gospodarczym powstających na terenie gminy na ok. 3 274 tys. Mg/a. Analizę stanu aktualnego i potrzeb w gospodarce odpadami z sektora gospodarki opracowano dla wybranych branż, występujących na terenie gminy w oparciu o podział odpadów gospodarczych z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

W poniższych tabelach przedstawiono sumaryczne zestawienie ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy w podziale na grupy odpadów zgodnie z katalogiem odpadów oraz w podziale na branże zgodnie z KPGO. Szacunki dotyczące ilości wytworzonych odpadów zostały opracowane dla klasyfikacji odpadów zgodnej z KPGO. W przypadku, gdy decyzje były wydane zgodnie ze starym katalogiem odpadów dokonano zamiany starych kodów na nowe zgodnie z aktualnymi przepisami.

Tab. 2.17. Ilości i rodzaje odpadów zinwentaryzowanych na terenie gminy Pępowo. wg katalogu odpadów zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.01.

| GR | Opis grupy | Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Suma w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 020202 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 2 500,000 | 2 695,5 |
|  |  | 020203 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 17,500 |  |
|  |  | 020206 | Odchody zwierzęce | 2,000 |  |
|  |  | 020281 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 160,000 |  |
|  |  | 020381 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 16,000 |  |
| 4 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 040108 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 4,000 | 4,0 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 120113 | Odpady spawalnicze | 0,020 | 0,0 |
|  |  | 120121 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 0,010 |  |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 130113 | Inne oleje hydrauliczne | 0,010 | 0,5 |
|  |  | 130208 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,500 |  |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 0,700 | 0,8 |
|  |  | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,100 |  |
|  |  | 150202 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,040 |  |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 160103 | Zużyte opony | 1,000 | 2,1 |
|  |  | 160107 | Filtry olejowe | 0,040 |  |
|  |  | 160117 | Metale żelazne | 0,900 |  |
|  |  | 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,002 |  |
|  |  | 160215 | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 0,010 |  |
|  |  | 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,080 |  |
|  |  | 160708 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 0,020 |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 2,000 | 42,0 |
|  |  | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 40,000 |  |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 190810 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 3,000 | 3,0 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | 200121 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,006 | 1,0 |
|  |  | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 2 748,938 | 2 748,9 |

Tab. 2.18. Ilości i rodzaje odpadów zinwentaryzowanych na terenie gminy Pępowo wg branż sektora gospodarczego (zgodne z KPGO) wraz z szacunkowym stanem aktualnym.

| Grupa, podgrupa, kod | Branża | Ilość otrzymana z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 01 | Odpady z przemysłu energetycznego | 0,000 | 200,00 |
| 12 | Odpady z przemysłu hutniczego - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 0,030 | 4,00 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | 42,000 | 50,00 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 1,000 | 15,00 |
| 02 | Odpady z przemysłu rolno-spożywczego | 2 695,500 | 3 000,00 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | 4,000 | 4,00 |
| 15 02 02, 15 02 03 | Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych | 0,040 | 1,00 |
|  | Razem odpady gospodarcze | 2 742,570 | 3 274,00 |
| 09 01 | Odpady z zakładów fotograficznych | 0,000 | 1,00 |
| 14 | Zużyte rozpuszczalniki | 0,000 | 0,00 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki | 0,000 | 0,00 |
| 20 01 21 | Zużyte źródła światła zawierające rtęć | 0,008 | 0,01 |
| różne kody | Odpady zawierające PCB | 0,000 | 0,00 |
| 13 | Oleje odpadowe | 3,400 | 10,00 |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 0,080 | 0,20 |
| 17 06 | Odpady zawierające azbest | 40,000 | 40,00 |
| różne kody | Pestycydy | 0,000 | 0,50 |
| 1602 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,010 | 0,01 |
| 1601 | Wycofane z eksploatacji pojazdy | 0,040 | 20,00 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,000 | 0,05 |
|  | Razem odpady niebezpieczne | 43,538 | 71,77 |

#### Odpady z przemysłu wydobywczego.

Rozdział obejmuje odpady klasyfikowane jako grupa 01 zgodnie z katalogiem odpadów: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin - wszystkie kody.

Na terenie gminy Pępowo nie zinwentaryzowano odpadów należących do tej grupy.

#### Odpady z przemysłu chemicznego

Występują tu odpady sklasyfikowane w grupach: 05, 06, 07, 08 katalogu odpadów. Na terenie gminy Pępowo nie zinwentaryzowano odpadów należących do tej grupy.

#### Odpady z przemysłu energetycznego

Są to odpady powstające w procesach spalania surowców energetycznych (głównie węgla) przede wszystkim żużle, popioły i pyły. Sklasyfikowane w katalogu odpadów jako grupa 10 01 - Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19).

Na terenie gminy Pępowo nie zinwentaryzowano odpadów o kodzie 10 01, pomimo że powstają one w kotłowniach i paleniskach domowych. Popiół z gospodarstw domowych jest w całości wykorzystywany we własnym zakresie jako materiał do niwelacji terenów, podbudowy dróg itp. Pozostałe ilości są kierowane jako odpady komunalne na składowiska odpadów. W przypadku budowy zakładu utylizacji mogą być one wydzielane ze strumienia komunalnego jako frakcja podsitowa i wykorzystane jako przysypki na składowisku. Odpady te nie stanowią jednak większego problemu ze względu na wielorakie kierunki ich potencjalnego wykorzystania. Szacuje się, że na terenie gminy może powstawać ok. 200 Mg/a odpadów tej grupy. Według danych KPGO ok. 75% odpadów energetycznych jest poddawana odzyskowi, a według WIOŚ (za WPGO) w województwie wielkopolskim wykorzystywane gospodarczo jest prawie 100% odpadów. Biorąc pod uwagę rolniczy charakter gminy Pępowo, przyjęto, że 100% odpadów tej grupy z sektora gospodarczego jest poddawana odzyskowi.

#### Odpady z przemysłu hutniczego.

Obejmuje odpady z podgrup 02 do 06, 09, 10 grupy 10 oraz z całej grupy 12 katalogu odpadów. Na terenie gminy Pępowo nie zinwentaryzowano odpadów z grupy 10.

Odpady powstające przy produkcji i obróbce elementów metalowych i tworzyw sztucznych oraz w procesach remontowych. Związane są z wykonywaniem cięć, szlifowaniem, spawaniem, polerowaniem itp. Są to, więc odpady powstające w dużym rozproszeniu, w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych, ślusarskich, mechanicznych, napraw samochodów itp. Zgodnie z katalogiem odpadów są zaliczane do grupy 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych. Na terenie gminy Pępowo zidentyfikowano tylko jednego wytwórcę tego typu odpadów.

Tab. 2.19. Wykaz wytwarzanych odpadów z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 120113 | Odpady spawalnicze | 0,020 | PPH MIR-ZEN M. Stachowiak, Pępowo |
| 120121 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 0,010 | PPH MIR-ZEN M. Stachowiak, Pępowo |
|  |  | 0,030 |  |

Na terenie gminy Pępowo wykazano 0,03 Mg/a odpadów z tej grupy. W większości są to odpady w postaci wiórów i ścinek poddawane odzyskowi w procesach hutniczych i z tego względu są zagospodarowywane bezpośrednio przez wytwórców. Ze względu na znaczne rozproszenie zakładów duża ilość odpadów jest kierowana do punktów skupu, a pozostała razem z odpadami komunalnymi na składowiska. Sposobem eliminacji tego ostatniego zjawiska jest przepuszczanie całego strumienia odpadów komunalnych przez linię segregacji wyposażoną w separator magnetyczny. Na podstawie wskaźników z KPGO szacuje się, że na terenie gminy może powstawać ok. 4 Mg/a tego typu odpadów, z czego 95% jest poddawana procesom odzysku, a 5% procesom unieszkodliwiania, (z czego 64% poprzez składowanie).

#### Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Odpady z tej branży cechują się dużą liczbą potencjalnych miejsc powstawania oraz stosunkowo trudnym monitoringiem ich ilości i jakości. Do grupy wytwórców tych odpadów poza przedsiębiorstwami budowlano-remontowymi należą również przedsiębiorstwa komunalne, energetyczne itp. prowadzące działania inwestycyjno-naprawcze. Wg katalogu odpadów zaliczają się one do grupy 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Grupę tych odpadów omówiono przy okazji analizy odpadów komunalnych. Do odpadów tych zalicza się również te powstające przy inwestycjach infrastrukturalnych takich jak budowa dróg, linii kolejowych i ich remontach. Odpady te stanowią potencjalnie duże zagrożenie dla środowiska ze względu na możliwość zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, czy metalami ciężkimi. W większości przypadków nadają się one jednak do ponownego wykorzystania jako materiał do niwelacji terenu, budowy nasypów itp. W odpadach tych dużą pozycję zajmują odpady metalowe, tworzyw i drewna.

Tab. 2.20. Ilość i rodzaj odpadów z remontów i budów

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 2,000 | PPH MIR-ZEN M. Stachowiak, Pępowo |
| 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 40,000 | Stadnina Koni Pępowo sp. z o.o., Gogolewo, gm. Pępowo |
|  |  | 42,000 |  |

Na terenie gminy Pępowo zewidencjonowano 42 Mg/a tego typu odpadów. Szacuje się, że na terenie gminy powstaje więcej odpadów o kodzie 17 (ok. 50 Mg/a), ale są one zagospodarowywane przez wytwórców we własnym zakresie. Należy zaznaczyć, że głównymi odpadami tej grupy są odpady niebezpieczne zawierające azbest. Decyzja dla Stadniny Koni Pępowo związana była najprawdopodobniej z planowaną rozbiórką. W Polsce azbestem zajmują się wyspecjalizowane firmy, które działają na terenie całego kraju i występują o zgodę na wytwarzanie azbestu w momencie, kiedy na danym terenie planowana jest rozbiórka, a „na wyrost” występują o decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu i gminy. Wykaz firm zajmujących się usuwaniem azbestu i posiadających odpowiednie pozwolenia przedstawiono w osobnym podrozdziale. Problem azbestu omówiono bardziej szczegółowo w rozdziale dot. odpadów niebezpiecznych. W świetle przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej i związanych z tym inwestycji infrastrukturalnych należy się liczyć ze wzrostem tego typu odpadów. Niezbędna wydaje się właściwa ewidencja podmiotów wytwarzających odpady budowlane na poziomie powiatu gostyńskiego oraz stworzenie systemu ich prawidłowego zagospodarowania.

#### Zużyte opony.

Są to odpady o kodzie 16 01 03. W planie krajowym odpady te są ujęte w grupie odpadów z przemysłu remontowo-budowlanego, ale autorzy niniejszego opracowania wyodrębnili te odpady w postaci odrębnej grupy.

Tab. 2.21. Ilość zużytych opon

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 160103 | Zużyte opony | 0,500 | Gospodarstwo Rolne Ubojnia Zwierząt, R. Biernacka, Czeluścin, gm. Pępowo |
| 160103 | Zużyte opony | 0,150 | PPHU HEMA Zakład Przetwórstwa Mięsnego, K. Marciniak, G. Marciniak, Pępowo |
| 160103 | Zużyte opony | 0,350 | PPH MIR-ZEN M. Stachowiak, Pępowo |
|  |  | 1,000 |  |

Łącznie na terenie gminy zinwentaryzowano 1,0 Mg zużytych opon. Ilości zużytych opon wprowadzanych na rynek i wycofywanych z użycia na terenie gminy jest bardzo trudna do oszacowania. Można oczywiście szacować te ilości na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów i monitoringu punktów zajmujących się ich sprzedażą, serwisem czy bieżnikowaniem, (jeżeli takie występują).

Sytuacja w zakresie odzysku i recyklingu opon powinna w najbliższych latach ulegać poprawie w związku z wprowadzeniem ustawy o obowiązkach producentów niektórych wyrobów oraz opłacie produktowej i depozytowej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych określa poziomy odzysku zużytych opon, które wynoszą w kolejnych latach w % ciężaru wytworzonych opon.

2004 r. – 50%

2005 r. – 60%

2006 r. – 70%

2007 r. – 75%

Na podstawie danych zawartych w pracy pt. „Opracowanie ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów gumowych” wynika, że na terenie kraju wytwarza się rocznie ok. 120 tys. ton zużytych opon. WPGO dla województwa wielkopolskiego podaje, że na terenie całego województwa powstaje ok. 400 Mg zużytych opon rocznie, ale ilość ta wydaje się zaniżona. Na podstawie danych wskaźnikowych z KPGO, ilość zużytych opon na terenie gminy można szacować na ok. 15 Mg/a.

#### Odpady z przemysłu rolno-spożywczego

Są to odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstw rolnych, ogrodniczych i hodowlanych oraz przy produkcji artykułów spożywczych. Liczba tego typu podmiotów jest wysoka, głównie ze względu na znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz stosunkowo dużą ilością zakładów zajmujących się przetwórstwem.

Na terenie gminy Pępowo zewidencjonowano 2 695,5 Mg/a odpadów z przemysłu rolno spożywczego, natomiast ich faktyczną ilość oszacowano na poziomie 3 000 Mg/a. Zinwentaryzowanie wszystkich odpadów z tej grupy jest bardzo trudne ze względu na ich duże rozproszenie. Z poszczególnych podgrup przemysłu rolno spożywczego wyodrębniono odpady powstające w przemyśle owocowo-warzywnym i produkcji podstawowej omówione poniżej. Nie zidentyfikowano odpadów z przemysłów: cukrowniczego, mleczarskiego, piekarniczego i cukierniczego, napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa, oraz przetwórstwa żywności.

Główne grupy odpadów z tego sektora to:

02 01	Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 02	Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Tab. 2.22. Ilość i rodzaj odpadów z produkcji podstawowej przemysłu rolno spożywczego

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 020202 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 2 500,000 | Gospodarstwo Rolne Ubojnia Zwierząt, R. Biernacka, Czeluścin, gm. Pępowo |
| 020203 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 17,500 | PPHU HEMA Zakład Przetwórstwa Mięsnego, K. Marciniak, G. Marciniak, Pępowo |
| 020206 | Odchody zwierzęce | 2,000 | PPHU HEMA Zakład Przetwórstwa Mięsnego, K. Marciniak, G. Marciniak, Pępowo |
| 020281 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 160,000 | Gospodarstwo Rolne Ubojnia Zwierząt, R. Biernacka, Czeluścin, gm. Pępowo |
|  |  | 2 679,500 |  |

Na terenie gminy Pępowo zinwentaryzowano łącznie 2 679,5 Mg/a tego typu odpadów. Warto zauważyć, że decyzję na wytwarzanie odpadów wydano wyłącznie dla ubojni, rzeźni i zakładów mięsnych, które są prawnie zobligowane do uzyskania tego typu decyzji. Podobnie jak na terenie całego kraju odpady z tej grupy w większości nie są wykazywane w jakichkolwiek zestawieniach, ze względu na fakt, że są wykorzystywane w miejscu ich powstawania (zakłady ogrodnicze, gospodarstwa rolne) – na przykład odpadowa masa roślinna jest używana jako kompost.

Odpady z przemysłu owocowo - warzywnego.

Główne grupy odpadów z tego sektora to odpady sklasyfikowane w grupie 02 03 - odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07).

Głównymi źródłami powstawania tych odpadów są: zakłady produkujące żywność dla ludzi i pasze dla zwierząt, przechowalnie żywności i pasz oraz roślinnych i zwierzęcych surowców służących do ich produkcji, ośrodki (punkty) dystrybucji żywności i pasz, zakłady zbiorowego żywienia, nierolnicze gospodarstwa domowe.

Niestety wśród właścicieli małych zakładów i gospodarstw wiedza na temat właściwego postępowania z odpadami jest niewielka, stąd statystycznie ilość decyzji i sprawozdań nie jest duża. W przypadku odpadów z tej grupy stwierdzono jednego wytwórcę odpadów w wydanych decyzjach. Wynika to z niewiedzy wytwórców odpadów oraz z faktu, że odpady te są zagospodarowywane we własnym zakresie.

Tab. 2.23. Ilość i rodzaj odpadów z przemysłu owocowo – warzywnego

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 020381 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 16,000 | PPH MIR-ZEN M. Stachowiak, Pępowo |
|  |  | 16,000 |  |

#### Odpady z przemysłu drzewnego, celulozowego i papierniczego.

Są to odpady z grupy 03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury. Na terenie gminy Pępowo nie występują odpady tego typu.

#### Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego.

Należące do grupy 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego. Są to odpady powstające przy okazji przygotowana, produkcji materiałów i ubrań, jak również związane z wykorzystaniem materiałów w innych działach gospodarki, np. przy produkcji mebli tapicerowanych, materacy.

Tab. 2.24. Ilość i rodzaj odpadów z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 040108 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 4,000 | PPHU HEMA Zakład Przetwórstwa Mięsnego, K. Marciniak, G. Marciniak, Pępowo |
|  |  | 4,000 |  |

Z powyższych tabeli wynika, że na terenie gminy Pępowo zinwentaryzowano jednego wytwórcę odpadów z grupy 04, który wytwarza ok. 4 Mg odpadów rocznie i taką ilość uznano za stan aktualny.

#### Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych

Należą do nich dwa rodzaje odpadów, różniące się stopniem zagrożenia dla środowiska:

## 15 02 02	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

## 15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Odpady tego typu są jednymi z najczęściej występujących przy prowadzeniu działalności produkcyjno-usługowej. Szczególnie często występują w zakładach posiadających własne zaplecze techniczne i transportowe. Odpady te są właściwie nie do uniknięcia przy prowadzeniu działalności polegającej na serwisie samochodowym, naprawie i konserwacji maszyn i urządzeń.

Tab. 2.25. Ilość i rodzaj odpadów sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 150202 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,040 | PPH MIR-ZEN M. Stachowiak, Pępowo |
|  |  | 0,040 |  |

Na terenie gminy zinwentaryzowano tylko 0,04 Mg/a odpadów z tej grupy. Szacuje się, że na terenie gminy powstaje ok. 1 Mg/a odpadów sorbentów.

### Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym rodzajom odzysku

Na podstawie danych z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami szacuje się, że wykorzystuje się gospodarczo ok. 88 % wszystkich odpadów z sektora gospodarki. W przypadku odpadów gospodarczych z gminy Pępowo przyjęto wskaźniki odzysku z planu krajowego i wojewódzkiego dla poszczególnych branż. Wyniki przedstawia poniższa tabela.

Tab. 2.26. Szacowane ilości odpadów gospodarczych poddawanych odzyskowi w podziale na branże.

| Branża | Ilość otrzymana z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Procent odzysku | Ilość odzyskiwana w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady z przemysłu energetycznego | 0,000 | 200,00 | 100% | 200,00 |
| Odpady z przemysłu hutniczego - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 0,030 | 4,00 | 95% | 3,80 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | 42,000 | 50,00 | 75% | 37,50 |
| Zużyte opony | 1,000 | 15,00 | 35% | 5,25 |
| Odpady z przemysłu rolno-spożywczego | 2 695,500 | 3 000,00 | 89% | 2 670,00 |
| Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | 4,000 | 4,00 | 92% | 3,68 |
| Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych | 0,040 | 1,00 | 5% | 0,05 |
| Razem odpady gospodarcze | 2 742,570 | 3 274,00 | 89% | 2 920,28 |

Z wszystkich odpadów gospodarczych powstających na terenie gminy Pępowo szacuje się, że odzyskiwane jest ok. 89% (dla porównania plan powiatowy podaje, że na terenie powiatu gostyńskiego odzyskowi poddaje się 81% odpadów sektora gospodarczego).

### Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

Poniższe zestawienie przygotowano w oparciu o wskaźniki z KPGO.

Tab. 2.27. Szacowane ilości odpadów gospodarczych z gminy Pępowo poddawanych unieszkodliwianiu w podziale na branże.

| Branża | Ilość otrzymana z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Procent unieszkodliwiania | Ilość unieszkodliwiana w Mg/a | w tym składowanie w Mg/a | w tym składowanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady z przemysłu energetycznego | 0,000 | 200,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Odpady z przemysłu hutniczego - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 0,030 | 4,00 | 5% | 0,20 | 0,13 | 64% |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | 42,000 | 50,00 | 25% | 12,50 | 11,25 | 90% |
| Zużyte opony | 1,000 | 15,00 | 65% | 9,75 | 6,30 | 65% |
| Odpady z przemysłu rolno-spożywczego | 2 695,500 | 3 000,00 | 11% | 330,00 | 126,00 | 38% |
| Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | 4,000 | 4,00 | 8% | 0,32 | 0,32 | 100% |
| Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych | 0,040 | 1,00 | 95% | 0,95 | 0,13 | 14% |
| Razem odpady gospodarcze | 2 742,570 | 3 274,00 | 11% | 353,72 | 144,13 | 41% |

Szacuje się, że 11% odpadów gospodarczych powstających na terenie gminy Pępowo jest unieszkodliwiana, z czego 41% poprzez składowanie.

### Istniejące systemy zbierania odpadów

System zbiórki odpadów z sektora gospodarki jest oparty na podmiotach – pośrednikach zajmujących się usuwaniem, transportem, magazynowaniem i przekazaniem do ostatecznej utylizacji lub wykorzystania odpadów. Przedsiębiorstwa pośredniczące w odbiorze poszczególnych grup odpadów dysponują zazwyczaj magazynami, w których gromadzone są selektywnie odpady. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów są one przekazywane do ostatecznych miejsc utylizacji. Odpady w zależności od ich ilości, rodzaju, są gromadzone w specjalistycznych oznaczonych pojemnikach, na placach, w magazynach lub w pojemnikach stosowanych do odpadów komunalnych. W zależności od warunków zawartych umów mogą to być pojemniki wytwórcy lub odbiorcy odpadów. Taki system zbierania odpadów w znacznym stopniu komplikuje system ewidencji odpadów z sektora gospodarki, gdyż przed ostatecznym wykorzystaniem lub unieszkodliwieniem, może dojść do kilkukrotnej zmiany ich posiadacza. Jest to szczególnie widoczne przy zbieraniu odpadów od drobnych wytwórców, gdzie pośrednik, często przekazuje odpady większemu hurtownikowi.

### Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów

Na terenie gminy Pępowo nie występują podmioty spoza gminy, które posiadają decyzje na wytwarzanie odpadów (poza niebezpiecznymi). Firmy spoza gminy posiadają aktualne decyzje na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, które zostały przedstawione w rozdziale „Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych”.

  - Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne jako zróżnicowana rodzajowo grupa, charakteryzująca się szczególnie niebezpiecznymi właściwościami, występuje zarówno w sektorze odpadów komunalnych jak i w sektorze przedsiębiorstw. Odpady te powstają zarówno w związku z działalnością gospodarczą człowieka niemal we wszystkich rodzajach działalności (np. lampy fluorescencyjne, baterie) i sektorach gospodarki jak również przy zwykłym prowadzeniu gospodarstwa domowego. W związku z faktem, iż na terenie gminy występują głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, często nie prowadzące ewidencji w zakresie odpadów, duża część wyliczeń oparta jest na szacunkach. Opierając się na wskaźnikach zawartych w WPGO i KPGO, szacunkowa ilość odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Pępowo wynosi ok 72  Mg/a. Decyzje na wytwarzanie dla firm oraz sprawozdania składane do Urzędu Marszałkowskiego wskazują na wytwarzanie 43,5 Mg/a odpadów niebezpiecznych.

Analizując listę podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne, nie sposób nie zauważyć faktu, że brak na niej jednostek administracyjnych, szkół i instytucji, które niewątpliwie są wytwórcami odpadów niebezpiecznych; chociażby takich jak lampy fluorescencyjne zawierające rtęć. Analizując wydane decyzje wyodrębniono grupy odpadów niebezpiecznych, szczególnie często występujące lub te stanowiące szczególne zagrożenie.

### Grupy odpadów niebezpiecznych

#### Odpady z zakładów fotograficznych

Są to odpady z grupy 09 01 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych. Do grupy tej należą też odpady o kodzie 20 01 17 wytwarzane np. przez zakłady świadczące usługi w zakresie zdjęć rentgenowskich.

Nie stwierdzono tego typu odpadów w decyzjach na wytwarzanie oraz sprawozdaniach do Marszałka Województwa. Świadczy to o braku wiedzy z zakresu przepisów dot. odpadów u właścicieli małych, często jednoosobowych zakładów, którzy nie wystąpili o decyzję na wytwarzanie w/w odpadów. Z analizy decyzji i sprawozdań w innych gminach i powiatach na terenie kraju wynika, że jeden zakład fotograficzny może wytworzyć w ciągu roku ok. 1 – 2 Mg odpadów głównie o kodach: 09 01 01, 09 01 05, 09 01 07. Z analizy dostępnych danych (Polskie Książki Telefoniczne Leszno i region leszczyński 2003/4) wynika, że na terenie gminy Pępowo znajduje się, co najmniej 1 zakład fotograficzny. W związku z powyższym szacuje się, że na terenie gminy powstaje, co najmniej 1 Mg/a odpadów fotograficznych.

#### Zużyte rozpuszczalniki

Odpady z grupy 14 oraz z grupy 20 o kodzie 20 01 13. Na terenie gminy Pępowo nie zinwentaryzowano odpadów z tej grupy. Przyjmuje się, że na terenie gminy powstają nieduże ilości odpadów z tej podgrupy i trafiają do odpadów komunalnych, co zostało ujęte w rozdziale dotyczącym odpadów komunalnych.

#### Odpady z chemicznej obróbki

Odpady z grupy 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych.

Są to bardzo specyficzne odpady powstające w zakładach produkcyjnych zajmujących się obróbką metali. Na terenie gminy Pępowo nie zinwentaryzowano odpadów z tej grupy.

#### Zużyte źródła światła zawierające rtęć

Są to odpady, które powszechnie występujące zarówno w sektorze gospodarki jak i komunalnym. Zarówno w sektorze komunalnym jak i gospodarczym są one kwalifikowane zamiennie. Występują jako odpad o kodzie 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć lub są klasyfikowane jako 16 02 13- Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. Dla potrzeb niniejszego opracowania odpady lamp klasyfikowane przez wytwórców jako 16 02 13 zostały przekwalifikowane na kod

20 01 21 tak, aby nie mylić ich z pozostałymi elementami czy urządzeniami elektronicznymi.

Tab. 2.28. Ilość i rodzaj zużytych źródeł światła zawierających rtęć wg wydanych decyzji

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 200121 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,002 | Gospodarstwo Rolne Ubojnia Zwierząt, R. Biernacka, Czeluścin, gm. Pępowo |
| 200121 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,006 | PPHU HEMA Zakład Przetwórstwa Mięsnego, K. Marciniak, G. Marciniak, Pępowo |
|  |  | 0,008 |  |

Na terenie gminy zinwentaryzowano 0,008 Mg/a odpadów zawierających rtęć o kodzie 20 01 21. Warto zauważyć, że lampy fluorescencyjne zawierające rtęć (jarzeniówki) są w dalszym ciągu jednym z najbardziej rozpowszechnionych źródeł światła, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej i ich ilość na terenie gminy Pępowo jest wyższa niż wynika to z wydanych decyzji. Ze względu na mały udział masowy odpadów z tej grupy w ogólnej masie odpadów pochodzących z sektora gospodarczego przyjęto powyższe dane jako stan aktualny.

#### Odpady zawierające PCB

PCB są odpadami zaliczanymi do stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Obecnie źródłem powstawania odpadów zawierających PCB są urządzenia elektryczne w postaci kondensatorów i translatorów oraz używane do ich chłodzenia płyny. Odpady z PCB mogą być również zawarte w odpadach z grupy sorbentów i czyściw lub w elementach samochodów, maszyn.

W klasyfikacji są to odpady o kodach:

## 13 01 01	Oleje hydrauliczne zawierające PCB

## 16 01 09	Elementy zawierające PCB

## 16 02 09	Transformatory i kondensatory zawierające PCB

## 16 02 10	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

Do tej pory nie wydano ani jednej decyzji na wytwarzanie odpadów zawierających PCB w gminie Pępowo Według WPGO nagromadzenie wyrobów zawierających PCB w województwie wielkopolskim na koniec 2000 roku wynosi ok. 95 Mg. Odpady zawierające PCB mogą być poddawane jedynie procesom unieszkodliwiania bez możliwości odzysku.

#### Oleje odpadowe

Odpady z grupy 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19). Głównym źródłem powstawania tych odpadów są warsztaty samochodowe, firmy transportowe i remontowe oraz maszyny przemysłowe. Do grupy tej zaliczono też odpady o kodzie 16 07 08 - Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) zawierające ropę naftową lub jej produkty

Tab. 2.29. Ilość i rodzaj olejów odpadowych

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 130113 | Inne oleje hydrauliczne | 0,010 | PPH MIR-ZEN M. Stachowiak, Pępowo |
| 130208 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,500 | PPH MIR-ZEN M. Stachowiak, Pępowo |
| 160708 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 0,020 | PPH MIR-ZEN M. Stachowiak, Pępowo |
|  |  | 3,400 |  |

Decyzje na wytwarzanie odpadów z grupy 13 opiewają na 3,4 Mg/a i dotyczą jednego zakładu. Na podstawie danych wskaźnikowych (m. innymi ilości firm) szacuje się, że na terenie gminy powstaje ok.10 Mg/a odpadów z tej grupy.

#### Baterie i akumulatory

Są to odpady z grupy 16 06, które dzielą się na

## 16 06 01	Baterie i akumulatory ołowiowe

## 16 06 02	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

## 16 06 03	Baterie zawierające rtęć

## 16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

## 16 06 05	Inne baterie i akumulatory

## 16 06 06	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

Jest to powszechnie występujący odpad zarówno w sektorze komunalnym jak i gospodarczym. Praktycznie wszystkie zakłady transportowe, naprawcze i inne wyposażone w środki transportu, wytwarzają tego typu odpady.

Tab. 2.30. Ilość odpadowych baterii i akumulatorów

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,060 | PPH MIR-ZEN M. Stachowiak, Pępowo |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,020 | PPHU HEMA Zakład Przetwórstwa Mięsnego, K. Marciniak, G. Marciniak, Pępowo |
|  |  | 0,080 |  |

Akumulatory są objęte opłatą depozytową, co powinno skutkować ich pełnym odzyskiem. Punkty sprzedające akumulatory są zobowiązane do przyjmowania zużytych sztuk. Łącznie zidentyfikowano 0,08 Mg/a wytwarzanych baterii i akumulatorów na terenie gminy Pępowo Szacuje się, że wytwarzanych jest ok. 0,18 Mg/a tego typu odpadów.

#### Odpady zawierające azbest

Odpad z grupy 17 06 - Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Azbest jest odpadem powstającym przy robotach remontowo budowlanych, głównie w postaci płyt azbestowo-cementowych. Oszacowanie ilości odpadów azbestowych na terenie gminy jest trudne. Zadanie stworzenia takiej bazy na poziomie wojewódzkim w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest, spoczywa na samorządzie wojewódzkim. Dane takie powinny pochodzić od właścicieli lub zarządców obiektów. Wydane decyzje na wytwarzanie azbestu dotyczą przedsiębiorstw usługowych zajmujących się usuwaniem azbestu z terenu całego kraju, a dla firmy z terenu gminy Pępowo wydano tylko decyzję na 40 Mg/a odpadu o kodzie 17 06 05 (stadnina koni w Pępowie), co było związane najprawdopodobniej z rozbiórką prowadzoną na terenie stadniny.

Powszechne stosowanie azbestu w formie płyt i rur azbestowo – cementowych w budownictwie w latach 70-tych i 80-tych doprowadziło do tego, że obecnie w Polsce należy usunąć ok. 15 466 tys. Mg wyrobów zawierających azbest, z czego 96% w postaci płyt azbestowo – cementowych (ok. 1 351 500 tys. m2) – szacunki wg KPGO. Problem szkodliwości azbestu znalazł swoje odzwierciedlenie w nowych aktach prawnych. W 1997 roku wprowadzono ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zapisów tej ustawy:

## zaprzestano produkcję i przetwarzanie przez wszystkie zakłady wyrobów zawierających azbest

## zakończono obrót azbestem i materiałami zawierającymi azbest

## wprowadzono w życie formalny zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Zakłada się, że okres usuwania wyrobów azbestowych będzie trwał do 2032 roku. Kolejnym krokiem w realizacji tego celu było wydanie w dniu 23 października 2003 roku przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 192, poz. 1876). Na mocy tego rozporządzenia w terminie do 28 maja 2004 roku konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji na mocy § 7.1 w/w rozporządzenia, który mówi: „Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.” W dalszej części tego pragrafu ust. 5 mówi: „Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta”. Informacja ta podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia. Obowiązek składania sprawozdań wojewodzie spoczywa na wójcie, burmistrzu i prezydencie miasta. W związku z tym proponuje się, aby inwentaryzację taką przeprowadzić w miesiącu maju poprzez wysyłkę korespondencji do mieszkańców i instytucji z terenu gminy lub wywieszenie plakatów w miejscach często uczęszczanych (sklepy, poczta, urzędy, kościół).

#### Pestycydy

Grupa obejmuje odpady sklasyfikowane w następujących kodach:

## 06 13 01	Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

## 07 04 13	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

## 07 04 80	Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

- 07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

- 15 01 10 	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

Na terenie gminy Pępowo nie zinwentaryzowano odpadów z grupy „pestycydy”. Ze względu na rolniczy charakter regionu nie ma możliwości, aby nie stosowano pestycydów w ogóle. Z drugiej strony w ostatnich latach spadła ilość stosowanych przez rolników pestycydów głównie ze względów ekonomicznych. Z porównań do innych gmin o zbliżonym charakterze można szacować ilość pestycydów na terenie gminy Pępowo na ok. 0,5 Mg/a.

#### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Odpady sklasyfikowane w grupie 16 02 jako - Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Są to wycofane, zużyte, wymienione urządzenia elektryczne i elektroniczne. Duży postęp technologiczny oraz jego tempo powodują szybkie wycofywanie sprawnych urządzeń i zastępowanie ich nowszymi wersjami. Często zamieszczane w tej grupie zużyte źródła światłą (świetlówki) zostały uwzględnione w poprzednim rozdziale dot. lamp.

Po zweryfikowaniu wszystkich danych źródłowych otrzymano ilość 0,01 Mg/a odpadów z tej grupy powstających na terenie gminy Pępowo w decyzji wydanej dla firmy Mir-Zen z Pępowa.

#### Wycofane z eksploatacji pojazdy

Odpady z podgrupy 16 01 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08). Z podgrupy tej osobno zostały już omówione zużyte opony 16 01 03.

Na terenie gminy Pępowo zewidencjonowano 0,04 Mg/a odpadów z tej grupy (należących do odpadów niebezpiecznych) w decyzji dla firmy Mir-Zen z Pępowa.

Według WPGO w 2001 roku w Wielkopolsce wytworzono 220 Mg odpadów grupy 16 02. Wydaje się, że ilość ta jest wielokrotnie zaniżona. W 2002 roku w powiecie gostyńskim było zarejestrowanych 25 018 pojazdów (z pominięciem ciągników, kombajnów, motorowerów i motocykli oraz samochodów ciężarowych). Przy średnim ciężarze pojazdu 940 kg (za KPGO) oraz przyjmując, że z eksploatacji wycofywanych jest 2 – 2,5 % pojazdów (za WPGO) oraz uwzględniając liczbę ludności w powiecie i gminie oraz wiejski charakter gminy można szacować, że ilość odpadów tej grupy wynosi w gminie Pępowo ok. 20 Mg/a. Większość odpadów ok. 85% jest poddawana recyklingowi (złom), a pozostała jest składowana.

Różnica pomiędzy wskaźnikową, a faktyczną, szacowaną ilością odpadów trafia bezpośrednio na złomowiska lub jest składowana na placach itp. nie będąc nigdzie odnotowywana.

#### Odpady medyczne i weterynaryjne

Są to odpady z grupy 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne

Na terenie gminy Pępowo nie zinwentaryzowano odpadów niebezpiecznych z tej grupy. Według leszczyńskiej książki telefonicznej na terenie gminy funkcjonują, co najmniej: 1 weterynarz, 1 gabinet lekarski, 1 apteka. Na podstawie danych wskaźnikowych można szacować ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych na ok. 0,05 Mg/a.

#### Odpady z materiałów wybuchowych

Odpady z podgrupy 16 04 - Odpady materiałów wybuchowych – nie występują na terenie gminy Pępowo.

### Rodzaj i ilość odpadów niebezpiecznych poddawanych poszczególnym rodzajom odzysku

Poniższe zestawienie przygotowano w oparciu o wskaźniki z KPGO.

Tab. 2.31. Szacowane ilości odpadów niebezpiecznych z gminy Pępowo poddawanych odzyskowi w podziale na branże.

| Grupa, podgrupa, kod | Branża | Ilość otrzymana z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Procent odzysku | Ilość odzyskiwana w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 01 | Odpady z zakładów fotograficznych | 0,000 | 1,00 | 15% | 0,15 |
| 14 | Zużyte rozpuszczalniki | 0,000 | 0,00 | 27% | 0,00 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki | 0,000 | 0,00 | 10% | 0,00 |
| 20 01 21 | Zużyte źródła światła zawierające rtęć | 0,008 | 0,01 | 60% | 0,00 |
| różne kody | Odpady zawierające PCB | 0,000 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 13 | Oleje odpadowe | 3,400 | 10,00 | 68% | 6,80 |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 0,080 | 0,20 | 60% | 0,12 |
| 17 06 | Odpady zawierające azbest | 40,000 | 40,00 | 0% | 0,00 |
| różne kody | Pestycydy | 0,000 | 0,50 | 0% | 0,00 |
| 1602 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,010 | 0,01 | 80% | 0,01 |
| 1601 | Wycofane z eksploatacji pojazdy | 0,040 | 20,00 | 80% | 16,00 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,000 | 0,05 | 0% | 0,00 |
|  | Razem odpady niebezpieczne | 43,538 | 71,77 | 32% | 23,08 |

Szacuje się, że z całego strumienia odpadów niebezpiecznych powstających na terenie gminy Pępowo ok. 32% jest odzyskiwane (23 Mg).

### Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

Poniższe zestawienie przygotowano w oparciu o wskaźniki z KPGO.

Tab. 2.32. Szacowane ilości odpadów niebezpiecznych z gminy Pępowo poddawanych unieszkodliwianiu w podziale na branże.

| Grupa, podgrupa, kod | Branża | Ilość otrzymana z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Procent unieszkodliwiania | Ilość unieszkodliwiana w Mg/a | w tym składowanie w Mg/a | w tym składowanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 01 | Odpady z zakładów fotograficznych | 0,000 | 1,00 | 85% | 0,85 | 0,00 | 0% |
| 14 | Zużyte rozpuszczalniki | 0,000 | 0,00 | 73% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki | 0,000 | 0,00 | 90% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 20 01 21 | Zużyte źródła światła zawierające rtęć | 0,008 | 0,01 | 40% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| różne kody | Odpady zawierające PCB | 0,000 | 0,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13 | Oleje odpadowe | 3,400 | 10,00 | 32% | 3,20 | 0,00 | 0% |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 0,080 | 0,20 | 40% | 0,08 | 0,08 | 100% |
| 17 06 | Odpady zawierające azbest | 40,000 | 40,00 | 100% | 40,00 | 40,00 | 100% |
| różne kody | Pestycydy | 0,000 | 0,50 | 100% | 0,50 | 0,00 | 0% |
| 1602 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,010 | 0,01 | 20% | 0,00 | 0,00 | 50% |
| 1601 | Wycofane z eksploatacji pojazdy | 0,040 | 20,00 | 20% | 4,00 | 3,00 | 75% |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,000 | 0,05 | 100% | 0,05 | 0,00 | 0% |
|  | Razem odpady niebezpieczne | 43,538 | 71,77 | 68% | 48,69 | 43,08 | 88% |

Szacuje się, że unieszkodliwiane jest ok. 68% odpadów niebezpiecznych powstających na terenie powiatu, z czego 88% poprzez składowanie.

### Istniejące systemy zbierania odpadów

System zbiórki odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarki działa na tych samych zasadach jak zbiórka innych niż niebezpieczne. Oparty jest on na podmiotach – pośrednikach zajmujących się usuwaniem, transportem, magazynowaniem i przekazaniem do ostatecznej utylizacji lub wykorzystania odpadów. Przedsiębiorstwa te muszą dysponować odpowiednio zabezpieczonymi i wyposażonymi magazynami, w których odpady mogą być bezpiecznie gromadzone. Odpady niebezpieczne, posegregowane i zgromadzone w odpowiednich opakowaniach są przekazywane do ostatecznych miejsc utylizacji za pomocą transportu specjalistycznego (ADR). Odpady w zależności od ich ilości i rodzaju, są gromadzone w sposób oznaczony w decyzji lub wynikający z przepisów. W zakresie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, brak jest systemu ich zbiórki.

### Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych

Zestawienie firm spoza terenu gminy posiadających decyzje na wytwarzanie odpadów na terenie gminy (i powiatu) przedstawia poniższa tabela.

Tab. 2.33. Spis podmiotów spoza gminy Pępowo gospodarujących odpadami niebezpiecznymi

| GR | Kod | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/a | Nazwa wytwórcy | Decyzja od | Decyzja do | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 130501 | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 20,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 13 | 130502 | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 30,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 13 | 130503 | Szlamy z kolektorów | 5,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 13 | 130506 | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 5,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 13 | 130507 | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 5,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 13 | 130508 | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 20,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 15 | 150202 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 3,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 16 | 160708 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 17,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 16 | 160709 | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 17,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 17 | 170503 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 17,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 17 | 170505 | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | 17,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 17 | 170601 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 2,000 | PBU GOSBUD sp. z o.o., Gostyń | 2002-12-21 | 2012-11-30 | Pępowo |
| 17 | 170601 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 50,000 | Eko-Pik sp. z o.o., Środa Wlkp. | 2002-12-16 | 2006-12-31 | cały powiat |
| 17 | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 200,000 | Eko-Pik sp. z o.o., Środa Wlkp. | 2002-12-16 | 2006-12-31 | cały powiat |
| 17 | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 10,000 | PBU GOSBUD sp. z o.o., Gostyń | 2002-12-21 | 2012-11-30 | Pępowo |
| 19 | 190810 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 30,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 19 | 191301 | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | 10,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 19 | 191303 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | 10,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 19 | 191305 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | 5,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
| 19 | 191307 | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | 5,000 | Ekos, Poznań | 2002-09-03 | 2012-08-31 | powiat bez m. i gm Gostyń |
|  |  |  | 478,000 |  |  |  |  |

# Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

  - Sektor komunalny

Przy prognozie zmian ilości odpadów pochodzących z sektora komunalnego, posłużono się wskaźnikami pochodzącymi z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, który z kolei bazował na wynikach Planu Krajowego. Dla każdego rodzaju odpadów został przyjęty inny wskaźnik wzrostu, który z kolei został nałożony na wzrost ilości mieszkańców na poziomie 3 osób/1000 mieszkańców.

Najważniejszą zmianą w zakresie zagospodarowywania odpadów jest przystąpienie gminy do spółki Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie. W roku 2006 jest przewidywane przejęcie systemu w gminie przez te właśnie spółkę i włączenie do wspólnego systemu zagospodarowania odpadów. Zmiany dotyczyć będą głównie asortymentu zbieranych odpadów. Do roku 2008 planuje się przekierowanie całego strumienia odpadów na składowisko w Trzebanii i uruchomienie tam zakładu unieszkodliwiania odpadów. Wiąże się to z koniecznością zamknięcia i rekultywacji gminnego składowiska w Czeluścinie.

W dalszej części opracowania przedstawiono prognozowane zmiany ilościowe i jakościowe odpadów komunalnych. Sumarycznie wzrost ilości odpadów komunalnych w latach 2004-2011 wyniesie około 126 ton.

Z punktu widzenia zakładanych celów nie ma to istotnego wpływu, ani na system zbiórki, ani na system unieszkodliwiania odpadów. Należy podkreślić, że do wyliczeń przyjęto założenie, w którym wszyscy mieszkańcy są objęci systemem. Jest to, więc model zakładający spełnienie podstawowego celu dla realizacji pozostałych związanych z gospodarką odpadami.

Analizie poddano poszczególne rodzaje odpadów, zgodnie z przyjętą wcześniej klasyfikacją. Wskaźniki wzrostu poszczególnych grup zostały dodatkowo skorygowane o przyjęte założenia zmian demograficznych. Przyjęto założenie, że zostanie osiągnięty podstawowy cel, krótkoterminowy tj. objęcie zorganizowaną zbiórką wszystkich mieszkańców – stąd ilości wynikające ze wskaźników, a nie te, które pochodzą z ankiet, czy od wytwórców. Prognozy wzrostu opracowuje się głównie w celu dostosowania przyszłych systemów do potrzeb; chodzi o to, aby systemy zbiórki i instalacje, nie były przewymiarowane, ale z drugiej strony, aby były przygotowane dla zakładanej docelowej wydajności. Ważne jest, aby przyjęte obliczenia zostały uwzględnione w projektowanym systemie gospodarki odpadami w ramach związku gmin.

Prognozując zmiany w zakresie ilości odpadów w latach przyszłych należy ostrożnie zakładać ich wzrost. W latach poprzednich zakładano, że Polska będzie dążyć do osiągnięcia poziomu krajów rozwiniętych w zakresie ilości wytwarzanych odpadów na jednego mieszkańca. Statystyki pokazują, ze wskaźniki porównywalne do krajów rozwiniętych osiągnięto jedynie w wielkich aglomeracjach miejskich. Czynnikami ograniczającymi wzrost odpadów na terenie gminy będą:

## Przewaga zabudowy niskiej – jednorodzinnej

## Przepisy prawne nakładające kosztowne obowiązki na zbierających odpady i ich egzekucja

## Ciągły wzrost świadomości ekologicznej

## Stosunkowo wysoki koszt utylizacji odpadów

## Likwidacja dzikich składowisk

## Objęcie system zbiórki wszystkich mieszkańców

## Rozwój systemu selektywnej zbiórki

Tab. 3.1. Wzrost ilości odpadów ze strumienia komunalnego w podziale na rodzaje i źródła powstawania

| Wyszcze-gólnienie | Ilość mieszk. | Ilość w Mg/a |
| --- | --- | --- |
|  |  | Odpady z gosp. domowych | Odpady poch. z obiektów infrastru-ktury | Odpady wielkoga-barytowe | Odpady niebe-zpieczne | Odpady budowla- ne | Odpady zielone | Odpady uliczne | Łącznie |
| 2003 | 5981 | 598,1 | 86,7 | 59,81 | 11,962 | 239,24 | 59,81 | 29,905 | 1 085,53 |
| 2005 | 6017 | 619,74 | 89,73 | 64,86 | 11,96 | 243,31 | 90,61 | 1 120,22 |
| 2007 | 6053 | 641,99 | 92,88 | 64,86 | 12,11 | 246,23 | 91,52 | 1 149,58 |
| 2009 | 6089 | 665,09 | 96,13 | 64,86 | 12,25 | 249,18 | 92,43 | 1 179,95 |
| 2011 | 6126 | 689,16 | 99,49 | 64,86 | 12,40 | 252,17 | 93,36 | 1 211,44 |
| Przyrost ilości odpadów | 145 | 91 | 13 | 5 | 0 | 13 | 4 | 125,91 |

Wszystkie wyżej wymienione czynniki są ze sobą ściśle powiązane i współczynnik korelacji między nimi można określić jako bliski jedności. W celu obniżenia kosztów usunięcia odpadów mieszkańcy chętniej włączą się do systemu selektywnej zbiórki oraz zagospodarowywania odpadów organicznych. Jest to szczególnie widoczne w zabudowie jednorodzinnej gdzie można stosować ponadto system zagospodarowywania odpadów organicznych przez kompostowanie. Likwidacja dzikich składowisk oraz egzekwowanie zakazu składowania odpadów przez wysokie kary ograniczy „wypływanie” odpadów poza system. Należy jedynie mieć nadzieję, że zbyt wygórowane opłaty nie spowodują odwrotnej tendencji tj. pozbywania się odpadów „na dziko”. Również działania władz centralnych polegające na kreowaniu opłat za składowanie, limitów odzysku i recyklingu będą powodować tendencję do mniejszego od wzrostu gospodarczego przyrostu odpadów z jednej strony i zwiększenia zachowań proekologicznych z drugiej.

Nie należy również zapominać o wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców, szczególnie młodszego pokolenia. Intensywne działania edukacyjne już przyniosły i zaowocują w przyszłości korzystnymi zmianami w mentalności mieszkańców, co kolei przełoży się na system ich zachowań i powinno powodować ukierunkowanie systemu we właściwym kierunku.

## Rys. 3.1. Prognozowane zmiany ilości odpadów komunalnych w latach 2003-2011

a / odpady z gospodarstw domowych

Jednostkowy wzrost ilości odpadów pochodzących z gospodarstw domowych został z kolei nałożony na zmiany w liczbie ludności na poziomie 3 osób/rok/1000 mieszkańców. Po nałożeniu na siebie wszystkich zmiennych roczny przyrost ilości odpadów można szacować na poziomie ok. 2 % rocznie.

Całość wyliczeń dotyczących odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych przedstawia poniższa tabela

Tab. 3.2. Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych

| Lp. | Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość mieszkańców | 5981 | 6017 | 6053 | 6089 | 6126 |
| 2 | Wzrost ilości odpadów na mieszkańca | 1 | 3% | 2,97% | 2,98% | 3% |
| 3 | Wskaźnik nagromadzenia na mieszkańca | 100,00 | 103,00 | 106,06 | 109,22 | 112,50 |
|  | Prognozowana ilość odpadów | 598,10 | 619,74 | 641,99 | 665,09 | 689,16 |

b/ odpady z obiektów infrastruktury oraz ruchu turystycznego

Przy prognozowaniu zmian w zakresie odpadów z obiektów infrastruktury założono, że ich wzrost będzie następował proporcjonalnie do wzrostu ilości odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, gdyż podobnie jak w przypadku tych pierwszych decydującym czynnikiem jest tutaj ilość mieszkańców oraz zmiany zachowań konsumenckich. W zakresie odpadów z ruchu turystycznego przyjęto (zgodnie z przyjętą przez gminę strategią) wzrost w sektorze turystyki pobytowej i agroturystyki.

Tab. 3.3. Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego

| Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w tys. Mg/a | 86,7 | 89,73 | 92,88 | 96,13 | 99,49 |

c/ odpady wielkogabarytowe

Zgodnie z prognozą zawartą w KPGO, zakłada się wzrost tych odpadów (o 8,45%) do roku 2005, a następnie utrzymywanie się ilości na tym samym poziomie.

Tab. 3.4. Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego

| Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 59,81 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 64,86 |

d/ odpady niebezpieczne

Prognoza odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych została oszacowana przy założeniu, że ich ilość będzie na terenach wiejskich będzie wzrastać ( o 8,45% do roku 2005). W kolejnych latach założono minimalny wzrost o 1,2%, wynikający głównie ze zmiany ilości mieszkańców. Wzrost ilości odpadów na terenach wiejskich założono za KPGO.

Tab. 3.5. Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

| Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 11,96 | 11,96 | 12,11 | 12,25 | 12,40 |

e/ odpady zielone i uliczne

W zakresie tych odpadów zakłada się ich stopniowy, niewielki wzrost. Jest to związane z zauważalną już teraz, zwiększającą się dbałością o tereny zielone, parki, skwery, tereny przydomowe itp. Dotyczy to zarówno władz samorządowych jak i mieszkańców. Zakłada się wzrost ich ilości o 0,5% rocznie do roku 2011

Tab. 3.6. Prognoza ilości odpadów zielonych i ulicznych

| Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 89,715 | 90,61 | 91,52 | 92,43 | 93,36 |

W następnych latach zakłada się stabilizację ilości tych odpadów.

f/ odpady budowlane

Za Planem Krajowym, przyjęto, że do roku 2005 wzrost ilości tych odpadów będzie wynosił ok. 1,7% rocznie, w latach następnych 1,2% rocznie

Tab. 3.7. Prognoza ilości odpadów budowlanych

| Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 239,24 | 243,31 | 246,23 | 249,18 | 252,17 |

g/ odpady opakowaniowe

Zakłada się, że masa odpadów opakowaniowych przypadających na jednego mieszkańca będzie rosła do roku 2007. W latach następnych zostanie ona ograniczona, a masowy przyrost ilości odpadów, będzie wynikał z większej liczby ludności. Prognozowane wskaźniki nagromadzenia odpadów opakowaniowych przedstawia tabela.

Tab. 3.8. Prognoza zmian wskaźników nagromadzenia odpadów opakowaniowych w kg/M

| Wyszczególnienie | 2003 | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 15,43 | 15,50 | 15,57 |
| Opakowania wielomateriałowe | 1,73 | 1,80 | 1,87 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,77 | 6,78 | 6,78 |
| Opakowania ze szkła | 18,89 | 18,91 | 18,93 |
| Opakowania z blachy | 1,63 | 1,64 | 1,64 |
| Opakowania z aluminium | 0,47 | 0,48 | 0,48 |
| Opakowania z drewna | 8,90 | 8,91 | 8,91 |
| Razem | 53,82 | 54,02 | 54,17 |

Opierając się na podanych wyżej wskaźnika dokonano wyliczeń przewidywanych ilości odpadów opakowaniowych do roku 2011, co przedstawia poniższa tabela.

Tab. 3.9. Prognoza zmian ilości odpadów opakowaniowych w Mg/a

| Wyszczególnienie | 2003 | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 92,29 | 93,81 | 95,36 |
| Opakowania wielomateriałowe | 10,35 | 10,88 | 11,43 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 40,49 | 41,04 | 41,53 |
| Opakowania ze szkła | 112,98 | 114,46 | 115,97 |
| Opakowania z blachy | 9,75 | 9,93 | 10,05 |
| Opakowania z aluminium | 2,81 | 2,91 | 2,94 |
| )pakowania z drewna | 53,23 | 53,93 | 54,58 |
| Razem | 321,90 | 326,96 | 331,86 |

h/ osady ściekowe

Zgodnie z przyjętymi w Programie Powiatowym celami, ilość osadów ściekowych powstających na terenie gminy będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacyjnej, będzie następować wzrost ilości wytwarzanych osadów ściekowych. Można zakładać, że przy planowanym skanalizowaniu gminy i pełnym obciążeniu oczyszczalni ścieków ich ilość może osiągnąć poziom 400 Mg/a.

Tab. 3.10. Prognoza ilości osadów ściekowych

| Lata | 2003 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 200 | 400 |

  - Sektor gospodarczy

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159 wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Przy założeniu, że średnie tempo wzrostu wyniesie w najbliższych latach ok. 3,5% można się spodziewać wzrostu ilości odpadów o ok. 7% rocznie.

Przyjmując, w następstwie restrukturyzacji usług, handlu i rzemiosła „optymistyczny” wariant rozwoju gospodarczego w Polsce, założono stały rozwój gospodarczy kraju w okresie najbliższych 17 lat, objawiający się między innymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów z jednostek służby zdrowia.

Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.

W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców. Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów, odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów i działalności usługowej. Ocenia się, że udział tzw. „Szarej strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5 – 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159). Na podstawie ankietyzacji można stwierdzić, że odsetek ten, szczególnie w zakresie odpadów niebezpiecznych może być znacznie wyższy i sięgać nawet 20%.

Restrukturyzacja rolnictwa poprzez przemiany własnościowe i przekształcanie struktury agrarnej (prywatyzacja gruntów po PGR-ach, stały wzrost powierzchni gospodarstw rolnych) spowoduje zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, wzrost produkcji na najlepszych gruntach oraz stopniową eliminację upraw na gruntach małoproduktywnych i przekazywanie ich pod zalesianie. Intensyfikacja rolnictwa spowoduje wzrost ilości opakowań po pestycydach. Zmniejszać się będzie jednak toksyczność stosowanych preparatów.

Prognozowane zmiany w sektorze gospodarczym przedstawiono w tabeli. W analizie oparto się na współczynnikach zawartych w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami oraz w innych opracowaniach branżowych. Planowanie przeprowadzono na bazie przewidywanego rozwoju poszczególnych branż przemysłu w horyzoncie średnioterminowym 4 lat. Przyjęto następujące założenia szczegółowe do prognoz:

- zużyte opony: wzrost o 20% do 2006 roku zgodnie z KPGO.

- przemysł rolno spożywczy: wzrost o 10% (KPGO) na skutek rozwoju sektora oraz koncentracji produkcji.

- sorbenty: wzrost o 10% skorelowany ze wzrostem gospodarczym,

- oleje odpadowe: wzrost o 20% na bazie KPGO

- baterie i akumulatory: wzrost o 20% ze względu na rosnący wskaźnik ilości samochodów na 1000 mieszkańców oraz wymianę starych samochodów na nowe.

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: wzrost spowodowany automatyzacją życia codziennego, bogaceniem się społeczeństwa oraz obniżaniem kosztów produkcji.

- wycofane z eksploatacji pojazdy: wzrost o 20% - rozwój motoryzacji.

- odpady medyczne i weterynaryjne: wzrost o 25% na podstawie planu krajowego.

Tab. 3.11. Prognoza ilości odpadów gospodarczych.

| Grupa, podgrupa, kod | Branża | Ilość otrzymana z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Prognoza w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 01 | Odpady z przemysłu energetycznego | 0,000 | 200,00 | 200,0 |
| 12 | Odpady z przemysłu hutniczego - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 0,030 | 4,00 | 4,0 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | 42,000 | 50,00 | 50,0 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 1,000 | 15,00 | 18,0 |
| 02 | Odpady z przemysłu rolno-spożywczego | 2 695,500 | 3 000,00 | 3 300,0 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | 4,000 | 4,00 | 4,4 |
| 15 02 02, 15 02 03 | Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych | 0,040 | 1,00 | 1,1 |
|  | Razem odpady gospodarcze | 2 742,570 | 3 274,00 | 3 577,5 |
| 09 01 | Odpady z zakładów fotograficznych | 0,000 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Zużyte rozpuszczalniki | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01 21 | Zużyte źródła światła zawierające rtęć | 0,008 | 0,01 | 0,01 |
| różne kody | Odpady zawierające PCB | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Oleje odpadowe | 3,400 | 10,00 | 12,00 |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 0,080 | 0,20 | 0,24 |
| 17 06 | Odpady zawierające azbest | 40,000 | 40,00 | 3,00 |
| różne kody | Pestycydy | 0,000 | 0,50 | 0,50 |
| 1602 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,010 | 0,01 | 0,01 |
| 1601 | Wycofane z eksploatacji pojazdy | 0,040 | 20,00 | 24,00 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,000 | 0,05 | 0,06 |
|  | Razem odpady niebezpieczne | 43,538 | 71,77 | 40,8 |

Przewiduje się, że na terenie gminy Pępowo wzrost ilości odpadów gospodarczych w ujęciu średnioterminowym wyniesie ok. 9,3%, natomiast spadnie ilość odpadów niebezpiecznych głównie ze względu na jego zawyżoną ilość w odniesieniu do odpadów zawierających azbest. Azbest usuwany jest w sposób „akcyjny” i w związku z tym wystąpienie w którymś z lat akcji usuwania azbestu powoduje zachwianie ogólnej ilości odpadów niebezpiecznych. Po ominięciu tej grupy odpadów otrzymujemy następujące dane:

## ilość odpadów niebezpiecznych wynikająca z decyzji:	  3,538 Mg/a

## szacowana ilość odpadów niebezpiecznych:			31,770 Mg/a

## prognoza ilości odpadów niebezpiecznych:			37,800 Mg/a

## procentowy wzrost ilości odpadów niebezpiecznych		       19 %

# ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.

  - Sektor komunalny

### Cele i kierunki działań

Cel ogólny na lata 2004-2011, w zakresie gospodarki odpadami, został sformułowany na podstawie zapisów ujętych w planach wyższego rzędu (krajowym i wojewódzkim) i brzmi:

„ Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania”

Tak sformułowany cel jest zgodny z polityką ekologiczną państwa, która w zakresie odpadów kładzie nacisk na:

## Zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez kreowanie zachowań w zakresie produkcji, przekształcania, transportu i konsumpcji.

## Zmniejszenie szkodliwości poprzez segregacje (szczególnie odpadów niebezpiecznych)

## Odzysk i recykling

## Unieszkodliwianie przyjazne środowisku

Formułując cele do końca roku 2007 wzięto pod uwagę stan obecny oraz faktyczne możliwości w zakresie poprawy stanu istniejącego. Przy opracowywaniu zadań oparto się na celach wyznaczonych w planach wyższego szczebla. Starano się tak dobrać zestaw celów, aby działania niezbędne do ich wykonania były możliwe z technicznego punktu widzenia jak również z ekonomicznego. Wzięto również pod uwagę dotychczasowe działania i plany gminy, a szczególnie działania w zakresie gospodarki odpadami związane z budową wspólnego systemu gospodarki odpadami opartego na obszarze subregionu Leszczyńskiego. Elementem kluczowym w zakresie planowania i realizacji odnośnie odpadów komunalnych jest przynależność gminy do organizacji ponadregionalnej - Związku Międzygminnego. W tym przypadku planowane jest powołanie spółki międzygminnej opartej na istniejącym Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie. Zakłada się na początku roku 2006 przejęcie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie przez regionalnego operatora systemu, jakim będzie Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie Spółka z o.o. Gmina, jako udziałowiec firmy uczestniczyć będzie w regionalnym programie gospodarki odpadami. Zasady prowadzenia recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych będą ustalane od dnia 01.01.2006 roku przez MZO, w celu optymalizacji systemu i osiągnięcia w jak najkrótszym czasie efektów ekologicznych wymaganych przez przepisy prawa krajowego i unijnego. W ramach działań regionalnych zostanie ujednolicony i zintensyfikowany system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Pozostałe odpady komunalne będą kierowane do wyznaczonych przez Operatora obiektów unieszkodliwiania, zgodnie z regionalnym planem zamykania i rekultywacji gminnych składowisk odpadów. Ewolucja systemu ma do roku 2008 zapewnić zamknięcie wszystkich gminnych składowisk odpadów, uruchomienie regionalnego składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości TRZEBANIA, gmina Osieczna, uruchomienie Zakładu Zagospodarowania Odpadów zapewniającego przewidywany przepisami odzysk odpadów opakowaniowych, odpadów specyficznych oraz minimalizację składowania odpadów nieprzetworzonych, w tym frakcji organicznych.

Cele na lata 2004 – 2007

- Wdrożenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

- Składowanie odpadów tylko na składowiskach spełniających wymagania techniczne i będących elementem systemu zagospodarowania odpadów

- Rekultywacja wszystkich dzikich składowisk

- Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

## opakowania z papieru i tektury: 48%,

## opakowania ze szkła: 40%,

## opakowania z tworzyw sztucznych: 25%,

## opakowania metalowe: 40%,

## opakowania wielomateriałowe: 25%,

## odpady wielkogabarytowe: 32%

## odpady budowlane: 25%

## odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 29%

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 74% wytworzonych odpadów komunalnych.

Proponowane kierunki działań

Dla osiągnięcia założonych celów niezbędne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Wdrażanie nowoczesnych metod unieszkodliwiania odpadów

- Włączenie gminy do ponadregionalnego systemu gospodarki odpadami opartego na Regionalnym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO)

- Zapobieganie powstawaniu i ograniczanie ilości oraz uciążliwości odpadów poprzez wdrożenie systemu zbiórki selektywnej ukierunkowanego na pozyskanie surowców wtórnych i frakcji „bio” oraz wdrażanie programu małych kompostowni odpadów zielonych.

- Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

- Ograniczenie zawartości odpadów niebezpiecznych i biodegradowalnych w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska inne niż niebezpieczne i obojętne.

- Kampania edukacyjno-promocyjna

### Plan działań

Przy propozycjach działań przyjęto następujące założenia:

- Całość systemu komunalnego będzie oparta o ZUO Trzebania

- ZUO rozpocznie działalność do roku 2008

- Składowiska i bazy firm komunalnych stanowić będą elementy wspomagające i uzupełniające dla ZUO.

- Odpady zebrane selektywnie muszą być poddane obróbce w celu ich konfekcjonowania i przygotowania do sprzedaży.

- Unieszkodliwianie frakcji „bio” na terenach wiejskich i częściowo w zabudowie jednorodzinnej miejskiej będzie się odbywało systemem „gospodarczym” poprzez kompostowanie na miejscu

- Selektywna zbiórka surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych będzie uzupełnieniem i wsparciem systemów, wynikających z przepisów nakładających ten obowiązek na wytwórców instytucjonalnych.

#### Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów.

Przeciwdziałanie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w polityce odpadowej. Poniżej przedstawiono działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ich ograniczenia.

Zapobieganie i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów może odbywać się poprzez:

## Kampanię edukacyjną propagującą zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez kreowanie zachowań konsumenckich polegających m. in. na:

## stosowaniu opakowań wielokrotnego użytku

## preferowaniu produktów pochodzących recyklingu

## stosowaniu urządzeń, maszyn, pojazdów wykonanych z elementów przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

## stosowaniu w życiu codziennym rozwiązań, technologii nisko- lub bez- odpadowych (np. zamiana ogrzewania węglowego na gazowe; stosowanie urządzeń wielokrotnego użytku, zamiast jednorazowych)

## wykorzystywaniu, używaniu odnawialnych źródeł energii

## Stosowanie instrumentów finansowych, promujących ograniczanie powstawania odpadów

## Kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

#### Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko

W zakresie odpadów komunalnych jest to zespół działań taki jak w przypadku zapobiegania powstawaniu odpadów rozszerzony o:

## Kampanię edukacyjną propagującą zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów z uwzględnieniem ich negatywnego wpływu na środowisko, poprzez kreowanie zachowań konsumenckich polegających m. in. na:

## stosowaniu opakowań przyjaznych środowisku (np. biodegradowalnych)

## stosowaniu materiałów, paliw ekologicznych

## unikaniu stosowania maszyn i urządzeń zawierających elementy niebezpieczne

## Ponowne wykorzystanie opakowań, materiałów i urządzeń poprzez np.

## napełnianie pojemników, tonerów do drukarek i kopiarek

## zadrukowywanie dwustronne papieru

## ponowne wykorzystanie segregatorów, kartonów itp.

## wykorzystanie sprawnych elementów urządzeń

## Selektywne zbieranie odpadów

Wszystkie planowane działania w efekcie końcowym przekładają się na ilość ostatecznie deponowanych na składowiskach odpadów. W wyniku prowadzonych akcji edukacyjno-informacyjnych, działań organizacyjnych i prawnych należy doprowadzić do stanu, w którym ilość zdeponowanych w 2007 roku, będzie odpowiadać 74% wytworzonych. Przy założeniu, że gmina wytworzy ok. 1150 Mg/a odpadów z sektora komunalnego, na składowiskach powinno zostać zdeponowane nie więcej niż 851 Mg odpadów komunalnych. Dla realizacji tego celu niezbędna jest realizacja założonych celów odzysku odpadów, co przedstawia poniższa tabela

Tab. 4.1. Zakładane ilości odpadów poddane odzyskowi i recyklingowi w Mg/a

| Lp | Rodzaj | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organiczne | 46,90 |
| 2 | Surowce wtórne | 34,24 |
| 3 | Odpady niebezpieczne | 3,47 |
| 4 | Odpady wielkogabarytowe | 19,14 |
| 5 | Odpady budowlane | 59,81 |
|  | Razem | 163,56 |

Jak wynika z powyższych wyliczeń przy założeniu 100% realizacji celów możliwe jest uzyskanie pomniejszenia masy składowanych odpadów do poziomu 922 Mg/a. Niezbędne jest, więc zmniejszenie tej masy o dodatkowe 135 Mg/a. Podstawowym instrumentem jest oczywiście zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz ich dodatkowa selekcja zgodna z założeniami KPGO, co pozwoli na uzyskanie wskaźników znacznie poniżej wymaganych 74% wytwarzanych odpadów. Dodatkowym elementem, który można zastosować w celu zmniejszenia masy składowanych odpadów jest wykorzystanie frakcji mineralnej jako masy przesypowej na składowiska. Należy przy tym pamiętać, że poziomem wyjściowym jest ilość odpadów wytwarzanych określona na podstawie wskaźników. W dalszej perspektywie elementem zmniejszającym ilość deponowanych odpadów będzie eksploatacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

#### Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne.

Są to wszelkie formy wspomagające system zbiórki, w tym selektywnej zbiórki odpadów, segregację, odzysk oraz bezpieczne unieszkodliwianie. Na terenie gminy od wielu lat jest wdrażany i rozwijany taki system.

Dalszy rozwój systemu powinien opierać się o dostępne formy zachęt i nacisków takich jak:

- Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.),

- Wykorzystywanie przepisów lokalnych, a szczególnie Regulaminów Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach. Prawo to obligujące gospodarstwa domowe i innych wytwórców odpadów może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecenia dotyczące sposobu zbiórki, typów pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbiórki (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).

- Instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbiórką odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być obniżenie opłaty za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie.

- Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

Obsługa selektywnej zbiórki jako działanie deficytowe musi być wspomagana przez jednostki samorządowe. Wybór firmy obsługującej system na terenie gminy może być dokonana bądź to przez władze gminy lub przez jednostkę ponad gminną w ramach podpisanych porozumień. Zakłada się, że działania zmierzające do poprawy sytuacji, będą realizowane przez regionalnego operatora. Działaniem bezpośrednim gmin, będzie zatem być jedynie współfinansowanie w zakresie uzgodnionym pomiędzy udziałowcami MZO, działań operatora regionalnego.

Segregacja odpadów jest podstawowym elementem w racjonalnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Może być ona realizowana drogą selektywnej zbiórki “u źródła” i/lub drogą segregacji “wtórnej” w zakładach unieszkodliwiania.

Selektywna zbiórka odpadów “u źródła” stanowi 1-szy element każdego systemu gospodarki odpadami, niezależnie od przyjętej technologii zakładu unieszkodliwiania odpadów i uwarunkowań lokalnych systemu.

Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki jest procesem długotrwałym, rozwijanym sukcesywnie, wymagającym zaangażowania środków technicznych i organizacyjnych, a głównie edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Z doświadczeń niemieckich wynika, że osiągnięcie 50% odzysku poszczególnych surowców jest wynikiem dobrym, a osiągnięcie 70% odzysku wynikiem bardzo dobrym, natomiast okres wdrażania systemu na podstawie doświadczeń europejskich ocenia się na około 15 lat.

Podstawowe zalety selektywnej zbiórki odpadów “u źródła”, to:

## zbiórka surowców wtórnych “czystych”, nie zanieczyszczonych innymi odpadami;

## zbiórka odpadów komunalnych z podziałem ukierunkowanym na technologię ich ostatecznej obróbki w zakładach utylizacji;

## zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania;

## ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania.

W praktyce wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów poprzedzone musi być przygotowaniem stosownego „Regulaminu” i cyklem spotkań z lokalnymi mieszkańcami, wyjaśniającym zasady i mechanizmy jego funkcjonowania.

Pojecie systemu selektywnego gromadzenia odpadów jest dość szeroko interpretowane przez różne ośrodki branżowe. Ogólnie można przyjąć podział na dwa podstawowe systemy selektywnej zbiórki odpadów: system dostawczy i system odbiorczy, dalsze podziały związane są z bardziej szczegółowymi rozwiązaniami w nawiązaniu do lokalnych warunków i skali obszaru.

System dostawczy – wyselekcjonowane odpady wrzucane są do podstawowych kontenerów. System ten odznacza się niskimi kosztami segregacji wstępnej, natomiast asortymentowe wskaźniki ujęcia uznawane są za niskie (odpady zanieczyszczone wymagają dalszego sortowania - “doczyszczania”).

System odbiorczy – wyselekcjonowane odpady przygotowują i przechowują mieszkańcy do odbioru przez wyznaczony transport. Koszty odbioru są większe, ale system ten odznacza się większymi wskaźnikami asortymentowego ujęcia odpadów. Odpady wymagają w minimalnym zakresie dalszego sortowania.

Na terenie gminy zaleca się połączenie obydwu systemów w zależności od rodzaju i zagęszczenia zabudowy jak również racjonalnie kształtujących się kosztów.

Wdrażanie systemu powinno odbywać się sukcesywnie poczynając od podstawowych surowców wtórnych z miejsc gromadzenia odpadów gdzie w sposób łatwy można je pozyskiwać (biura, centra handlowe i usługowe oraz niska zabudowa mieszkalna itp.).

W następnych etapach wprowadzać selekcję odpadów na organiczne, problemowe oraz stopniowo rozszerzać asortyment odpadów surowcowych i zakres obszaru komunalnego objętego selekcją.

Analizę możliwości docelowego systemu selektywnej zbiórki w celu odzysku i zagospodarowania odpadów należy objąć następujące grupy:

## Odpady surowcowe do bezpośredniego i pośredniego gospodarczego wykorzystania.

## Odpady komunalne organiczne z gospodarstw domowych, do kompostowania lub fermentacji.

## Odpady roślinne z parków, zieleńców miejskich, cmentarzy i ogródków działkowych, do kompostowania.

## Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków komunalnych, do kompostowania lub fermentacji razem z odpadami organicznymi.

## Odpady problemowe do utylizacji.

## Odpady wielkogabarytowe po rozebraniu na rynek surowcowy.

Wyeliminowanie ze składowanych odpadów tylko makulatury, stłuczki szklanej i odpadów wielkogabarytowych pozwoliłoby zmniejszyć “masę śmieciową” o ok.15%.

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na danym obszarze wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia, bowiem powinna uwzględniać obecne i docelowe rozwiązanie całego systemu gospodarki odpadami, a w tym głównie wielkość i strukturę zabudowy, rynek surowcowy oraz doświadczenia z dotychczasowych prób wprowadzenia selektywnej zbiórki (oczywiście o ile miały miejsce).

Wdrażanie selektywnej zbiórki jest stopniowo rozwijanym procesem od selekcji surowców wtórnych w źródłach zbiorowego wytwarzania odpadów o stosunkowo łatwej selekcji w kierunku indywidualnych źródeł w wysokiej zabudowie mieszkalnej. Rozwój selektywnej zbiórki powinien być wspierany rynkiem surowcowym w stopniu zabezpieczającym racjonalne zagospodarowanie wysegregowanych surowców oraz systemem ostatecznego zagospodarowania pozostałych odpadów.

Dla sprawnego systemu selektywnej zbiórki odpadów wymagana jest sieć pojemników rozstawionych na terenie gmin. Według danych z doświadczeń firmy Edelhof (niemiecka firma działająca min. na rynku polskim) zdobytych podczas rocznych badań przy rozmieszczaniu pojemników należy kierować się następującymi zasadami:

## Jeden punkt powinien przypadać w początkowym okresie maksymalnie na 500 mieszkańców, a docelowo na 150 mieszkańców.

## Maksymalna odległość od najdalszego domu do miejsca ustawienia pojemników nie powinna przekraczać 300 m, a docelowo powinna się zbliżać do 100 m.

Pojemniki powinny być wyraźnie oznakowane różnymi kolorami dla danego rodzaju odpadów, surowców wtórnych. Powinny także posiadać estetyczny wygląd o gładkich i łatwo zmywalnych powierzchniach. Poszczególne pojemniki dla danego rodzaju powinny posiadać jeszcze odpowiednie wloty dostosowane do rodzaju surowca, jaki będzie do nich zbierany, np. dla butelek okrągły, dla papieru i tektury podłużny. Poza tym kształt i wielkość pojemników powinna być dostosowana do ich przeznaczenia i środków transportu stosowanego w systemie transportu odpadów. Korzystne jest ustawienie pojemników w zestawach trzy-kontenerowych z podziałem na poszczególne odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura,) w określonych i trwale oznakowanych miejscach.

Efektywność procesu wdrażania selektywnej zbiórki w dużej mierze zależy od dobrze zorganizowanej i trwale prowadzonej akcji informowania społeczeństwa o konieczności wprowadzenia systemu ze względów nie tylko ekologicznych, ale również sanitarnych, gospodarczych i ekonomicznych systemu.

Ważnym elementem jest powołanie się na dobre przykłady stosowanej selekcji w pilotażowych ogniskach selektywnej zbiórki odpadów. Szczególnie ważne jest przedstawienie racjonalnego sposobu dalszego zagospodarowania wysegregowanych odpadów. Skrajnie negatywnym przykładem jest zebranie wysegregowanych w systemie odpadów i dalsze ich wspólne składowanie na składowisku z pozostałymi odpadami. Takie sytuacje miały miejsce w niektórych polskich miastach.

Na obszarach wiejskich zaleca się wdrożenie specjalnych miejsc nazywanych „Wiejskie Punkty Gromadzenia Odpadów” (WPGO). W gminach wiejskich powinny powstać WPGO, natomiast na terenie miast należy wyznaczyć punkty gromadzenia odpadów kierując się rodzajem zabudowy (niska, wysoka), infrastrukturą towarzyszącą (centra handlowe), itp.

Zarząd danej gminy sam powinien decydować, w których dokładnie miejscach należy ustawić punkty selektywnej zbiórki tak, aby nie kolidowały z już istniejącymi, lecz je uzupełniały i aby nie przeszkadzały w poruszaniu się mieszkańców danej gminy (chodnik, ulica). W bardzo małych i rozległych gminach punkty takie powinny znajdować się przy często odwiedzanych przez mieszkańców miejscach takich jak poczta, urzędy, szkoła, itp. Minimalne zapotrzebowanie na pojemniki w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

Tab. 4.2. Zakładane ilości zestawów do selektywnej zbiórki

| Lp. | Lata | Ilość zestawów do selektywnej zbiórki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2003 | 12 |
| 2 | 2005 | 15 |
| 3 | 2007 | 20 |
| 4 | 2009 | 30 |
| 5 | 2011 | 41 |

- Stworzenie sprawnego systemu zbiórki odpadów obejmującego docelowo wszystkich mieszkańców gminy.

W tym celu niezbędne jest egzekwowanie uchwalonego Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy. Wydaje się, że niezbędna jest również modyfikacja Regulaminu gdyż obecnie obowiązujący nie reguluje wszystkich kwestii szczególnie takich jak:

## Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi (w tym: przemysłowe, medyczne i weterynaryjne)

## Minimalna częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zmieszanych

## Kryteria udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie transportu odpadów

## Rozliczanie usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi oraz sposób określania górnej stawki opłaty z tytułu świadczenia tych usług

W świetle wspólnych działań gmin w ramach MZO Sp. z o.o. należy opracować jednolity Regulamin dla wszystkich gmin udziałowców spółki. Nie należy również zapominać o prowadzeniu ciągłej kampanii promocyjno-edukacyjnej dla przedstawienia mieszkańcom celów, metod, zasad i skutków Regulaminu.

W chwili obecnej niezbędnym wydaje się stopniowa ocena przez gminę, efektów działania systemu i możliwości podnoszenia jego skuteczności. Władze gminy powinny dokonać oceny i kontroli wypełniania obowiązków wynikających z regulaminu i przeprowadzać okresowe kontrole. Z oceny ilości odpadów dostarczanych na składowisko w Czeluścinie oraz z informacji uzyskanych od firmy zbierającej wynika, że obecnie funkcjonujący system zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów jest „nieszczelny”. Projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów, musi uwzględniać wcześniejsze założenia.

Odzysk odpadów opakowaniowych w gminie będzie realizowany zgodnie z zasadami ogólnymi ustalonymi przez udziałowców Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie oraz na podstawie wytycznych operatora regionalnego. Podstawowym systemem selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych będzie system selektywnej zbiórki w gniazdach wielopojemnikowych zlokalizowanych w sąsiedztwie wytwórców odpadów. Instalacją odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych pozyskanych przez gminy z odpadów komunalnych będzie instalacja segregacji odpadów na terenie regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, której operatorem będzie MZO Leszno.

- Zapewnienie prawidłowej częstotliwości zbierania odpadów

Kolejnym elementem prawidłowego postępowania z odpadami jest system zbierania i transportu odpadów, a w szczególności częstotliwość ich zbierania. Sposób usuwania i sposób ich przechowywania mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny obszarów zabudowanych, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych nie może być mniejsza niż 2 razy w miesiącu, a tylko w przypadku rozproszonej zabudowy wiejskiej z minimalnym udziałem frakcji „bio” dopuszcza się stosowanie wywozu raz w miesiącu.

Częstotliwość wywozu odpadów surowcowych powinna być realizowana, zgodnie z przedstawionym mieszkańcom harmonogramem. W przypadku gminy należy ustalić zawartość frakcji bio w odbieranych odpadach.

- Wdrożenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych

Niezbędna jest również selektywna zbiórka takich odpadów jak: budowlane, wielkogabarytowe, a w szczególności niebezpieczne. Odzysk tych specyficznych strumieni odpadów, wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie gminy będzie realizowany na terenie regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, której operatorem będzie MZO Leszno. Strumienie te niezależnie od operatora zajmującego się gromadzeniem i wywozem tego typu odpadów komunalnych, będą podlegały rozdzielnemu (od innych grup odpadów) gromadzeniu i wywozowi. Przestrzegana będzie bezwzględnie zasada nie mieszania odpadów gromadzonych rozdzielnie, z innymi frakcjami lub grupami odpadów, w czasie transportu, recyklingu czy unieszkodliwiania.

Również w tym przypadku zasady wdrażania, prawa i obowiązki uczestników systemu oraz zasady egzekwowania i kontroli powinny być określone w „Regulaminie”, o którym była mowa wcześniej. Całość powinna być oparta, w przypadku indywidualnych wytwórców, o System zorganizowanych “wystawek” dla odpadów wielkogabarytowych. Zużyte sprzęty gospodarstwa domowego, meble, deski, złom i inne odpady nietypowe winny być gromadzone osobno. Można w ramach promowania takich zachowań uruchomić system tzw. “wystawek odpadów wielkogabarytowych”. System wystawek polega na tym, że w określone dni miesiąca mieszkańcy wystawiają omawiane odpady przed posesję, bądź gromadzą je w dostarczanych przez firmę wywozową kontenerach. Odpady są usuwane przez firmy wywozowe. Jednostki handlowe, usługowe i przemysłowe powinny być zobowiązane do samodzielnego dostarczania odpadów wielkogabarytowych do zakładu unieszkodliwiania lub korzystania z usług firm wywozowych. Proponuje się zbiórkę tych odpadów 1x na kwartał / 1 x miesiąc zależnie od potrzeb w gminie.

Władze gminy powinny wyznaczyć dzień zbiórki i umieścić ogłoszenie na słupach o planowanej dacie zbiórki, a firmy wywożące odpady powinny uwzględnić taki grafik w informacjach i rachunkach przekazywanych mieszkańcom. Odpady wielkogabarytowe powinny być kierowane na składowiska wyposażone w stanowiska do ich demontażu. Ze względu na prostotę systemu zbiórki tych odpadów zakłada się, że do roku 2007 obejmie ona 90% wszystkich odpadów wielkogabarytowych. Z kolei ze względu na skład tych odpadów, jedynie 10% ich masy powinno być skierowanych do unieszkodliwiania poprzez składowanie, pozostałe powinny zostać poddane procesom odzysku lub innym formom unieszkodliwienia (np. scalanie, spalanie). Z uwagi na brak możliwości segregacji wielorakich i różnorodnych odpadów nieprzyjaznych dla środowiska, a pochodzących z gospodarstw domowych, należy przyjąć zasadę oddzielania ich od odpadów organicznych i mniej niebezpiecznych dla środowiska.

Odpady specjalne, z braku możliwości ich ponownego wykorzystania, należy utylizować np. w spalarniach lub składować w specjalnych kwaterach składowania lub w deponatorach na odpady niebezpieczne.

Proceder wdrażania systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest bardzo pracochłonny i długotrwały. Wymaga również dużej staranności przy jego opracowaniu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie społeczeństwa do jego wdrożenia poprzez przemyślaną edukację.

Proponuje się szczególny nacisk położyć na zbieranie niżej wymienione rodzaje odpadów niebezpiecznych:

## Zużyte akumulatory,

## Ogniwa galwaniczne,

## Odpady farmakologiczne (przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa).

## Przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich,

## Opakowania i odpady chemiczne (chemia gospodarcza)

## Lampy rtęciowe.

Z wyżej wymienionych odpadów szczególne zagrożenie dla środowiska stanowią opakowania lub niewykorzystane w pełni środki ochrony roślin. Są to substancje zaliczane do silnie toksycznych, które w formie stężonej są bardzo groźne dla środowiska. Mimo, iż od wielu lat problem ten występuje i opracowano wiele różnych projektów oraz zaproponowano wiele możliwych do przyjęcia rozwiązań skutecznie eliminujących zagrożenia, nadal problemu nie rozwiązano. Skuteczne metody unieszkodliwiania tych odpadów wymagają organizacji regionalnego systemu. Zakłada się, że docelowo tworzeniem i eksploatacją systemu zajmie się MZO Sp. z o.o., którego gmina jest udziałowcem.

- Organizacja punktów zbiórki i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych

Punkty takie powinny odbierać te odpady i gromadzić w bezpieczny dla środowiska sposób i zapewnić ich transport w możliwie krótkim czasie do miejsca unieszkodliwiania. Punkty te można zorganizować w oparciu o istniejące bazy firm zajmujących się zbiórką odpadów. Podstawą wyodrębniania odpadów niebezpiecznych w środowisku winna być selektywna zbiórka tej grupy odpadów u źródła. Jednak ze względu na rozproszony charakter źródeł odpadów nie należy liczyć na efektywność zbierania odpadów niebezpiecznych poprzez np. punkty gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Istnienie takich stacjonarnych punktów w gminie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione. Wszystko wskazuje na to, iż w warunkach wiejskich zbiórka odpadów niebezpiecznych winna być organizowana w postaci akcji obwoźnego zbierania tych odpadów.

Warunkiem powodzenia takich akcji jest szeroka informacja:

## jakiego rodzaju odpady są niebezpieczne, jak je separować i przechowywać w warunkach domowych do czasu odbioru;

## jakie są warunki finansowe odbioru (na początku są to zwykle zbiórki bezpłatne dla mieszkańców);

## dokładny harmonogram zbierania odpadów (najskuteczniejsze są akcje prowadzone dwa razy do roku w tradycyjnych terminach generalnych porządków – wiosenna i jesienna).

WNIOSEK: Segregacja u źródła odpadów niebezpiecznych oraz okresowe (akcyjne) ich odbieranie od wytwórców wydaje się być jedynym sposobem skutecznej eliminacji tej grupy odpadów ze strumienia odpadów komunalnych.

Proponuje się zastosowanie różnych sposobów gromadzenia i odbioru odpadów, zależnie od ich rodzaju i miejsca ich powstawania.:

## system pojemnikowy dla leków i baterii

## Leki - zaleca się gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach lekarskich (pojemnik 120 dm3, oznakowany, o jaskrawej kolorystyce); orientacyjna liczba punktów uzależniona jest od faktycznej liczby aptek.

## Baterie - zaleca się gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych w centrach handlowych i szkołach, (wytypować 1 punkt na 5-6 tys. mieszkańców lub minimum jeden punkt na osiedle;

## „Wędrująca zbiornica odpadów niebezpiecznych” dla przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich, opakowań i odpadów chemicznych oraz lamp rtęciowych. Zgodnie z harmonogramem, raz-dwa razy do roku, po terenie Gminy przemieszcza się samochód, do którego można odstawić odpady niebezpieczne. Odpady te następnie należy dowieźć do czasowego magazynu odpadów niebezpiecznych a następnie skierować do punktów ich unieszkodliwienia. Ogłoszenia o zbiórce odpadów powinny pojawić się w lokalnej prasie i słupach ogłoszeniowych przynajmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

## Punkty gromadzenia akumulatorów - stacje benzynowe i warsztaty samochodowe, zlokalizowane na terenie Gminy. Zebrane akumulatory zostaną wywiezione z terenu miasta przez jednostkę powołaną dla tego celu raz na jakiś czas na wezwanie do miejsca ich unieszkodliwienia. Stacje benzynowe i warsztaty samochodowe mogą również służyć do zorganizowanego gromadzenia opon samochodowych. Generalnie w przypadku akumulatorów i opon można mówić o tendencji zmniejszania się problemu ze względu na wprowadzenie opłat produktowej i depozytowej.

Ze względu na znacznie trudniejszy system identyfikacji, zbiórki i utylizacji, zakłada się znacznie niższe poziomy uzyskania odpadów niebezpiecznych poprzez selektywną zbiórkę od mieszkańców niż w przypadku odpadów z sektora gospodarki.

Tab. 4.3. Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych (Mg/a)

| Lp. | Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prognozowana ilość odpadów w tys. Mg/a | 11,96 | 11,96 | 12,11 | 12,25 | 12,40 |
| 2 | Zakładany odzysk | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% |
| 3 | Zakładana ilość poddana odzyskowi | 2,99 | 3,11 | 3,27 | 3,43 | 3,60 |

- Modernizacja składowisk dla spełnienia wymagań technicznych i włączenie do systemu zagospodarowania odpadów

Planuje się, że docelowym miejscem unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych powstających na obszarze gminy, niezależnie od sposobu prowadzenia ich zbiórki, oraz operatora systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych zmieszanych będzie regionalny Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, której operatorem będzie MZO Leszno.

W planowanym regionalnym systemie gospodarki odpadami, planowane jest skoordynowane przygotowanie do zamknięcia i rekultywacji obecnie eksploatowanych składowisk. Regionalny Program Gospodarki Odpadami zakłada wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej w celu uporządkowania i zamknięcia wszystkich gminnych składowisk w regionie. Warunkiem powodzenia tego zadania jest przeprowadzenie całej operacji w okresie od 2005 do 2008 roku. Oznacza to, że wszystkie obiekty powinny zostać wypełnione odpadami, w stopniu umożliwiającym ich zamknięcie do końca roku 2007. Ponieważ sumaryczna pojemność dyspozycyjna składowisk jest dość duża, przeprowadzenie operacji w skali regionu wymaga „zdyscyplinowania” sposobu eksploatacji poszczególnych obiektów i regionalnej koordynacji przepływu odpadów.

Obecnie eksploatowane przez gminę składowisko odpadów zostanie zamknięte i przekazane do rekultywacji w ciągu najbliższych lat. Nastąpi to nie później niż do 31.12.2008 roku. Zakończenie eksploatacji obiektu przewidywane jest nie później niż w II kwartale 2008 roku. Przygotowanie obiektu do zamknięcia będzie zadaniem operatora regionalnego, chyba, że władze gminy wybiorą inny wariant. Z propozycji przedstawionych przez operatora regionalnego, zakłada się, że do końca roku 2005 istniejące składowisko zostanie przekazane do eksploatacji wraz z wyposażeniem Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie. Operator regionalny będzie zarządzał obiektem w sposób zgodny z zasadami ogólnymi ustalonymi przez udziałowców Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie. W latach 2005 do2008 na składowisko kierowany będzie strumień odpadów komunalnych z regionu objętego systemem. Wielkość tego strumienia i tempo wypełniania składowiska będą ustalane przez operatora regionalnego w sposób pozwalający na optymalne zagospodarowanie odpadów z gmin – udziałowców MZO. Moment przekazania obiektu do zamknięcia zostanie ustalony przez operatora. Po przygotowaniu składowiska do zamknięcia zostanie ono przekazane Miastu Leszno, które pełnić będzie rolę Inwestora w procesie zamykania i rekultywacji składowisk gminnych. Składowisko zostanie ostatecznie zamknięte i poddane pracom rekultywacyjnym nie późnej niż do końca roku 2008. Gmina będzie uczestniczyć w finansowaniu zamknięcia składowiska na zasadach ustalonych przez udziałowców MZO.

Składowisko w Czeluścinie wymaga działań w celu realizacji Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz. U.03.61.549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.) Istniejące składowiska, których zamknięcie nie jest uzasadnione należy zmodernizować tak aby spełniały poniższe wymogi rozporządzenia:

## Wokół składowiska odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne umieszcza się zewnętrzny system rowów drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów (chyba, że z przeprowadzonych badań, wynika, że zewnętrzny system rowów drenażowych nie jest konieczny).

## Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego.

## Gaz składowiskowy oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe - spala w pochodni.

## Składowisko odpadów wykonuje się w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów.

## Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów.

## Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 10 m.

## Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt.

## Składowisko odpadów wyposaża się w system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych na składowisko, w szczególności składowisko odpadów, na które odpady dostarczane są transportem kołowym, wyposaża się w wagę samochodową.

Ponadto eksploatacja składowiska odpadów powinna zapewniać:

## Ograniczenie powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia powietrza, w tym rozwiewania odpadów;

## Przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów;

## Gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie na oczyszczalnię ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;

## Odcieki ze składowisk odpadów niebezpiecznych oraz ze składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne gromadzi się w specjalnych zbiornikach lub bezpośrednio odprowadza do kanalizacji.

Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne powstałe z procesów unieszkodliwiania odpadów, wymienione w katalogu odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), zwanym dalej „katalogiem odpadów", w podgrupach 19 01, 19 02, 19 03, 19 04 i 19 10 składuje się w wydzielonej kwaterze. Ponadto składowiska powinny spełniać wymogi wynikające z innych przepisów np. sanitarnych czy BHP oraz zapewniać gospodarowanie odpadami zapewniające nie tylko bezpieczne składowanie, ale również odzyskiwanie surowców wtórnych i kompostowanie frakcji bio.

W przypadku decyzji władz gminy o kontynuacji eksploatacji składowiska, a co za tym idzie jego modernizacji należy dodatkowo uzupełnić lub wykonać:

## Wagę samochodową

## Kompostownię odpadów zielonych (alternatywnie na terenie oczyszczalni ścieków)

## Obiekt magazynowania odpadów niebezpiecznych

## Instalację zapobiegającą rozwiewaniu odpadów

Należy również wykonać badania biogazu w celu wykluczenia konieczności instalowania pochodni do spalania biogazu. Składowisko, ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego należy przewidzieć do zamknięcia w roku 2007. Ostateczny sposób postępowania ze składowiskiem powinien być skoordynowany z działaniami MZO Leszno w celu zmniejszenia obciążeń wynikających z kosztów rekultywacji składowiska. Przed jego zamknięciem należy dążyć do maksymalnego wypełnienia wolnej kubatury tak aby zgromadzić maksimum środków na jego rekultywację.

#### Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

Redukcja odpadów ulegających biodegradacji może się odbywać poprzez;

## Kompostowanie odpadów we własnym zakresie przez mieszkańców (dotyczy zabudowy jednorodzinnej)

## Kompostowanie odpadów organicznych z selektywnej zbiórki lub wysortowanych z odpadów zmieszanych w instalacjach kompostowania odpadów.

W tabeli poniżej przedstawiono kalkulację dotyczącą planowanego recyklingu odpadów biodegradowalnych w gminie.

Rok 2003 potraktowano jako rok zerowy, a pierwszy pomiar założono na koniec roku 2004. Wynika to z konieczności wdrożenia systemu w roku 2004, czego efekty mogą być wyliczalne dopiero w roku 2005. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że system będzie realizował swoje zadania bez nakładów inwestycyjnych pod warunkiem, że w odpadach pochodzących z gospodarstw domowych zostaną wyeliminowane (kompostowane na miejscu we własnym zakresie) w 80% odpady organiczne. W przypadku stwierdzenia odstępstw od tej zasady należy wskaźniki odpowiednio skorygować.

Realizacja powyższych założeń weryfikowana będzie w trakcie prowadzonych badań morfologii i właściwości odpadów kierowanych na składowiska zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

Tab. 4.4. Prognoza wzrostu odpadów biodegradowalnych i ich recyklingu na terenie gminy.

| Lata | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów w Mg/a | 1 086 | 1 120 | 1 150 | 1 180 | 1 211 |
| Ilość odpadów biodegradowalnych* w Mg/a | 261 | 269 | 276 | 283 | 291 |
| Ilość odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do składowania w Mg/a | 261 | 242 | 226 | 221 | 215 |
| Niezbędna ilość odpadów biodegradowalnych do recyklingu w Mg/a | 0 | 27 | 50 | 62 | 76 |
| Prognozowana ilość odpadów "bio" z gospodarstw domowych w Mg/a | 139 | 144 | 149 | 155 | 160 |
| Zakładana ilość odpadów zagospodarowywana we własnym zakresie przez mieszkańców w Mg/a | 111 | 115 | 119 | 124 | 128 |
| Dodatkowa ilość odpadów biodegradowalnych do pozyskania i recyklingu organicznego w Mg/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*podana ilość nie zawiera osadów ściekowych

W praktyce realizacja założonych celów wymaga przede wszystkim szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej domowego kompostowania frakcji bio i selekcji opakowań papierowych u źródła. Należy również rozważyć możliwość budowy kompostowni pryzmowej odpadów i osadów przy składowisku lub oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji nie musi stać w sprzeczności z planowanymi inwestycjami międzygminnymi i może być wykorzystywana równolegle. Inwestycja może składać się z następujących podstawowych elementów

Plac kompostowania odpadów

Plac o pow. ok. 500 m2 wykonany powinien być z płyt betonowych z szczelinami umożliwiającymi dopływ powietrza do pryzmy od spodu. Konstrukcja płyty powinna pozwolić na swobodny przepływ powietrza i odcieków pod nawierzchnią placu. Odcieki z pryzm poprzez system kanałów i rur będą odprowadzane do zbiornika ewaporacyjnego i dalej do oczyszczenia. Sposób wykonania konstrukcji placu zapewni okresowe usuwanie zanieczyszczeń powstających pod wierzchnią warstwą placu. Całość terenu kompostowni zostanie zabezpieczona przed skażeniem gruntu folią PEHD gr. 2,0 mm, zgrzaną podwójnym zgrzewem z kanałem kontrolnym. Na i pod folię zostanie ułożona geowłóknina o gramaturze 400 g/m2. Geowłóknina zabezpieczy folię przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy również rozważyć możliwość wykorzystania innej technologii kompostowania typu pryzmowego np. rękawach foliowych lub z urządzeniami do napowietrzania aktywnego. Wykorzystanie metod quasi dynamicznych nie zwalnia jednak z obowiązku zabezpieczenia gruntu przed skażeniem odciekami.

Plac magazynowania gotowego kompostu

Przeznaczony dla tymczasowego magazynowania gotowego kompostu przed transportem na rynek zbytu. Proponuje się wyznaczenie i wykonanie placu gruntowego o równej nawierzchni, zapewniającego łatwe magazynowanie, przemieszczanie i załadunek gotowego kompostu. Plac kompostu nie wymaga zasadniczo utwardzenia i zabezpieczenia gdyż magazynowany kompost jest bezpieczny dla otoczenia podobnie jak penetrujące pryzmę wody opadowe. Ostateczna decyzja, co do sposobu wykonania placu zostanie jednak podjęta przez inwestora i projektanta.

#### Sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, nie spełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

W przypadku gminy, działaniem podstawowym jest inwentaryzacja istniejących dzikich składowisk. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r w procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko.

Po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub składowiska odpadów obojętnych lub ich części, skarpy oraz powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów. Zgodnie z przepisami minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne powinna umożliwić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej. Na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska.

Okres ten może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska, wynika, że prowadzenie takich robót nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

W przypadku tzw. dzikich składowisk niezbędne jest oczywiście podjęcie działań do całkowitej eliminacji tego zjawiska. Zamknięcie składowiska w Czeluścinie wiąże się z dużymi kosztami, które można oszacować na 0,5-0,75 mln zł. W celu zmniejszenia obciążeń z tego tytułu można rozważyć wariant rozpisania przetargu na rekultywację składowiska z jego wcześniejszą eksploatacją przez np. 2 lata. Można również obowiązek rekultywacji zawrzeć w porozumieniach międzygminnych (np. w umowie z MZO). Realizując zamknięcie składowiska należy oszacować „wartość” kubatury, która pozostała do wypełnienia. Przy założeniu, że na składowisko można zdeponować jeszcze około 6 000 ton odpadów, a zysk z jednej tony wynosi ok. 30 zł, wartość ta wynosi ok. 200 000 zł. Stąd realne wydatki na rekultywację nie powinny przekroczyć kwoty 300-400 tys. złotych.

### System gospodarki odpadami dla gminy.

Zgodnie z decyzją gminy o przystąpieniu do spółki MZO Leszno, system gospodarki odpadami na terenie gminy będzie realizowany w oparciu o działania tego przedsiębiorstwa. Planowanym podstawowym systemem, będzie system selektywnej zbiórki realizowany w oparciu o gniazda wielopojemnikowe. Sercem systemu będzie zlokalizowany w Trzebanii Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

Kompleksowa gospodarka odpadami polega na połączeniu w jeden system kilku metod unieszkodliwiania, zgodnie z ogólną zasadą, że jedną metodą nie można prowadzić do prawidłowego, racjonalnego sposobu gospodarki odpadami. Typowym, najczęściej stosowanym systemem zintegrowanym jest: selektywne gromadzenie i zagospodarowanie odzyskanych surowców wtórnych oraz kompostowanie części organicznych i składowanie balastu na wysypisku.

Każdy niezagospodarowany i niemający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, produkt finalny) nabywa właściwości odpadu. Każdy odpad staje się natomiast surowcem (w tym zasobem surowcowym) lub materiałem z chwilą jego zagospodarowania (w tym - przeznaczenia do zagospodarowania).

Głównym zadaniem odzysku surowców wtórnych z odpadów jest oszczędność surowców pierwotnych i zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko. Odzyskanie surowców wtórnych obejmuje:

## Ponowne użycie.

## Odzyskiwanie.

## Przekształcanie.

Ponowne użycie oznacza, że odpad jest skierowany do użytku w swej oryginalnej formie i w Tym samym celu, po ewentualnym oczyszczeniu, dezynfekcji itp.

Odzyskiwanie oznacza, że materiał, stanowiący dany komponent odpadów jest utylizowany po obróbce wstępnej i obróbce właściwej, po których otrzymuje się ten sam materiał, ale może on mieć inną formę i służyć innemu celowi.

Przekształcanie oznacza zmianę materiału komponentu w trakcie procesu; po utylizacji pojawia się nowy produkt.

Przedsięwzięcia odzysku “u źródła” prowadzone są w różny sposób, w zależności od rodzaju pozyskiwanych materiałów i warunków, w których ta działalność jest prowadzona. Rozwiązaniem idealnym jest pozyskiwanie od ludności materiałów lub przedmiotów w stanie czystym.

Nowoczesne rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi musi spełniać dwa podstawowe wymagania:

## być zgodne z zasadami ochrony środowiska;

## być zgodne z zasadami gospodarki materiałowej.

W związku z tym istnieje konieczność wprowadzenia przez Gminę koncepcji racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem warunków lokalnych. Na system gospodarki odpadami składać się będzie: gromadzenie, usuwanie – wywóz oraz unieszkodliwianie odpadów. System, który będzie wprowadzany w Pępowie winien zmierzać do maksymalnego wykorzystania wytworzonych odpadów komunalnych i powinien być połączony z ich unieszkodliwianiem drogą segregacji i kompleksowego przerobu, którego celem jest odzysk materiałów i ewentualnie energii. Podstawowym elementem w racjonalnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest segregacja odpadów. Segregacja odpadów najczęściej realizowana jest drogą selektywnej zbiórki lub, i w zakładach mechanicznego sortowania odpadów (sortowniach).

Wprowadzenie utylizacji - jako metody unieszkodliwiania odpadów zamiast ich deponowania - powinno opierać się o następujące zasady:

- wytwórca odpadów płaci za ich utylizację;

- obowiązuje wstępna selekcja odpadów u źródeł ich powstawania;

- gromadzenie, transport i przerób odpadów odbywa się w jednym zakładzie;

- podział surowców wtórnych na surowce do ponownego wykorzystania ewentualnie na surowce wtórne posiadające właściwości palne z przeznaczeniem na wytworzenie energii;

- utylizacja odpadów prowadzona w stacji unieszkodliwiania jest kompleksowa i obejmować może odpady komunalne oraz ewentualnie poprodukcyjne z doborem różnych technologii utylizacji;

- odpady komunalne w mieszkaniach gromadzone są w systemie minimum 2-pojemnikowym (biomasa i pozostałe odpady – od roku 2008) do dalszego sortowania w sortowni z wyłączeniem surowców wtórnych do recyklingu i odpadów tzw. problemowych. Surowce wtórne do recyklingu zbierane są w oddzielnych pojemnikach (makulatura, szkło metale, tworzywa sztuczne itp.). Surowce wtórne docelowo powinny byc doczyszczone w sortowni;

- opłata za odbiór selekcjonowanych odpadów musi być niższa niż za odbiór śmieci;

- polityka minimalizacji odpadów (np. wielokrotne opakowania zamiast jednorazowych) oraz cała gospodarka komunalna powinna być podporządkowana odciążaniu składowisk odpadów zarówno przez nakazy prawa lokalnego, jak i bodźce ekonomiczne.

Nowoczesne systemy gospodarki odpadami komunalnymi, wdrożone w krajach wysokorozwiniętych, opierają się na zasadzie maksymalnego rozdziału (nie mieszania) odpadów już w miejscu ich powstawania tj. w gospodarstwach domowych, placówkach usługowo-handlowych lub wytwórczych. Polega to na selektywnym gromadzeniu, transporcie, utylizacji i/lub unieszkodliwianiu odpadów. Najczęściej selektywna zbiórka to rozstawienie pojemników do osobnego zbierania wybranych rodzajów odpadów stałych - mających cechy surowców wtórnych. W warunkach polskich odpady organiczne tzw. biomasa rzadko jest wydzielana jako odrębny rodzaj odpadów w systemie zbiórki selektywnej “u źródła”. Stanowi to istotną wadę stosowanych systemów i świadczy o potrzebie propagowania technologii kompostowania, która w zasadniczy sposób ogranicza uciążliwość tych odpadów dla otoczenia.

Takie rozwiązanie wiąże się jednak z wysokimi kosztami jego eksploatacji oraz uciążliwością dla mieszkańców.

Wprowadzenie segregacji odpadów jako początkowy element systemu gospodarki odpadami posiada zasadniczy wpływ na efektywność tego systemu.

Segregacja służy:

## wyeliminowaniu składników niebezpiecznych czy szkodliwych pod kątem dalszych procesów (w tym składowania);

## wyselekcjonowaniu takich grup czy składników, dla których dalsze procesy przeróbki i utylizacji będą efektywne i bezpieczne dla środowiska;

## wysegregowaniu z ogólnej masy odpadów tych składników, które wprost lub po przetworzeniu można zwrócić do obiegu gospodarczego w formie surowców wtórnych.

W Polsce selektywna zbiórka odpadów komunalnych w praktyce zaczęła być stosowana na początku lat 90-tych.

Uważa się, że wydzielenie surowców wtórnych drogą selektywnego zbierania może zmniejszyć strumień odpadów o około 30%, a przy objęciu zbieraniem również organicznej frakcji odpadów (kuchenne, ogrodowe) nawet o ok. 50-70%. Praktycznie zmniejszenie ilości składowanych odpadów tylko o selekcję u źródła daje efekty rzędu 10-20%.

Należy pamiętać, że zagospodarowanie surowców wtórnych przynosi określone korzyści:

## ochrona środowiska - wydobywanie surowców i ich przetwarzanie związane jest ze znacznym obciążeniem i niszczeniem środowiska;

## ochrona zasobów naturalnych;

## oszczędność energii (której nośnikiem są surowce wtórne) jeśli nakład energii związany z ich przerobem jest mniejszy od energii, którą zawierają w sobie i którą da się odzyskać;

## oszczędność miejsca na wysypisku; miejsca coraz trudniejszego do uzyskania i coraz kosztowniejszego, z uwagi na wzrastające wymagania ochrony środowiska;

## możliwość zwrotu części nakładów związanych z usuwaniem odpadów komunalnych przez sprzedaż odzyskanych surowców wtórnych;

## zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń społeczeństwa w kierunku oszczędniejszego gospodarowania posiadanymi dobrami;

## podniesienie czystości i estetyki miejsc zamieszkania.

Kompleksowy przerób odpadów komunalnych polega na: segregacji odpadów, zastosowaniu metod unieszkodliwiania frakcji organicznej (kompostowanie, fermentacja) oraz alternatywnie metod termicznych (spalanie, piroliza, przeróbka na paliwo - tylko w dużych aglomeracjach miejskich) lub składowania w zależności od warunków lokalnych.

Wymagania gospodarki odciekami i biogazem na wysypiskach powodują, że obiekty te stają się coraz bardziej kosztowne. Przewiduje się, że w przyszłości wysypiska będą służyć tylko do składowania pozostałości po procesach odzysku i intensywnego unieszkodliwiania odpadów, tzn. spalania, kompostowania. Dotychczasowe doświadczenia światowe wykazały, że:

## Nie ma uniwersalnej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych, każda z nich posiada zalety i wady.

## Nie ma metody umożliwiającej całkowitą likwidację odpadów komunalnych, a co za tym idzie składowisko pozostałości po stosowaniu różnych metod jest niezbędne.

## Metody unieszkodliwiania całej masy odpadów komunalnych prowadzą do wytwarzania nowych odpadów, wymagających kolejnego unieszkodliwiania.

## Wskutek niejednorodności odpadów komunalnych tylko ich część ulega unieszkodliwieniu przy zastosowaniu danej metody.

Ustawa o odpadach kładzie szczególny nacisk na systemy zawierające elementy odzysku i wykorzystania surowców wtórnych oraz eliminację ze strumienia odpadów składników szczególnie niebezpiecznych. Przewiduje również obowiązek selektywnego składowania odpadów na wysypiskach, tak z uwagi na różny poziom uciążliwości niektórych składników odpadów, jak i w aspekcie przyszłościowego wykorzystania części składników jako surowców wtórnych, pozostawionych świadomie.

Jako alternatywne rozwiązanie należy rozważyć zastosowanie systemu dwupojemnikowego. W systemie tym odpady zbierane są w dwóch workach. W pierwszym zbierane są tylko opakowania (ze szkłem lub bez), w drugim pozostałe odpady. Odpady zbierane są razem, systemem dotychczasowych pojazdów specjalistycznych. Zebrane odpady są kierowane do zakładu segregacji gdzie w pierwszej fazie następuje rozdzielenie worków a dalej segregacja odpadów opakowaniowych. Uzupełnieniem systemu może być segregacja wielopojemnikowa w centrach handlowych i osiedlach z zabudową wysoką oraz selektywna zbiórka odpadów „bio”.

System ten wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji i jest niekłopotliwy dla mieszkańców.

W dużych aglomeracjach miejskich stosuje się niekiedy termiczne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Podstawowym warunkiem zastosowania tej metody jest wartość paliwowa odpadów. Odpady komunalne w Polsce mają niskie właściwości paliwowe i spalanie ich można prowadzić jedynie z okresowym wspomaganiem paliwem tradycyjnym lub w mieszaninie z wysokokalorycznymi odpadami przemysłowymi. Wysokie wymagania dotyczące czystości powietrza atmosferycznego zmuszają do stosowania kosztownych i odpadogennych metod oczyszczania spalin od gazów kwaśnych, a także od szczególnie toksycznych chlorowcopochodnych związków organicznych, w tym szczególnie dioksyn i furanów (10000 razy bardziej toksyczne od cyjanowodoru). Metody termiczne (w tym spalanie) z uwagi na ich wysoki koszt nie znajdują zastosowania dla małych miast i terenów wiejskich. Spalarnie można planować dla aglomeracji miejskich o minimalnym zaludnieniu 250 -350 tys. mieszkańców.

#### Organizacja zarządzania gospodarką odpadami.

Zgodnie z prawem, władze samorządowe odpowiedzialne są za zakres i poziom usług oraz ochronę środowiska na swoim terenie. Chcąc wywiązać się z nałożonych obowiązków władze gminne powinny mieć wpływ na wszystkie elementy składowe systemu gospodarki odpadami. Wpływ ten powinien być różny w zależności od wagi zagadnienia. Większe możliwości wpływu na funkcjonowanie daje posiadanie własnych (komunalnych) przedsiębiorstw, natomiast wyższą efektywność osiąga się przez wykorzystanie przedsiębiorstw prywatnych, dla których należy wprowadzić różnego rodzaju formy “licencjonowania” i oceny działalności.

Kontrola i sterowanie elementami dotyczącymi gromadzenia, powinna obejmować:

- ilość powstających odpadów (w określonej perspektywie czasu);

- organizowanie miejsc gromadzenia odpadów;

- poziom techniczny i sanitarny miejsc oraz sprzętu do gromadzenia;

- częstotliwość usuwania odpadów.

Kontrola elementu wywozu odpadów powinna obejmować:

- objęcie usługami wywozu wszystkich mieszkańców i właścicieli posesji;

- “licencjonowanie” firm wywozowych;

- poziom świadczonych usług;

- poziom stanu sanitarnego i technicznego, sprzętu do wywozu.

Kontrola składowania (wysypisko odpadów komunalnych) stanowi najbardziej strategiczny element systemu gospodarki odpadami. W przypadku gminy jest to konsekwencja zapisów wynikających z umowy spółki MZO Leszno. Funkcjonowanie jego nie może podlegać regulacjom praw rynku i być elementem działań monopolistycznych. Władze gminne powinny posiadać odpowiednie środki kontroli i sterowania działaniami dotyczącymi wszystkich elementów składowych systemu gospodarki odpadami.

#### Propozycja systemu zbiórki odpadów.

Podstawowym elementem w racjonalnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest segregacja odpadów. Segregacja odpadów jest realizowana najczęściej drogą selektywnej zbiórki lub w zakładach mechanicznego sortowania odpadów. Segregacja odpadów to jeszcze nie recykling - materiały muszą być po odpowiednim przygotowaniu (posortowane), powtórnie wykorzystane.

Założenia systemu, możliwości oraz potrzeby zostały już szeroko opisane w poprzednich rozdziałach.

#### Transport

Rozwiązania gromadzenia i transportu odpadów (wywozu) należy analizować wspólnie z uwagi na bezpośrednie powiązania tych dwóch podsystemów gospodarki odpadami. Łącznie obydwa podsystemy określa się mianem usuwania odpadów, które obejmuje zarówno usuwanie odpadów z miejsca bezpośredniego ich powstawania (mieszkania, domu, procesu technologicznego, itp.) do pojemników, jak i usuwanie odpadów z jednostki osadniczej (dzielnicy, gminy, miasta) lub zakładu przemysłowego do obiektów utylizacji i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów jest realizowane z zastosowaniem:

## Pojemników stacjonarnych (niewymiennych),

## Pojemników wymiennych (tzw. kontenerowych),

## Pojemników jednorazowego użytku (np. worków),

## Innych rozwiązań,

oraz przy użyciu środków transportowych, tj.:

## Samochodów bezpylnych do opróżniania pojemników stacjonarnych,

## Samochodów specjalnych do transportu pojemników wymiennych (tzw. kontenerowców).

Wybór rozwiązań technicznych i organizacyjnych usuwania odpadów dla poszczególnych jednostek osadniczych zależy od warunków lokalnych, tzn. od:

## Gęstości zaludnienia (im większa gęstość tym większe pojemniki można stosować).

## Rodzaju zabudowy (ciasne centrum miasta, luźna zabudowa osiedli peryferyjnych, itp.).

## Szczególnych wymagań sanitarnych.

## Ilości powstających odpadów i nierównomierności powstawania.

## Odległości rejonu gromadzenia odpadów od zakładu utylizacji i unieszkodliwiania.

Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi nierozerwalnie łączy się ze sprawnym systemem transportu, który gwarantuje płynność obiegu odpadów. W przypadku proponowanego systemu ze względu na niewielką ilość odpadów oraz w celu ograniczenia nakładów inwestycyjnych i kosztów funkcjonowania systemu proponujemy zastosować system transportu oparty na typowych samochodach do zbiórki odpadów.

Odpady zmieszane i ”balastowe” powinny być zbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (zalecane jest raz na tydzień). Pozostałe odpady „opakowaniowe” mogą być odbierane w zależności od poziomu wypełnienia pojemników. Każdy z mieszkańców (szczególnie w zabudowie jednorodzinnej) powinien otrzymywać harmonogram wywozu poszczególnych rodzajów odpadów.

Decyzje w zakresie wyboru sprzętu powinny zostać oczywiście w gestii firm posiadających koncesję na obsługę ludności w tym zakresie. Gmina powinna jednak w warunkach koncesji oraz w „Regulaminach” określić minimalne wymagania w tym zakresie. Samochody do wywozu odpadów, powinny być przede wszystkim zabudowane w tzw. „zabudowy bezpylne” wyposażone w system załadunku obsługującym pojemniki od 110 do 1100 l o wysokim (min 5) i regulowanym poziomie zgniotu. Zabudowa powinna się charakteryzować możliwością łatwego załadunku ręcznego (worki, odpady wielkogabarytowe) dzięki obniżanej krawędzi urządzenia załadunkowego. Zastosowanie zabudowy o gładkich (najlepiej obłych) powierzchniach ułatwia utrzymanie pojazdu w czystości oraz zapobiega powstawaniu potencjalnych ognisk rdzy.

#### Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych – ZUOK

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych jest podstawowym elementem, pozwalającym na realizację celów strategicznych, długoterminowych założonych w Planie. Wielkość obszaru komunalnego oraz dotychczasowe analizy i opracowania wskazują na konieczność budowy instalacji, której podstawowy strumień odpadów będzie poddany zagospodarowaniu i unieszkodliwieniu poprzez sortowanie i obróbkę biologiczną. W związku z tym, ze inwestycja będzie miała charakter nie tylko ponad gminny, ale również ponad powiatowy, w opracowaniu oparto się na założeniach przyjętych we wcześniejszych opracowaniach, a przy analizie wielkości na ilościach wskaźnikowych wynikających z wielkości planowanego obszaru komunalnego. Zakłada się, że obszar obsługiwany przez ZUO jest zamieszkany przez ok. 110-150 tys. mieszkańców. Należy, więc założyć, że w świetle możliwości powiększenia obszaru oraz ciągłego wzrostu ilości powstających odpadów, wydajność instalacji powinna wynosić 40 000 Mg/a odpadów komunalnych; należy do tego dołączyć również możliwość zagospodarowania osadów ściekowych w ilości ok. 20 000 Mg/a. Łączna wydajność zakładu wynosić powinna więc ok. 60 000 Mg/a. Planuje się (zgodnie z planem wojewódzkim), że zakład utylizacji powstanie w miejscowości Trzebania. W związku z dostarczeniem skróconej koncepcji przez przyszłego operatora systemu, jej tekst został zamieszczony w rozdziale dotyczącym opcji technologicznych i ekonomicznych. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych stanowić będzie samodzielną jednostkę organizacyjną w kompleksowym systemie zagospodarowywania odpadów komunalnych pochodzących również z terenu Gminy Pępowo.

W systemie tym zakład ZUO współpracować będzie bezpośrednio z operatorami odbierającymi i dowożącymi odpady.

  - Sektor gospodarczy

### Cele i kierunki działań

Cel ogólny na lata 2004-2011, w zakresie gospodarki odpadami z sektora gospodarki, został sformułowany na podstawie zapisów ujętych w planach wyższego rzędu (krajowym, wojewódzkim i powiatowym) i brzmi:

„Ograniczanie wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich ewidencji, unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania”

Zadaniem o pierwszorzędnym znaczeniu, niezbędnym do realizacji w krótkim terminie, jest wprowadzenie systemu informacji i ewidencji całego strumienia powstających odpadów. Ogromna odpowiedzialność spada w tym względzie na urzędy administracji samorządowej różnego szczebla. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że bez koordynacji tych działań na poziomie wojewódzkim, na pewno

nie przyniesie ona oczekiwanych rezultatów. Działania władz gminnych, mogą stanowić jedynie wsparcie i uzupełnienie.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjecie następujących kierunków działań:

## Zintensyfikowanie kontroli zakładów – „wymuszenie” składania sprawozdań dot. jakości i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania.

## Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji

## Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów.

## Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania odpadów

## Dekontaminacja i unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB

## Weryfikacja bazy danych dla odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie powiatu i gminy w porozumieniu ze służbami wojewódzkimi

## Akcja informacyjno-promocyjna

Cele na lata 2004 – 2007

## Wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (bazy danych) odpadów z sektora gospodarczego.

## Wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu (działania te powinny być realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim)

## Objęcie systemem odbioru wszystkich odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarki

### Plan działań w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego

#### Odpady z przemysłu energetycznego – grupa 10

Podstawowe działania obejmują:

## minimalizację ilości powstających odpadów poprzez stosowanie technologii „Czystej energii”

## stymulowanie zwiększenia stopnia wykorzystania odpadów, szczególnie ze źródeł rozproszonych

## selektywne gromadzenie, szczególnie ze źródeł rozproszonych

## informowanie o możliwościach bezpiecznego wykorzystywania odpadów

Obecnie odpady od dużych wytwórców są w całości wykorzystywane jako materiał do niwelacji terenów, podbudowy dróg itp. Należy dążyć do wykorzystania odpadów z terenu gminy do produkcji materiałów budowlanych, wyrobów ceramicznych. W związku z planowanymi budowami dróg i autostrad, rynek odbiorców tych odpadów powinien wykazywać tendencję wzrostową.

#### Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych – grupa 12

Są to odpady powstające przy produkcji i obróbce elementów metalowych i tworzyw sztucznych oraz w procesach remontowych. Związane są z wykonywaniem cięć, szlifowaniem, spawaniem, polerowaniem itp. Są to, więc odpady powstające w dużym rozproszeniu, w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych, ślusarskich, mechanicznych, napraw samochodów itp. Odpady te ze względu na swą łatwą zbywalność (poza płynnymi), są kierowane do punktów skupu i dalej do recyklingu.

Należałoby jednak podjąć działania w celu minimalizacji wytwarzania odpadów takich jak zużyte oleje i emulsje z obróbki metali. Wymaga to m.in. stosowania w zakładach procedur obejmujących konserwację urządzeń, oczyszczanie płynów z zanieczyszczeń itp. w celu wydłużenia okresu ich użytkowania. Ponadto istotna jest standaryzacja stosowanych w danym zakładzie płynów chłodzących w celu ułatwienia ich recyklingu.

Podstawowe rodzaje odpadów występujące w tej grupie tj. wióry i ścinki metali, są poddawane odzyskowi w procesach hutniczych. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów z tej grupy jest składowanie i dotyczy to takich odpadów jak: zużyte ścierniwo, szlamy z mechanicznej obróbki powierzchni, odpady spawalnicze i zużyte elektrody, odpady tworzyw sztucznych. Odpady unieszkodliwiane w inny sposób niż składowanie to odpadowe emulsje z obróbki metali oraz odpady z odtłuszczania parą i wodą. Są one poddawane w specjalistycznych instalacjach obróbce fizyko-chemicznej celem ich odwodnienia, wytrącenia substancji niebezpiecznych, które następnie są poddawane scaleniu do postaci niewymywalnej.

#### Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego – grupa 17

Odpady z tej branży cechują się dużą liczbą potencjalnych miejsc powstawania oraz stosunkowo trudnym monitoringiem ich ilości i jakości. Do grupy wytwórców tych odpadów poza przedsiębiorstwami budowlano-remontowymi należą również przedsiębiorstwa komunalne, energetyczne itp. prowadzące działania inwestycyjno-naprawcze. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w tej grupie omówiono przy okazji analizy odpadów komunalnych. W odpadach budowlanych z sektora gospodarki należy szczególny nacisk położyć na działania zmierzające do ich właściwej selekcji i bezpiecznego wykorzystania oraz unieszkodliwienia.

Dla niektórych rodzajów odpadów z tej grupy prowadzone są prawidłowe sposoby postępowania zgodne z aktualnymi wymogami. W całości procesom odzysku poddane są następujące rodzaje odpadów: drewno, tworzywa sztuczne, asfalt zawierający smołę, ołów i cynk.

Najlepiej rozwinięty jest system odzysku odpadów i złomów metalicznych oraz stopów metali. Odpady te przerabiane są w hutnictwie żelaza i stali oraz hutnictwie metali kolorowych jako surowiec do wytopu stali i metali kolorowych. Proces odzysku odbywa się poprzez sieć punktów skupu surowców wtórnych, a wiele zakładów, w których metale są odpadem poprodukcyjnym przekazuje te odpady bezpośrednio do hut.

Odpady z tworzyw sztucznych poddawane są odzyskowi i unieszkodliwiane poprzez: recykling materiałowy, recykling chemiczny i recykling energetyczny.

Szkło i stłuczka szklana zagospodarowywana jest głównie w hutnictwie szkła w procesie topienia szkła w hutach. W celu maksymalizacji odzysku szkła jako surowca wtórnego niezbędne jest prowadzenie prac demontażowych w sposób pozwalający na selektywne gromadzenie tego odpadu. Większość zebranej stłuczki trafia do Huty Szkła Jarosław poprzez spółkę Recykling Centrum. Przerobem białej stłuczki szklanej zajmuje się HS Warta w Sierakowie.

Odpadowe drewno może być wykorzystywane do produkcji płyt wiórowych lub do produkcji brykietów energetycznych.

#### Zużyte opony – kod 16 01 03

Podstawowym celem jest zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych. Sytuacja w zakresie odzysku i recyklingu opon powinna w najbliższych latach ulegać poprawie w związku z wprowadzeniem ustawy o obowiązkach producentów niektórych wyrobów oraz opłacie produktowej i depozytowej. Z drugiej strony, w związku ze zmianami na rynku przetwórstwa wyrobów gumowych, polegającą na pobieraniu opłat przez odbiorców (do roku 2002 płacono za dostarczenie opon), może następować usuwanie opon w niekontrolowany sposób.

Zużyte pony można poddawać recyklingowi:

## Produktowemu (poprzez bieżnikowanie i wulkanizację),

## Materiałowemu (uzyskuje się materiały izolacyjne, wykładziny podłogowe, dodatki do asfaltu, izolacje dźwiękochłonne, pokrycia dachowe, itp.),

## Energetycznemu (spalanie w piecach przemysłowych pozwala na uzyskanie energii cieplnej),

## Niewielkie ilości opon mogą być zagospodarowane w całości jako wypełnienia konstrukcyjne.

Podstawowe działania w celu minimalizacji ilości zużytych opon oraz ograniczenia ich wpływu na środowisko należy podjąć działania:

## promocyjne dla propagowania recyklingu, szczególnie produktowego

## organizacyjne – punkty przyjmowania i gromadzenia opon.

W chwili obecnej w Polsce głównym sposobem unieszkodliwiania opon jest ich spalanie, a głównym odbiorcą opon do utylizacji jest cementownia Górażdże, której moce przerobowe są w stanie zaspokoić obecne wymagania ustawowe odnośnie poziomu recyklingu. Wprowadzenie opłaty produktowej nie zwiększyło popytu na usługi mniejszych zakładów zajmujących się przerobem opon w celu produkcji granulatów i regeneratów gumowych, a pojawienie się tanich wyrobów zza wschodniej granicy spowodowało spadek zapotrzebowania na te produkty i dodatkowo zmniejszyło przerób zużytych opon doprowadzając niektóre zakłady do zakończenia produkcji.

Bieżnikowanie opon do samochodów ciężarowych prowadzą takie firmy jak: Guma Bolechowo, Colmec z Rudna / k Tczewa, Servipol w Śremie, Kowalski w Wolsztynie, Geyer & Hosaja w Mielcu.

#### Odpady z przemysłu rolno-spożywczego – grupa 02

Są to odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstw rolnych, ogrodniczych i hodowlanych oraz przy produkcji artykułów spożywczych. Liczba tego typu podmiotów jest wysoka, głównie ze względu na znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz stosunkowo dużą ilością zakładów zajmujących się przetwórstwem spożywczym. Obecnie stosowane w produkcji podstawowej i przetwórstwie rolno-spożywczym systemy gospodarki odpadami nie wymagają zasadniczych zmian. Także spodziewane pojawienie się nieobecnych obecnie gałęzi przetwórstwa będzie pociągało za sobą rozwój tradycyjnych metod gospodarowania odpadami.

Podstawowe działania w tym zakresie powinny dotyczyć elementów edukacyjnych (szczególnie wśród drobnych wytwórców) i kontrolnych. Podstawowe możliwości wykorzystania tego typu odpadów to:

## sprzedaż jako pasze,

## zastosowanie jako nawóz organiczny,

## środek strukturotwórczy do produkcji kompost,

## susze owocowe,

## pozyskiwanie pektyn destylatów owocowych,

## produkcja kwasku cytrynowego, aromatów i barwników

#### Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych – podgrupa 15 02

Plan działań z odpadami z grupy 15 02 powinien być taki jak w przypadku odpadów niebezpiecznych i opierać się na wyspecjalizowanych podmiotach. Nie dotyczy to jedynie odpadów innych niż niebezpieczne, które powinny być poddawane odzyskowi energetycznemu – spalaniu. W chwili obecnej odzysk stanowi w skali kraju jedynie ok. 5% całego strumienia tych odpadów.

#### Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

##### Odpady z zakładów fotograficznych – podgrupa 09 01

Większość odpadów tej grupy to odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne. W związku z rozproszeniem zakładów tego typu, duża cześć odpadów nie jest w odpowiedni sposób utylizowanana. Należy dążyć do uporządkowania ewidencji i gospodarki systemowej w tym zakresie. Odpady te powinny być w całości poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w spalarniach. Odpady w postaci zużytych aparatów fotograficznych jednorazowego użytku z bateriami w chwili obecnej trafiają, razem ze strumieniem odpadów komunalnych, na składowiska komunalne. Planuje się włączyć te rodzaje odpadów do systemu opisanego w rozdziale dot. odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Głównym kierunkiem odzysku jest odzysk srebra z materiałów fotograficznych.

Unieszkodliwianie i odzysk prowadzi między innymi RAF – Ekologia w Jedliczu, brak informacji, w jaki sposób odpady te są zbierane na terenie gminy..

##### Zużyte źródła światła zawierające rtęć

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni.

Planuje się włączyć te rodzaje odpadów do systemu opisanego w rozdziale dot. odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

##### Odpady zawierające PCB

PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektroizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformatorach, jako ciecze sprężarkowe i hydrauliczne.

Podstawowe kierunki działań:

## Weryfikacja danych z inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB

## Utworzenia bazy danych o urządzeniach zawierających PCB i weryfikacja ich na podstawie danych z kontroli WIOS

## Likwidacja urządzeń zawierających PCB

## Kontrola prawidłowego oznakowania urządzeń zawierających PCB oraz monitoringu procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB

## Kampania edukacyjno-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB.

Problem PCB będzie rozwiązywany we współpracy z samorządem wojewódzkim (odpowiedzialny za usunięcie odpadu jest jego posiadacz).

Aktualnie w Polsce unieszkodliwianie ciekłych odpadów z PCB można zrealizować jedynie w Zakładach ANWIL S.A. we Włocławku, które eksploatują od 1998 r. instalację odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych oraz w Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Na terenie kraju brak jest instalacji niszczenia złomowanych kondensatorów z PCB. Możliwe jest unieszkodliwienie kondensatorów z PCB poza granicami kraju. Zbiórką i nadzorem nad przewozem do spalarni w zakładach TREDI we Francji zajmuje się np. firma AM Trans z Poznania i POFRABAT.

##### Oleje odpadowe – grupa 13

Odpady z grupy 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19). Głównym źródłem powstawania tych odpadów są warsztaty samochodowe, firmy transportowe i remontowe oraz maszyny przemysłowe.

Oleje odpadowe powstające w zakładach na terenie gminy są na ogół przekazywane firmom specjalistycznym trudniącym się zbiórką olejów przepracowanych lub firmom prowadzącym serwisy separatorów olejowych. Problemem pozostają odpadowe oleje od rozproszonych małych i indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych.

Dla zoptymalizowania zbiórki odpadów od wytwórców rozproszonych, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie nowych zasad zintegrowanego systemu zbiórki i zagospodarowania olejów przepracowanych. System ten powinien być ściśle wpisany w system organizacji zbiórki olejów przepracowanych obowiązujący na terenie całego kraju, a w szczególności województwa. Podstawowymi elementami systemu powinny być gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON), w tym olejów odpadowych – przepracowanych. Samorząd powiatowy w porozumieniu z wojewódzkim, wspólnie z przedstawicielami gmin powinien ustalić standard gminnych punktów zlewu olejów odpadowych. Podstawowym wyposażeniem tych punktów powinny być kontenery o pojemności 600 do 1400 litrów, których produkcja w wersji przystosowanej do gromadzenia olejów przepracowanych już jest wdrożona w kraju. W przypadku problemu z lokalizacją GPZON, funkcję punktu zlewu olejów może pełnić stacja paliwowa (przede wszystkim w dużych skupiskach ludzkich) przez zawarcie porozumienia gminy ze stacją. Stacje paliwowe zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbiórkę i transport tego odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowe wymagania dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575). Funkcję takiego punktu mogą też pełnić warsztaty samochodowe.

Innymi elementami systemu zbiórki olejów przepracowanych na terenie gminy powinny być duże, średnie, małe zakłady przemysłowe i stacje obsługi samochodów posiadające własne zbiorniki na oleje odpadowe-przepracowane i podpisane umowy z podmiotami mającymi zezwolenia i prowadzącymi zbiórkę olejów odpadowych-przepracowanych w danym województwie oraz bazy zbiórki - będące własnością podmiotów trudniących się zbiórką i transportem olejów odpadowych przepracowanych na określonym terenie.

Samorząd powiatu powinien dokonać wyboru firm zbierających oleje odpadowe-przepracowane na terenie powiatu, w oparciu o ustalone standardy techniczne obowiązujące na terenie całego kraju, zapewniające bezpieczeństwo zbiórki, sprawność odbioru, minimalizację kosztów itp. Weryfikacja ta może następować poprzez wydawane decyzje na transport. Firmy prowadzące taką działalność powinny spełniać określony standard techniczny i organizacyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa w postępowaniu z olejami przepracowanymi oraz dawać gwarancję wykonania przyjętych na siebie zobowiązań.

Powinny one:

## posiadać personel przeszkolony w zakresie prawidłowego postępowania z olejami przepracowanymi i znajomością obowiązujących przepisów ochrony środowiska dotyczących prowadzonej działalności,

## zajmować się wyłącznie zbiórką i transportem olejów odpadowych przepracowanych,

## posiadać stosowne zezwolenie na prowadzoną działalność,

## posiadać sprzęt do odbioru i transportu olejów przepracowanych spełniający wymagania przepisów ochrony środowiska w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236 poz. 1986),

## wielkość tych firm powinna uwzględniać rentowność zbiórki przy optymalnym koszcie, co wg naszych szacunków oznacza możliwość zbiórki minimum 1500 ton olejów przepracowanych w skali roku,

## zbierać oleje gromadzone w partiach od 400 do 600 l.

## posiadać bazę zbiórki z tytułem własności (lub długoletniej dzierżawy) zapewniającą możliwość zmagazynowania 1/12 ilości rocznej zbiórki oleju, jako magazynu awaryjnego,

## posiadać możliwość przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych,

## mieć możliwość wstępnego oczyszczenia olejów przepracowanych np. w przypadku ich zanieczyszczenia wodą ponad określony poziom,

## posiadać możliwość ekspedycji zebranego oleju transportem kolejowym i samochodowym,

## składać Marszałkowi Województwa roczną informację o ilości zebranego oleju odpadowego-przepracowanego zebranego na terenie województwa, oraz informację, którym recyklerom został przekazany, w jakich ilościach i jaką metodą został zagospodarowany,

## posiadać podpisane umowy z podmiotami mającymi stosowne zezwolenia na wytwarzanie olejów odpadowych-przepracowanych, oraz ich zagospodarowanie.

Ostatnim ogniwem systemu powinni być odbiorcy zebranych olejów odpadowych:

## Podmioty prowadzące odzysk (zagospodarowanie) olejów odpadowych-przepracowanych (tzw. recyklerzy) poprzez:

## regenerację - Art.39 ust.1 ustawy o odpadach (Art. 3 pkt. 1 Dyrektywy 75/439/EWG),

## inne procesy odzysku – Art. 39 ust. 2 ustawy o odpadach,

## Podmioty zajmujące się unieszkodliwianiem olejów odpadowych-przepracowanych Art. 39 ust. 3 ustawy o odpadach.

Odpady tej grupy posiadające wysokie właściwości energetyczne mogą być również wykorzystane do podniesienia efektywności zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Następnie przedsiębiorstwa specjalistyczne trudniące się zbiórką olejów przepracowanych lub prowadzące serwisy separatorów olejowych będą je przekazywać do wyspecjalizowanych zakładów. Odpady te są odzyskiwane i unieszkodliwiane w istniejących na terenie kraju specjalistycznych instalacjach, głównie w Rafinerii Nafty Jedlicze, w Rafinerii Jasło S.A. i w Rafinerii Nafty GLIMAR S.A.

Podsumowując należy podjąć działania w celu:

## Zwiększenia stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych.

## Zorganizowania zbierania olejów odpadowych, ze źródeł rozproszonych na poziomie gminy w proponowanych do utworzenia Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

Przeprowadzona dla tych działań powinna być kampania informacyjno – promocyjna w zakresie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

##### Baterie i akumulatory

Odpady te powstają głównie w źródłach rozproszonych. Dotyczy to w szczególności akumulatorów małogabarytowych. System zbiórki, odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów może być elementem omawianego wcześniej systemu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Kierunki działań:

## Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o szkoły, handel i usługi itp.

## Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach

## Edukacja ekologiczna.

Obowiązek odzysku z rynku zużytych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowanie jest przy zastosowaniu opłaty produktowej. Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, z których głównym jest zakład „Orzeł Biały” w Bytomiu. Odzysk polega na demontażu akumulatorów wielkogabarytowych z pozyskaniem niklu i kadmu.

##### Odpady zawierające azbest

Odpad z grupy 17 06 - Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest. Jedyną stosowaną obecnie metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. Najbliższe składowisko, posiadające wydzieloną kwaterę do czasowego gromadzenia azbestu znajduje się w Gorzowie Wlkp, skąd odpady są dalej transportowane do Trzemeszna.

Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Obecnie niektóre gminy, a także powiaty współfinansują transport i unieszkodliwianie tych odpadów, korzystając z Gminnych i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W celu zwiększenia ilości unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest z terenu powiatu należy podjąć działania w celu:

## obniżenia kosztów unieszkodliwiania azbestu, poprzez wydzielenie kwater na istniejących składowiskach

## uruchomienie mechanizmów finansowych wspomagających unieszkodliwianie azbestu (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska)

## kampanii edukacyjnej na temat postępowania z azbestem.

Unieszkodliwianiem azbestu zajmuje się ZUO Gorzów, Mo-Bruk w Korzennej i składowisko w Trzemesznie. Jedną z większych firm zajmujących się kompleksowo problemem azbestu (doradztwo, rozbiórki, transport i unieszkodliwienie) jest firma AM TRANS PROGRESS z Poznania.

Konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu przez Urząd Gminy w Pępowie zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 192, poz. 1876) wydanym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2003.

##### Pestycydy

Są to odpady powstające w dużym rozproszeniu, głównie w gospodarstwach rolnych. Podstawowe działania powinny dotyczyć akcji edukacyjnej oraz kontrolnej (szczególnie w przypadku gospodarstw przemysłowych). Należy umożliwić, bezpieczną zbiórkę i unieszkodliwienie tych odpadów w ramach systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te mogą być odbierane przez ZUO Gorzów Wlkp, Hydrogeotechnika z Kielc, AM Trans Progress z Poznania. Odpady te są unieszkodliwiane poprze spalanie poza granicami kraju w spalarniach np. firmy Indaver w Belgii.

##### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – podgrupa 16 02

Odpady sklasyfikowane w grupie 16 02 jako - Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Podstawowym celem jest włączenie selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych do systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Podstawowe działania to:

## Organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy. Systemy zbiórki:

## z gospodarstw domowych – poprzez sklepy lub punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy.

## od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów recyklingu i demontażu,

## Rozwój działań w zakresie przedłużania okresu użytkowania a mianowicie:

## przekazywanie starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacja i naprawa czy odnowa

## modernizacja

## Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach.

Odpady zbierane w ramach systemu komunalnego powinny być w przyszłości kierowane do zakładu utylizacji wyposażonego w stację demontażu odpadów gabarytowych i aneks do gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

##### Wycofane z eksploatacji pojazdy – podgrupa 16 01

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z wyeksploatowanymi samochodami oraz z projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych (WP) z eksploatacji, stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 do bezpłatnego przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę produktową. Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu pojazdów, których nie wykonano na podstawie umowy z przedsiębiorcami lub organizacjami odzysku. Zgodnie z zapisami planu wojewódzkiego, planowane jest zorganizowanie i stworzenie w skali województwa wielkopolskiego optymalnych metod zbiórki i recyklingu samochodów.

Celem planowanego rozwiązania jest wdrożenie na terenie województwa systemu odzysku i ponownego użycia części i materiałów z WP poprzez:

## maksymalne wykorzystanie istniejącej sieci auto-złomów, przedsiębiorstw zajmujących się kasacją pojazdów instalacji unieszkodliwiających odpady motoryzacyjne,

## wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych zapewniających maksymalną efektywność recyklingu samochodów,

## eliminację zagrożeń ekologicznych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji,

## prowadzenie monitorowania procesu recyklingu.

Ogólna koncepcja organizacji zbiórki i sposobu postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji na terenie województwa wielkopolskiego obejmuje:

## stałe uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem z wyeksploatowanymi samochodami i możliwościach zagospodarowania odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

## wytypowanie punktów odbioru samochodów (POS) stanowiących pierwsze ogniwo w łańcuchu recyklingu samochodów, decydujące o jego poziomie i będących również elementem logistyki zabezpieczającym żądany spływ pojazdów wycofanych z eksploatacji, do stacji demontażu,

## zlokalizowanie wyspecjalizowanych stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wyposażonych w technologię demontażu, spełniających wymogi ochrony środowiska, w których dokonywany byłby pełny demontaż samochodów oraz przygotowanie części i materiałów do odbioru przez przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami,

## recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, w oparciu o maksymalne wykorzystanie istniejących na terenie województwa instalacji do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przez składowanie,

## rozwój w miarę potrzeb sieci przedsiębiorstw zajmujących się odzyskiem i recyklingiem elementów z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

## prowadzenie kompleksowej kontroli przebiegu recyklingu od momentu oddania samochodu do kasacji poprzez wszystkie jego etapy przez utworzenie Regionalnego Centrum Monitorowania.

System postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji z terenu województwa wielkopolskiego można rozważać w dwóch wariantach:

I wariant

## WP (odbierane w całości) są gromadzone w punktach odbioru samochodów (POS), mogą to być obecnie działające auto - złomy. W punktach tych nie odbywa się demontaż WP, są natomiast wydawane zaświadczenia o przyjęciu samochodu do złomowania. WP odbierane są przez stacje demontażu.

## W stacjach prowadzi się technologię pozbawioną głębokiego demontażu WP, wymontowuje się tylko części i zespoły przydatne do sprzedaży oraz odpady niebezpieczne. Stacje współpracują z punktami POS lub mogą bezpośrednio odbierać pojazdy samochodowe od ostatnich właścicieli.

## Częściowo zdemontowane samochody po ich uprzednim osuszeniu i spłaszczeniu karoserii transportuje się do przedsiębiorstw posiadających strzępiarki karoserii (tzw. młyny), w których podczas strzępienia dokonuje się automatycznej selekcji złomu i pozostałych materiałów tzw. frakcji lekkiej. Uzyskany złom zaspokaja potrzeby przemysłu hutniczego, a frakcje lekkie wykorzystywane są jako wsad do pieców, dając w efekcie odzysk energetyczny.

## Poziom techniczny istniejących w Polsce strzępiarek jest niski i umożliwia w zasadzie tylko wyodrębnienie stopów żelaza i frakcji lekkiej stanowiącej około 30% masy odpadu poddanego strzępieniu. Należy dążyć do tego, aby stacje demontażu były wyposażone w strzępiarkę, centrum monitoringu i silną współpracę z instalacjami do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów.

II wariant

Jest technicznie bardziej uzasadniony i opłacalny dla województwa ze względu na możliwość wykorzystania istniejącej sieci auto - złomów, zakładów kasacji i istniejących na terenie województwa instalacji.

Organizacja systemu recyklingu polegałby na tym, że:

## WP (odbierane w całości) są gromadzone w punktach odbioru samochodów (auto - złomy), w których przeprowadza się demontaż części i materiałów nadających się do bezpośredniego użycia, renowacji lub dalszej przeróbki (np. części z tworzyw sztucznych, akumulatory, opony, szkło).

## Przekazany do stacji demontażu wrak zostaje osuszony, całkowicie zdemontowany, a posegregowany materiał, rozdrobniony lub sprasowany jest odbierany przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem. Realizując te czynności stacje demontażu będą w świetle obowiązującego prawa wytwórcami odpadów z WP, i odpowiadać będą za poziom recyklingu samochodów oraz ochronę środowiska naturalnego w miejscach swojego działania. W stacjach demontażu można poddawać równoczesnemu recyklingowi wielkogabarytowy sprzęt AGD, maszyny rolnicze, maszyny przemysłowe, itp. Stacje demontażu mogą mieć różne możliwości produkcyjne w zależności od rodzaju technologii i organizacji pracy oraz przewidywanej podaży SWE. Mogą to być stacje małe o przerobie do 5 samochodów dziennie lub większe wyposażone w ciągi technologiczne do przerobu 20 samochodów dziennie. Stacje demontażu zorganizowane w sieć i współpracujące z instalacjami recyklingu, wspomagane techniką informacyjną i logistyką mogą bardzo dobrze prosperować.

## Recykling przeprowadza się w istniejących na terenie województwa instalacjach, jedynie materiały, części i elementy, których odzysk na terenie województwa jest niemożliwy (baterie, akumulatory, katalizatory, poduszki powietrzne, inne niebezpieczne elementy) powinny być gromadzone i odbierane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się zagospodarowywaniem tych odpadów.

## Przebieg procesu recyklingu jest monitorowany przez utworzone Regionalnego Centrum Monitoringu. Centrum będzie posiadać aktualne dane o liczbie samochodów poddanych recyklingowi oraz będzie wspomagać zarządzanie, marketing, handel, logistykę, itp. całej sieci zarówno stacji demontażu jak i instalacji recyklingu.

W ten sposób przeprowadzony demontaż WP jest bardziej efektywny z uwagi na wyższe wartości wskaźnika odzysku a przede wszystkim jest praktycznie jedyną szansą spełnienia dyrektywy Unii Europejskiej, ponieważ tylko na stacji demontażu może nastąpić wymontowanie części i materiałów w celu powtórnego użycia zgodnego z ich przeznaczeniem np. metali kolorowych, gumy, plastików, materiałów tekstylnych, szkła itp. Gmina powinna wytypować podmioty ze swego terenu do planowanego systemu.

Poniżej podano zalecane sposoby postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów z podgrupy 16 01:

## 16 01 01 - katalizatory z pojazdów zawierające metale szlachetne oraz 16 01 02 – inne katalizatory z pojazdów powinny być pozyskiwane poprzez:

## organizację sieci skupu zużytych katalizatorów poprzez sieć autoryzowanych serwisów,

## wymontowywanie i gromadzenie w stacjach demontażu wycofanych pojazdów.

## 16 01 03 – zużyte opony – omówiono w osobnym rozdziale

## 16 01 04 - pojazdy wycofywane z eksploatacji powinny być przekazywane w całości do punktów odbioru (auto-złomy) lub bezpośrednio do wyspecjalizowanych stacji demontażu skąd przekazywane będą autoryzowanym instalacjom przetwórczym.

##### Odpady medyczne i weterynaryjne – grupa 18

Są to odpady z grupy 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne

Podstawowe cele do osiągnięcia w tej dziedzinie to

## Minimalizacja ilości powstawania odpadów.

## Eliminacja zjawiska unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie bez posiadania odpowiedniej instalacji lub mieszania z odpadami komunalnymi

## Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

## Zaprzestanie unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacjach nie spełniających wymagań ochrony środowiska

## Inwentaryzacja źródeł powstawania odpadów

## Wzmocnienie działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych w zakresie właściwego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych

## Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

Działania

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami w województwach zbudowany będzie szczelny system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenia z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt.

Potencjał produkcyjny przemysłu przekształcającego odpady wynosi w Polsce 3400 Mg / dobę tj. około 850 tys. Mg surowców rocznie. W związku z tym, że potencjał ten przekracza prawie o 50% zasoby surowcowe netto, należy oczekiwać, że powstające w gminie Pępowo w/w odpady będą w pełni unieszkodliwione. Dla usprawnienia systemu zbierania odpadów pochodzenia zwierzęcego, proponuje się wybudowanie na terenie gminy jednego magazynu – chłodni do tymczasowego magazynowania padłych zwierząt.

W woj. wielkopolskim funkcjonujące instalacje przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w pełni pokrywają obecne i przyszłe potrzeby w tym zakresie.

Poza technologiami termicznego unieszkodliwiania odpadów z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych opartych o proces spalania i pirolizy, możliwe jest stosowanie również innych metod np. autoklawowych. Dla pełnego unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych wzmocnione będą działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych.

W celu prowadzenia właściwej gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi będą podejmowane działania organizacyjno-prawne, inwestycyjne i edukacyjno-informacyjne:

## Przeprowadzenie systematycznych badań w gminie dla wyznaczenia wskaźników nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów generowanych przez placówki służby zdrowia oraz gabinety i lecznice weterynaryjne.

## Wzmożenie działalności kontrolnej w celu wyegzekwowania posiadania przez placówki medyczne i weterynaryjne wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami oraz aktualnych umów ze specjalistycznymi firmami na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

## Stworzenie bazy danych w zakresie prowadzonych i planowanych działań z zakresu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

## Selektywne zbieranie odpadów medycznych i weterynaryjnych.

## Opracowanie broszury i prowadzenie kampanii informacyjnej wśród lekarzy weterynarii na temat obowiązków wytwórców odpadów wynikających z przepisów ustawy o odpadach.

## Zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła przez:

## oszczędne obchodzenie się z każdym zużywającym się materiałem i produktem,

## wprowadzenie selektywnego zbierania surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych,

## dostawa towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,

## zobowiązanie dostawców umową do odbioru opakowań,

## redukcję ilości materiałów opakowaniowych poprzez wprowadzenie urządzeń dozujących oraz zamawianie materiałów w dużych pojemnikach zwrotnych,

## zastąpienie materiałów jednorazowych odpowiednikami wielorazowego zastosowania jeżeli jest to możliwe pod względem sanitarnym.

## Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów o charakterze komunalnym.

## Szkolenie personelu w zakresie właściwych praktyk postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Modernizacja procedur postępowania z poszczególnymi grupami odpadów

# ANALIZA OPCJI EKONOMICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH.

  - Technologie Kompostowania

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze z cech zaproponowanych rozwiązań technicznych (technologicznych). Rozwiązania zamieszczone w tabeli to propozycje godne szczególnej uwagi. Rozpatrzone zostaną tu technologie kompostowania.

Tab. 5.1. Porównanie metod kompostowania.

| Lp. | CECHA | TECHNOLOGIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MUT KYBERFERM | Kompostow-nie bębnowe Typu MUT | Kompostow-nie kontenerowe typu KNERR | Kompostow-nie bębnowe np. Ros-Roca |
| 1. | Sterowanie procesem | bardzo dobre (3) | złe (1) | dobre (2) | dobre (2) |
| 2. | Wpływ na otoczenie | nieznaczny (2) | nieznaczny (2) | żaden (3) | żaden (3) |
| 3. | Koszt budowy | duży (2) | bardzo duży (1) | duży (2) | duży (2) |
| 4. | Koszt eksploatacji | mały (3) | średni (2) | średni (2) | mały (3) |
| 5. | Możliwości dostosowania do rosnącej liczby odpadów (możliwości rozbudowy) | średnie (2) | bardzo małe (1) | średnie (2) | średnie (2) |
| 6. | Jakość surowego kompostu | II kl. (3) | III kl. (2) | II kl. (3) | II kl. (3) |
| 7. | Czas realizacji | średni (2) | średni (2) | średni (2) | średni (2) |
| 8. | Jakość surowca organicznego | czysty (2) | dowolny (3) | czysty (2) | dowolny (3) |
|  | SUMA | 19 pkt. | 14 pkt. | 18 pkt. | 20 pkt. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz

Do każdej cechy proponowanego rozwiązania została przypisana odpowiednia liczba punktów. Im wyższa liczba punktów tym ocena danej cechy jest wyższa:

1 punkt	– ocena niska;

2 punkty	– ocena średnia;

3 punkty	– ocena wysoka.

Z przedstawionych w pierwszej tabeli rozwiązań na najwyższą uwagę zasługują technologie Ros-Roca, MUT KYBERFERM oraz KNEER. Rozwiązania te cechują się najwyższymi ocenami każdej z cech. Pozostała przedstawia się gorzej, szczególnie, jeśli chodzi o koszty budowy i czas realizacji inwestycji. Z doświadczeń z krajowego rynku wynika jednak, że instalacje typu KNEER są dość kłopotliwe w eksploatacji przy utrzymujących się przez dłuższy czas niskich temperaturach.

  - Technologie sortowania

Kolejna tabela pozwala na porównanie technologii sortowania odpadów komunalnych. Zaproponowano pięć potencjalnych technologii różnych firm, które mogą być zastosowane w obiektach gospodarki odpadami

Tab. 5.2. Porównanie producentów sortowni.

| Lp | CECHA | SORTOWNIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Trymet | Horst-mann | Makrum | SUTCO | Eko Puls | Agro-mech |
| 1. | Doświadczenie na rynku polskim | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Jakość wykonania | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Koszt budowy | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4. | Koszty eksploatacji | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Możliwości rozbudowy | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Serwis | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7. | Czas wykonania | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|  | SUMA | 18 pkt. | 16 pkt. | 13 pkt. | 16 pkt. | 17 pkt. | 17 pkt. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz

Z proponowanych rozwiązań technologicznych sortowania odpadów producenci na rynku polskim wykazują się podobnym poziomem.

  - Koncepcja realizacji Zakładu Utylizacji Odpadów

W dalszej części autorzy przedstawili opracowaną przez Ekosystem Zielona Góra, skróconą koncepcję realizacji zakładu opartego na suchej fermentacji odpadów. Koncepcja jest wersją skróconą opracowaną przez MZO Leszno.

### Prognoza nagromadzenia odpadów

Na podstawie opracowanego planu gospodarki odpadami dla miasta Leszna i okolicznych gmin, zestawiono w tabeli poniżej prognozowane strumienie odpadów komunalnych, które trafiać będą do planowanego Zakładu Utylizacji Odpadów.

Tab. 5.3. Odpady dowożone do ZUO - bilans

| lp | RODZAJ ODPADÓW | ILOŚĆ Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady komunalne zmieszane | 18 500 |
| 2 | Odpady użytkowe z selektywnej zbiórki u źródła | 10 000 |
| 3 | Odpady budowlane | 10 000 |
| 4 | Odpady wielkogabarytowe | 3 000 |
| 5 | Odpady zielone | 1 050 |
| 6 | Odpady niebezpieczne | 500 |
| 7 | Osady ściekowe | 18 000 |
|  | Razem strumień odpadów dowożonych do ZUO: | 43 050 + 18 000 = 61 050 |
| 8 | Odpady kierowane bezpośrednio na składowisko | 20 129 |

Projektowany zakład będzie charakteryzował się przepustowością docelową (wraz z osadami ściekowymi) wynoszącą 61 050 Mg/rok, określoną jako docelowa dla okresu perspektywicznego tj. na rok 2014. Zakład będzie wówczas unieszkodliwiał około 244 Mg odpadów dziennie przy założeniu pracy obiektu przez 250 dni w roku.

### Założenia koncepcji

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego, ogólnym celem długookresowym do roku 2014 jest zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.

Najważniejszym elementem całego systemu gospodarki Odpadami jest budowa Zakładu Utylizacji Odpadów, zajmującego się całym strumieniem odpadów dowożonych z terenu miasta i gmin. Realizacja założeń programu oparta jest na:

## efektywnym wdrażaniu selektywnej zbiórki odpadów użytkowych (makulatura, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana, metale) u źródła,

## zagospodarowaniu odpadów zmieszanych (wydzielenie biofrakcji, odzysk surowców wtórnych),

## biologicznym przetwarzaniu wybranych frakcji odpadów komunalnych – stabilizacja przed złożeniem na składowisku,

## zagospodarowanie osadów pofermentacyjnych,

## zagospodarowanie biogazu powstającego w procesach fermentacji z wykorzystaniem produkowanej energii elektrycznej i cieplnej.

Dotychczas cały strumień odpadów komunalnych deponowany był na istniejących składowiskach odpadów. Taka metoda unieszkodliwiania posiada wiele wad i jest sprzeczna z obowiązującą USTAWĄ O ODPADACH z dnia 27 kwietnia 2001 r., zgodnie z którą:

## „unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku”

## odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych”.

Mając na uwadze powyższe założenia programowe, podstawowe zadania realizowane w ramach opracowanej koncepcji to:

- intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów użytkowych (makulatura, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana, metale), a następnie takie ich przetwarzanie, aby uzyskać wysokiej jakości produkty handlowe,

- minimalizacja ilości odpadów użytkowych trafiających na składowisko odpadów poprzez wysortowywanie z ogólnego strumienia odpadów surowców wtórnych,

- minimalizacja ilości odpadów biologicznie rozkładalnych kierowanych do unieszkodliwiania poprzez złożenie w misie składowiska,

- integracja procesów unieszkodliwiania bioodpadów z przeróbką osadów z oczyszczalni ścieków, poprzez poddanie ich wspólnym procesom biologicznego rozkładu masy organicznej,

- maksymalne wydłużenie czasu eksploatacji składowiska poprzez możliwie najefektywniejszą redukcję ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia przez składowanie tzn. wydzielenie surowców wtórnych oraz tzw. biofrakcji,

- redukcja występowania na terenie składowania odpadów uciążliwości takich jak: niekontrolowana produkcja biogazu, emisje odorów i aerozoli bakteryjnych, plagi ptactwa i gryzoni.

Realizacja w/w zadań koncepcji odbywać się powinna zgodnie z przedstawionym schematem technologicznym. Opis najważniejszych elementów układu zamieszczono poniżej.

Rys. 5.1. Schemat technologiczny ZUO Trzebania

Wstępny rozdział strumienia odpadów

Razem strumień odpadów dowożonych do ZUO wyniesie ok. 61 050,0Mg/ rok Pierwszym etapem unieszkodliwiania odpadów będzie prowadzenie ewidencji dowożonych strumieni odpadów. Rolę taką powinno pełnić zorganizowane w pasie drogi dojazdowej stanowisko ważenia oparte na samochodowej wadze elektronicznej wraz z portiernią, w której zainstalowane zostanie komputerowe oprzyrządowanie wagi. Każda partia odpadów powinna być ważona przy użyciu wagi samochodowej, a następnie podlegać kontroli. Po wstępnej identyfikacji odpady kierowane byłyby do rozładunku w odpowiednim miejscu projektowanego zakładu.

Omawiany wariant  przewiduje zlokalizowanie wszystkich elementów ZUO na terenie działek we wsi Trzebania. W związku z tym przewiduje się organizację 1 punktu ewidencyjnego w pasie drogi wjazdowej do ZUO w Trzebani. Zależnie od rodzaju odpady byłyby kierowane do:

## Zasobni odpadów zmieszanych – zmieszane odpady komunalne,

## Boksów magazynowych zewnętrznych – odpady z selektywnej zbiórki: metale, szkło,

## Boksów magazynowych wewnątrz hali sortowni - odpady z selektywnej zbiórki: makulatura, tworzywa sztuczne,

## Plac kompostowni odpadów zielonych - odpady zielone,

## Plac magazynowy odpadów budowlanych – odpady budowlane,

## Wydzielony boks zewnętrzny w sąsiedztwie punktu demontażu – odpady wielkogabarytowe,

## Magazyn osadów ściekowych – osady ściekowe.

Rozładowane, jak powyżej, odpady będą następnie poddawane odpowiednim dla nich procesom technologicznym.

Linia technologiczna sortowania odpadów

Rys. 5.2. Linia technologiczna sortowania odpadów-widok z boku

Na rozpatrywanym terenie prowadzona jest selektywna zbiórka następujących surowców: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe. Przewidywana ilość odpadów dowożonych do ZUO jako odpady użytkowe (łącznie z zawartymi domieszkami z tzw. przypadkowych wrzutów) wyniesie ok. 10 000,0 Mg/ rok.

Zakłada się, że po kilku latach funkcjonowania systemu, w czasie, których baza sprzętowa będzie sukcesywnie rozbudowywana i prowadzone będą akcje edukacyjne, możliwe będzie osiągnięcie maksymalnego, dla danych warunków, poziomu odzysku odpadów podlegających selektywnej zbiórce. Za poziom maksymalny odzysku przyjęto wielkość określoną w KPGO.

W celu przetworzenia odpadów użytkowych we frakcje handlowe konieczne będzie ich „doczyszczanie”, czyli ręczna segregacja mająca na celu wydzielenie konkretnych rodzajów danego odpadu i pozbycie się zanieczyszczeń. W przypadku surowców wtórnych gromadzonych selektywnie można przyjąć dość wysoki wskaźnik skuteczności segregacji na linii sortowniczej. Zakłada się, że odzyskane zostanie nawet do 70 % odpadów użytkowych zawartych w pojemnikach do selektywnej zbiórki.

Na linii technologicznej sortowania odpadów użytkowych prowadzony będzie proces ręcznej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki (makulatura i tworzywa sztuczne) oraz ich rozdział na frakcje handlowe.

Tab. 5.4. Segregacja ręczna odpadów użytkowych z selektywnej zbiórki – bilans masowy

| LP. | RODZAJ SUROWCA | SELEKTYWNA ZBIÓRKA | SEREGACJA RĘCZNA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EFEKT ZBIÓRKI (surowce + zanieczyszczenia) | SUROWCE DOWOŻONE | ODZYSK SUROWCA na linii | BALAST |
| 1. | Makulatura | 5 147 | 4 375 | 3 602 | 1 545 |
| 2. | Tworzywa sztuczne | 1 150 | 978 | 805 | 345 |
| 3. | Stłuczka szklana | 3 124 | 2 810 | 2 749 | 375 |
| 4. | Złom nieżelazny | 87 | 83 | 78 | 9 |
| 5. | Złom żelazny | 173 | 169 | 155 | 18 |
| 6. | Opakowania kompozytowe | 319 | - | - | 319 |
| RAZEM: | 10 000 | 8 415 | 7 389 | 2 611 |

Ponadto będzie opcjonalnie stworzona możliwość skierowania frakcji grubej wysegregowanej na sicie mechanicznym z odpadów komunalnych zmieszanych, do zasobni linii technologicznej sortowania odpadów, co umożliwi ich rozdział na frakcje handlowe. Nie zaleca się kierowania frakcji grubej wysegregowanej z odpadów komunalnych na linię technologiczną sortowania odpadów. Z naszych doświadczeń wynika, że znajdujące się w tych odpadach frakcję handlowe są w znacznym stopniu zanieczyszczone, przez co ich atrakcyjność jako surowca wtórnego spada. Dopuszcza się jednak taką sytuację w przypadku dużego zapotrzebowania na konkretny surowiec (np. PET).

W położeniu równoległym do linii sortowania ręcznego, w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zlokalizowana zostanie linia prasowania i belowania odpadów. Prasowanie i belowanie odpadów jest korzystne ze względu na obniżenie objętości odpadów, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów ich transportu oraz jednostkowego wykorzystania misy składowiska balastu.

Rozdział odpadów zmieszanych

Rys. 5.3. . Linia technologiczna mechanicznego sortowania odpadów zmieszanych-sito bębnowe

Główny strumień odpadów dowożonych na teren ZUO będą stanowiły odpady zmieszane ich ilość wyniesie ok. 18 500,0Mg/ rok.

Dowożone odpady zmieszane rozładowywane będą w wydzielonej części hali technologicznej, w sąsiedztwie tzw. zasobni sita bębnowego. Załadunek odpadów do zasobni sita realizowany będzie przy użyciu ładowarki kołowej. Odpady zmieszane będą podlegały segregacji na frakcje różniące się rozmiarem cząstek – kryterium rozdziału stanowi wielkość średnicy zastępczej.

Odpady zmieszane poddane zostaną rozdziałowi na trzy frakcje wielkościowe:

## frakcje grubą stanowiącą potencjalne źródło surowców wtórnych (istnieje możliwość skierowania tych odpadów na linię technologiczną sortowania odpadów użytkowych w celu podziału na frakcje handlowe) lub, opcjonalnie, skierowania do złożenia w misie składowiska balastu.

## frakcje średnią charakteryzującą się wysokim udziałem odpadów biologicznie rozkładalnych – dalej zostanie przygotowana do procesu fermentacji.

## frakcje drobną składającą się przede wszystkim z odpadów o charakterze inertnym (piasek, drobne szkło itp.) zostanie złożona w misie składowiska balastu (może być wykorzystana do tworzenia warstw pośrednich na składowisku).

Tab. 5.5. Rozdział odpadów zmieszanych – bilans

| LP. | RODZAJ STRUMIENIA ODPADÓW | ILOŚĆ [Mg/ rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady zmieszane | 18 500,0 |
| 2 | Frakcja gruba | 6 475,0 |
| 3 | Frakcja średnia | 10 730,0 |
| 4 | Frakcja drobna | 1 295,0 |

Biologiczna przeróbka biofrakcji odpadów i osadów ściekowych

Rys. 5.4. Linia technologiczna fermentacji odpadów

Procesowi suchej fermentacji poddane zostaną odpady wydzielone na sicie jako frakcja średnia w ilości 10 730,0Mg/ rok, oraz osady ściekowe w ilości 18 000,0Mg/ rok. Łącznie fermentacji poddane zostanie około 28 730,0Mg/ rok.

W koncepcji przyjęto wdrożenie technologii „DRANCO®”, opartej na instalacji do suchej fermentacji odpadów komunalnych przygotowanych w procesach ich mechanicznej segregacji z osadami ściekowymi.

Wydzielona na linii segregacji mechanicznej frakcja drobna bogata w części biologicznie rozkładalne, po wydzieleniu z niej ferromagnetyków, kierowana będzie do rozdrabniania. Przygotowana w procesach poprzedzających biofrakcja równomiernie podawana będzie do kosza zasypowego i następnie transportowana do pompy załadowczej wyposażonej w moduł mieszający - świeże odpady mieszane będą z osadem pofermentacyjnym recyrkulowanym z komory fermentacyjnej, osadami ściekowymi i wodą technologiczną, pochodzącą z odwadniania osadu pofermentacyjnego usuwanego z procesu. Następnie mieszanka pompowana będzie przewodem tłocznym do komory fermentacyjnej. Zmieszanie wsadu do komory z osadem z procesu fermentacji wymagane jest w celu zaszczepienia świeżych odpadów mikroorganizmami termofilowymi. Dzięki zewnętrznemu mieszaniu poza komorą fermentacyjną, dodatkowe mieszanie materiału wewnątrz zbiornika jest zbędne. Sucha komora fermentacyjna nie wymaga ruchomych mechanicznych części w reaktorze i z tego względu charakteryzuje się dużą niezawodnością. Część materiału pofermentacyjnego nie poddawana recyrkulacji przenoszona będzie przez przenośnik ślimakowy do instalacji odwodnienia. Osady odwodnione spadać będą do układu przenośników ślimakowych, który będzie je transportował do kontenera wielkogabarytowego otwartego, ustawionego wewnątrz hali. Kontener będzie opróżniany na składowisku balastu.

Komora fermentacyjna wykonana będzie ze stali, w kształcie ustawionego pionowo cylindra. W celu redukcji strat ciepła posiadać będzie efektywną warstwę izolacyjną. Dno komory ukształtowane będzie w formie stożkowego leja. Biogaz zbierać się będzie w przestrzeni gazowej komory (powyżej wypełnienia) i wydalany będzie z komory automatycznie poprzez występowanie nadciśnienia.

Tab. 5.6. Sucha fermentacja biofrakcji i osadów ściekowych – bilans

| LP. | BILANSOWANY SKŁADNIK | ILOŚĆ [Mg/ rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strumień wejściowy Biofrakcja Osady ściekowe | 28 730,0 10 730,0 18 000,0 |
| 2 | Strumień wejściowy – sucha masa, w tym Sucha masa organiczna | 9 865,0 5 875,0 |
| 3 | Redukcja masy | 2 291,0 |
| 4 | Osad odwodniony (na składowisko), w tym Sucha masa Woda | 12 620,0 7 572,0 5 048,0 |

Gospodarka gazowa

Zorganizowana gospodarka gazowa z wykorzystaniem biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej dotyczy w zasadzie fermentacji.

Podstawowym produktem procesu fermentacji jest otrzymywany w czasie jej trwania biogaz. Głównym składnikiem biogazu jest metan (ok. 55 %) i dwutlenek węgla (ok. 45 %) – stanowi on dobre paliwo energetyczne.

Tab. 5.7. Przewidywany skład biogazu

| Metan (CH4) | 55% |
| --- | --- |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 45% |
| Siarkowodór (H2S) | 1.500 ppm |
| Wartość grzewcza | 19,45 MJ/Nm³ tj. 5,4 kWh |

W celu efektywnego wykorzystania produkowanego biogazu przewiduje się wykonanie instalacji zagospodarowania gazu opartej na zblokowanej elektrociepłowni gazowej. Gaz wytwarzany w komorze fermentacyjnej po odsiarczaniu, w wyniku którego zawartość siarkowodoru będzie redukowana do poziomu akceptowalnego w procesie spalania, doprowadzany będzie do zbiornika magazynowego. Ze zbiornika gaz będzie doprowadzony do węzła rozdzielczego zlokalizowanego w budynku energetycznym. Rurociąg doprowadzający gaz do spalania posiadać będzie odgałęzienie do pochodni gazowej, w której będzie spalany nadmiar gazu. Ponadto ciepło wytwarzane w czasie spalania gazu będzie wykorzystywane do ogrzewania wsadu do komór fermentacyjnych, oraz na potrzeby własne zakładu. Przewiduje się, że produkcja biogazu wyniesie ok. 6 500,0 Nm3/ dobę tj. ok. 2 382 200 Nm3/ rok. Zastosowanie zblokowanej elektrociepłowni gazowej pozwoli potencjalnie na otrzymanie ok.:

3 859,0 MWh/ rok energii elektrycznej,

6 431,0 MWh/ rok energii cieplnej.

Ze względów praktycznych zaleca się zainstalowanie zespołu dwóch zblokowanych elektrociepłowni gazowych. Układ taki, pomimo, iż jest bardziej kosztowny w fazie inwestycji pozwala na większą elastyczność pracy systemu. Umożliwia między innymi częściowe wykorzystanie biogazu podczas przeglądów gwarancyjnych lub awarii jednej z jednostek.

Składowisko odpadów

Rys. 5.5. Składowisko odpadów, kwatera – przekrój

Biorąc pod uwagę wejście w życie z dniem 24.04.2003 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, zakłada się zastosowanie rozwiązań technicznych odpowiadających zapisom tego przepisu.

Analiza udostępnionej dokumentacji geologicznej pozwala wstępnie założyć, że będzie możliwe wykonanie ochrony niecki składowiska przed napływem wód gruntowych systemem aktywnego odwodnienia terenu. Zabezpieczenie składać się będzie ze ścianki szczelnej opaskowej oraz drenaży wgłębnych – na etapie projektu zakładu należy przewidzieć wykonanie projektu odwodnienia terenu składowiska, co pozwoli na wykonanie kwatery podpoziomowej zabezpieczonej w sposób opisany w w/w Rozporządzeniu.

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia oraz na podstawie analizy warunków gruntowych przewiduje się następujące uszczelnienie dna składowiska:

## Uszczelnienie naturalne - istniejące podłoże glin zwałowych o grubości, co najmniej 1,0 m i współczynniku filtracji k = 1,0 x 10-9, uzupełnione sztuczną barierą geologiczną lub sztuczna bariera o grubości 0,5 m i współczynniku filtracji k = 1,0 x 10-9,

## Uszczelnienie syntetyczne w postaci ekranu z geomembrany PEHD o grubości 2,0 mm,

## Warstwa ochronno – filtracyjna, syntetyczna wykonana z geowłókniny polietylenowej o gramaturze dostosowanej do przewidywanych obciążeń złoża odpadów (szacuje się, że gramatura wynosić będzie 1 200 g/m2), szczegółowy dobór materiału zabezpieczającego na etapie realizacji Projektu Budowlanego.

## Warstwa ochronno filtracyjna, żwirowa o grubości 0,5 m, wykonana z kruszywa o współczynniku filtracji k>10-4 m/s.

Tab. 5.8.Parametry techniczno – technologiczne składowiska

| Powierzchnia w koronie, [ha] | 2,90 |
| --- | --- |
| Objętość cz. podpoziomowej, [m3] | 189 050 |
| Objętość cz. nadpoziomowej, [m3] | 277 300 |
| Objętość całkowita misy, [m3] | 466 350 |
| Objętość całkowita czynna (odpadów), [m3] | 420 750 |
| Czas eksploatacji, lata | 13 |

Tab. 5.9.Odpady procesowe ZUO na składowisko – bilans

| LP | RODZAJ ODPADÓW | ILOŚĆ [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Balast z sortowania odpadów użytkowych | 2 611 |
| 2 | Frakcja drobna po sicie | 1 295 |
| 3 | Frakcja gruba po sicie i segregacji ręcznej | 5 825 |
| 4 | Ustabilizowany materiał po biolog. przeróbce | 12 620 |
| 5 | Balast z kompostowni odpadów zielonych | 71,5 |
| 6 | Balast z demontażu odpadów wielkogabarytowych | 1 056 |
| 7 | Balast z odpadów budowlanych | 4 853 |
| 8 | Razem odpady procesowe na składowisko: | 28 331,5 |
| 9 | Pozostałe odpady dowożone: | 20 130 |
| RAZEM NA SKŁADOWISKO: | 48 461,5 |
| Objętość po zagęszczeniu kompaktorem, m3/rok | 51 012 |

Strumień wejściowy do kompostowni odpadów zielonych wyniesie około 1 050,0Mg/ rok

Kompostowanie odpadów organicznych zielonych i ogrodowych prowadzone będzie metodą tradycyjną, w pryzmach. Kompostownie stanowić więc będą odpowiednio uformowane i utwardzone place technologiczne (plac kompostowni i magazyn kompostu dojrzałego) oraz zestaw niezbędnego wyposażenia technologicznego w postaci maszyn pół-mobilnych z autonomicznymi napędami spalinowymi.

Tab. 5.10. Kompostownia odpadów zielonych– bilans

| LP. | BILANSOWANY SKŁADNIK | ILOŚĆ [Mg/ rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strumień wejściowy – odpady zielone, w tym Ciała balastowe – na składowisko Materiał do kompostowania | 1 050,0 52,5 997,5 |
| 2 | Redukcja masy organicznej, strata wody Balast z uszlachetniania kompostu Kompost – na sprzedaż | 518,5 19,0 460,0 |

Kompostowaniu poddawane mogą być następujące odpady:

## trawa,

## krzewy i gałęzie,

## liście,

## odpady zielone z cmentarzy.

## inne odpady roślinne.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe, czyli odpady stałe, które ze względu na swoje gabaryty nie mogą być gromadzone w pojemnikach na odpady z gospodarstw domowych, zbierane i dowożone są oddzielnie. Przeważająca część strumienia odpadów wielkogabarytowych to tzw. odpady brązowe, czyli stare meble i odpady białe, czyli zużyty sprzęt AGD (lodówki, pralki itp.).

Dowożone oddzielnym transportem odpady wielkogabarytowe będą rozładowywane na posadzkę w wydzielonym boksie zewnętrznym w pobliżu hali technologicznej. W sąsiedztwie punktu rozładunku odpadów wielkogabarytowych przewidziano wykonanie pomieszczenia do demontażu tych odpadów.

Pomieszczenie przeznaczone do demontażu odpadów wielkogabarytowych wyposażone zostanie, poza instalacją elektryczną i wentylacją, w różne narzędzia, których rodzaj należy uściślić i uzupełniać na bieżąco w czasie eksploatacji, w zależności od zapotrzebowania.

Odpady budowlane

Na teren ZUO dowożone będą odpady budowlane i poremontowe. Skład odpadów budowlanych jest bardzo zróżnicowany, w dużym stopniu zależy od rodzaju budowy lub prowadzonego remontu, organizacji na terenie placu rozbiórki (czy odpad jest wstępnie sortowany w miejscu powstawania), wieku rozbieranej budowli itp.

Odpady budowlane będą rozładowywane na wydzielonym placu magazynowym, skąd mogą być częściowo (wybrane frakcje materiałowe) odzyskiwane przez odbiorców zewnętrznych lub wykorzystywane na terenie ZUO: jako materiał na wykonywanie warstw pośrednich na składowisku, do naprawy uszkodzeń w drogach wewnętrznych itp.

Tab. 5.11. Typowy skład odpadów budowlanych wg KPGO

| LP | RODZAJ ODPADU | UDZIAŁ [%] | ILOŚĆ [Mg/ rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady budowlane, w tym: | 100 | 2 500,0 |
| 2 | Cegła | 40 | 1 000,0 |
| 3 | Beton | 20 | 500,0 |
| 4 | Piasek | 15 | 375,0 |
| 5 | Nawierzchnie asfaltowe | 8 | 200,0 |
| 6 | Drewno | 7 | 175,0 |
| 7 | Metale | 5 | 125,0 |
| 8 | Tworzywa sztuczne | 1 | 25,0 |
| 9 | Inne | 4 | 100,0 |

Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych

Przewiduje się ze do magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych trafiać będzie około 500 Mg/ rok odpadów. Przewiduje się zorganizowanie magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych, poprzez wykonanie betonowego placu, zabezpieczonego poprzez odgrodzenie, od terenu zakładu, siatką stalową na słupkach. Na placu magazynowym ustawiony zostanie odpowiednio dobrany zestaw kontenerów specjalistycznych. Kontenery takie nie mogą być „otwarte” i muszą zostać wyposażone w ruszty do ustawiania pojemników z odpadami oraz wanny na odcieki. Korzystnie ze względów organizacyjnych jest stosować kontenery przeznaczone do transportu przy użyciu samochodów samozaładowczych hakowych. Istnieje również możliwość zakupu i ustawienia przewoźnych „EKO – składów” do tymczasowego przechowywania małych ilości odpadów niebezpiecznych.

### Efekt ekologiczny proponowanych rozwiązań

Zalety proponowanych rozwiązań to przede wszystkim:

## Zgodność z wymogami stawianymi przez najnowsze przepisy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

## Minimalizacja ilości odpadów przeznaczonych do złożenia w misie składowiska,

## Odzysk surowców wtórnych,

## Minimalizacja niezbędnych powierzchni magazynowania odzyskanych surowców wtórnych,

Usunięcie frakcji organicznych z odpadów przeznaczonych do składowania w misie składowiska.

### Bilans produktów

SORTOWNIA ODPADÓW UŻYTKOWYCH z selektywnej zbiórki i z segregacji frakcji grubej

## produkcja makulatury jako surowca handlowego			3 830 Mg/rok,

## produkcja tworzyw sztucznych jako surowca handlowego		1 033 Mg/rok,

## produkcja stłuczki szklanej jako surowca handlowego		2 943 Mg/rok,

## produkcja złomu jako surowca wtórnego				   155 Mg/rok,

## produkcja złomu kolorowego (aluminium)				     78 Mg/ rok

ŁĄCZNA PRODUKCJA SUROWCÓW WTÓRNYCH:			8 039 Mg/rok.

FERMENTACJA WYDZIELONEJ FRAKCJI ODPADÓW Z OSADAMI ŚCIEKOWYMI

## produkcja biogazu, ok.					2 400 000 Nm3/rok

## produkcja energii elektrycznej, ok.			3 860 000 kWh/rok

## produkcja energii cieplnej, ok.				6 420 000 kWh/rok

KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH

## wysokiej jakości materiał kompostowy –				328 Mg/rok

### Efektywność

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dwóch podstawowych technologii unieszkodliwiania odpadów organicznych: fermentacji beztlenowej i kompostowania.

Ilośc odpadów balastowych jest oczywiście uzależniona również od efektywności pozyskiwania surowców wtórnych. Przedstawione wyniki dotyczą fermentacji mokrej odpadów, gdyż efekty fermentacji suchej zostały przedstawione powyżej.

Tab. 5.12. Porównanie technologii fermentacji beztlenowej oraz kompostowania.

| Lp. | OPIS | FERMENTACJA BEZTLENOWA MOKRA | KOMPOSTOWANIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość odpadów balastowych w % | 46,9 % | 60 % |
| 2. | Jakość kompostu – ilość zanieczyszczeń w % | 0,05 % | 1,5 % |
| 3. | Uciążliwość zapachowa | Brak | występuje |
| 4. | Zapotrzebowanie na energię elektryczną w zł / rocznie | nie występuje | 200.000 ÷ 300.000 |
| 5. | Powierzchnia budynków w m2 | 4.000 ÷ 5.000 | 8.000 ÷ 13.000 |
| 6. | Powierzchnia placów w m2 | 6.000 | 15.000 ÷ 23.000 |
| 7. | Stabilność procesu | Pełna | różna |
| 8. | Produkty uboczne | woda procesowa | odcieki |
| 9. | Zatrudnienie | 27/32 | 27/32 |
| 10. | Koszty budowy bez wysypiska 10% | 25.000.000 | 15.000.000 |
| 11. | Możliwość utylizacji osadu z oczyszczalni | Pełna | ograniczona |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rynkowych.

Z powyższego zestawienia wynika, że proces fermentacji beztlenowej charakteryzuje się wyższymi parametrami i efektywnością procesu.

  - Koszty

Niezależnie od przyjętego kształtu inwestycji, wyboru technologii itp., realizacja poszczególnych przedsięwzięć powinna być poprzedzona wykonaniem studiów wykonalności. Dotyczy to w szczególności takich inwestycji jak budowa Zakładu Utylizacji Odpadów czy wdrażanie systemów zbiórki, które wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi. Wykonanie studium pozwala nie tylko na określenie możliwości sfinansowania samego projektu, co również określi możliwości eksploatacji w przyszłości oraz pokaże potencjalne źródła pozyskiwania funduszy oraz określi punkty krytyczne. Określenie kosztów inwestycji i potencjalnych źródeł finansowania poszczególnych zadań jest stosunkowo proste do przeanalizowania na etapie wyboru koncepcji i wykonywania projektu budowlanego zakładu utylizacji. Przychody i koszty eksploatacji opierają się na prognozach.

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży:

## surowców wtórnych,

## kompostu,

## usług (np. rozdrabniania odpadów budowlanych)

Dodatkowym źródłem przychodów mogą być również zyski z pośrednictwa w obrocie odpadami niebezpiecznymi, doradztwo dla sektora gospodarczego. Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinna uwzględniać wszystkie elementy, a więc:

## pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją obiektów gospodarki odpadami,

## pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

## rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Należy pamiętać, że działalność w zakresie selektywnej zbiórki odpadów jest w dzisiejszych realiach deficytowa i powinna być dofinansowywana z budżetów gmin. Od operatora systemu, jego przedsiębiorczości zależy, jaki będzie poziom dotacji i moment ewentualnej rezygnacji z dopłat. Należy jednak pamiętać, ze celem działalności operatorów komunalnych w szczególności obsługujących selektywną zbiórkę oraz prowadzących instalację nie powinno być osiąganie zysku, ale działalność dla poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego obywateli.

# Zadania strategiczne na lata 2004-2011

  - Sektor komunalny

Strategicznym celem do roku 2011

„ Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania”

Cele do roku 2011:

1/ Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 64% wszystkich odpadów komunalnych.

2/ Skierowanie w roku 2011 na składowiska nie więcej niż 74% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

3/ Osiągnięcie w roku 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

## opakowania z papieru i tektury: 51%,

## opakowania ze szkła: 46%,

## opakowania z tworzyw sztucznych: 31%,

## opakowania metalowe: 46%,

## opakowania wielomateriałowe: 31%,

- odpady wielkogabarytowe: 51%

## odpady budowlane: 41%

## odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 51%

Realizacja celów długoterminowych wymaga kontynuacji i rozwoju działań podjętych w latach 2004-2007. Niezbędnym elementem uzyskania założonych celów jest UCZESTNICTWO GMINY w działaniach Organizacji o charakterze ponad gminnym w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów. Bez prawidłowego funkcjonowania ZUOK-u nie jest możliwa racjonalna gospodarka odpadami oraz realizacja postawionych zadań. Rozwój selektywnej zbiórki powoduje konieczność sprawnego funkcjonowania instalacji, która będzie w stanie przygotować zebrany materiał do sprzedaży. Instalacja w ramach Związki powinna również zapewnić pełne zagospodarowanie całego strumienia odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Będzie też pełnić funkcję magazynu buforowego dla odpadów niebezpiecznych. Działania gminy powinny jednak prowadzić do ścisłej współpracy z innymi samorządami, również poza instytucjonalnymi strukturami.

Kierunki działań:

1. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

2. Rozwijanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym

3. Utrzymanie przez gminy kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami

4. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

5. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

6. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

7. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych.

  - Sektor gospodarczy

Cel ekologiczny na lata 2004-2011 brzmi:

„Ograniczanie wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich ewidencji, unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania”

Zgodnie z zapisami Polityki Ekologicznej Państwa, udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych gospodarczo odpadów przemysłowych w 2010 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku. Odnosząc te wartości do średniej krajowej (37,2 % w 1990 r.), w roku 2010 wskaźnik ten powinien wynosić 74,4%,a w roku 2011 76,26%. Oznacza to, że w gminie Pępowo zawansowanie realizacji dwukrotnego wzrostu wykorzystania odpadów (przyjmując docelowo wskaźnik krajowy) - wynosiło szacunkowo w 2002 roku powyżej założonego celu krajowego. W związku z rozwojem produkcji zwierzęcej o charakterze przemysłowym na fermach nie dysponujących odpowiednim areałem do zagospodarowania odpadów należy się spodziewać wzrostu zagrożenia ze strony tego typu odpadów.

Cele do roku 2011

## Udział unieszkodliwianych odpadów przemysłowych w 2011 roku na poziomie 90% ogólnej ilości wytworzonych, a nie poddanych odzyskowi odpadów.

## Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

## Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów.

## Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

W poszczególnych, wybranych grupach odpadów przyjęto następujące zadania strategiczne do roku 2011

Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności

## Wykorzystanie zwiększonej ilości odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno – spożywczym w produkcji rolnej.

## Wykorzystanie odpadów do produkcji pełnowartościowych wyrobów.

## Skuteczne wyłączenie z łańcuch pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów stanowiących materiał wysokiego ryzyka (HRM).

## Stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących wspólne zadania w zakresie odzysku lub efektywnego unieszkodliwiania odpadów.

## Włączenie części odpadów z sektora rolno-spożywczego do systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - kompostowanie

Grupa 04 – Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego

## poddawanie procesowi odzysku bądź unieszkodliwiania całości odpadów tej grupy.

Grupa 09 – odpady z przemysłu fotograficznego

## pełna inwentaryzacja i dalsze poddanie procesowi odzysku 100% odpadów tej grupy.

Grupa 10 – Odpady nieorganiczne z procesów termicznych

## zmniejszenie ilości powstających odpadów poprzez eliminację niskosprawnych kotłowni

Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

## zmniejszenie ilości unieszkodliwianych przez składowanie

## zwiększenie poziomu odzysku

. Grupa 13 – Oleje odpadowe ( z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)

## pełna inwentaryzacja i poddanie procesowi odzysku 100% odpadów tej grupy.

## włączenie odpadów ze źródeł rozproszonych do systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych w ramach systemu komunalnego

. Grupa 16 – Odpady różne nie ujęte w innych grupach

Podgrupa 16 01 – Wyeksploatowane pojazdy

## Stworzenie na bazie istniejących podmiotów, w ramach systemu wojewódzkiego, sieci punktów odbioru samochodów celem optymalizacji odzysku i ponownego użycia części i materiałów.

Podgrupa 16 02 – Zużyte urządzenia i ich elementy

## włączenie odpadów ze źródeł rozproszonych do systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych w ramach systemu komunalnego

## oczyszczenie wszelkich urządzeń z materiałów zawierających PCB oraz likwidacja powstałych odpadów (odpowiedzialny za usunięcie odpadu jest jego posiadacz).

Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych

## zwiększenie stopnia gospodarczego wykorzystania poprzez poddanie przeróbce mechanicznej (rozdrabnianie) oraz selektywnej zbiórce

## selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach

Podgrupa 17 06 - Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

## unieszkodliwianie całego strumienia odpadów zawierających azbest poprzez stworzenie systemu zbiórki i unieszkodliwienia wspomaganego z funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Grupa 18 – Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań

## Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

## Okresowa weryfikacja gminnych planów gospodarki odpadami.

## Wzmożenia działalności kontrolnej w celu wyegzekwowania posiadania przez placówki medyczne i weterynaryjne wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami oraz aktualnych umów ze specjalistycznymi firmami na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

## Stworzenie bazy danych w zakresie prowadzonych i planowanych działań z zakresu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

# HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2004-2007

  - Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi

Wprowadzanie w życie przyjętego planu gospodarki odpadami w sektorze komunalnym wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z uczestnictwem we wspólnym przedsięwzięciu inwestycyjnym ZUO Trzebania, modernizacją i rozbudową lub rekultywacją składowiska w Czeluścinie i kompostownią odpadów zielonych, likwidacją oraz rekultywacją dzikich składowisk itp. Niezbędne dla realizacji założonych działań koszty wyliczono na podstawie:

## Danych przedstawionych przez inwestorów.

## Szacunków opartych na zrealizowanych tego typu zadaniach.

Niezbędne jest również przeprowadzenie wielu działań pozainwestycyjnych, co jednak wiąże się z określonymi kosztami. Szacowanie nakładów, zostało oparte na doświadczeniach z przeprowadzania podobnych przedsięwzięć na terenie kraju.

W tabeli uwzględniono również część działań wykraczających poza rok 2007. Dodatkowo uwzględniono dwa warianty rozwiązań. W pierwszym składowisko jest modernizowane, a w drugim rekultywowane i zamykane. Koszty w obu przypadkach są porównywalne.

Tab. 7.1. Szacunkowy koszt realizacji zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2004 – 2007

| Lp | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty w tys. PLN | Potencjalne źródła finansowania | Rodzaj zadania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | do 2011 |  |  |
|  | Inwentaryzacja i likwidacja dzikich składowisk | Gmina | 2004-2007 | 10 |  | Środki własne, fundusze celowe, fundusze, gminne, | W/K (za likwidację odpowiada właściciel terenu) |
|  | Wprowadzenie na cały obszar gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – zakup wyposażenia | Gmina/Związek | 2004-2007 | 100 |  | Środki własne, fundusze celowe, fundusze gminne, gminne, programy pomocowe | W/K |
|  | Inwentaryzacja źródeł azbestu na terenie gminy | Gmina | 2004 | 5 |  |  |  |  | Środki własne, | W |
|  | Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych | Związek Gmin | 2004-2007 | 700 (zakładany roczny udział gminy na poziomie 50 tys.) | 45 000 | Środki własne, fundusze celowe, fundusze wojewódzkie, programy pomocowe | K/W |
|  | Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie | Gmina | 2004-2007 | 5 |  | Środki własne, fundusze celowe, fundusze powiatowe, gminne, | W/K |
|  | Opracowanie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami | Urząd Marsz., gmina, | 2004 | 150 | - |  | Fundusze celowe, | K |
|  | „W1” Instalacja Wagi samochodowej | Gmina | 2007 |  |  |  | 125 |  |  | W |
|  | „W1” Budowa kompostowni pryzmowej dla odpadów i osadów | Gmina | 2004-2005 |  | 10 | 100 |  |  | Środki własne, fundusze celowe, gminne, programy pomocowe | W |
|  | „W2” Rekultywacja składowiska w Czeluścinie | Gmina/Związek | 2007-2009 | 600 |  | Środki własne, fundusze celowe, gminne, programy pomocowe | W/K |
|  | Edukacja z zakresu gospodarki odpadami, w tym z sektora gospodarki | Urząd Marsz., Urząd Woj, Gmina, Związek Gmin Powiat | Zadanie ciągłe | 30 | 50 | Środki własne, fundusze celowe, fundusze powiatowe, gminne, programy pomocowe | W/K |
|  | Szkolenia | Przedsieb. | Zadanie ciągłe | 20 | 100 | Środki własne, fundusze celowe, fundusze powiatowe, gminne, programy pomocowe | K |
|  | Działania kontrolne w zakresie realizacji obowiązków wynikających z prawa krajowego i lokalnego w zakresie odpadów komunalnych (umowy na wywóz odpadów) | Gmina, firma wywozowa | Zadanie ciągłe | b.k. | b.k. | Środki własne | W |
| 14 | Ocena stopnia wykonania PGO | Gmina | Zadanie ciągłe | - | b.k. ** | - | b.k | b.k. | b.k. | W |
| 15 | Weryfikacja PGO – na lata 2007-2011 | Gmina | 2007 | - | - | - | b.k. | - | b.k. | W |
| 16 | Uchwalenie nowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy | Gmina | 2004 | b.k. | - | - | - | - | b.k. | W |
| Razem | 1 775 | 45 150 |  |
|  | 46 925 |  |

* W: Zadania własne: przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy. K: Zadania koordynowane: pozostałe przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych, które będą finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim lub centralnym

** bez kosztów

Jak wynika z powyższego zestawienia, gmina na lata 2004-2007, będzie musiała przeznaczyć na gospodarkę odpadami od 300-600 tys., niezależnie od wybranego rozwiązania.

  - Zasady finansowania

Ustawodawstwo z zakresu ochrony środowiska nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów gospodarki odpadami. Pociąga to za sobą konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych np. na budowę instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Istnieje wiele instytucji, które wspomagają inwestycje z zakresu ochrony środowiska. W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu potencjalnych źródeł finansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz jest podstawowym źródłem finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska (oraz gospodarki odpadami w Polsce). Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Szczegółowe informacje pod adresem www.nfosigw.gov.pl.

Ekofundusz.

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową w skali europejskiej, a nawet światowej. Zadaniem EkoFunduszu jest również ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów, a także stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Są nimi:

## ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza);

## ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód);

## ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu);

## ochrona różnorodności biologicznej;

## gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

## tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-250 tysięcy mieszkańców;

## przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii”) i likwidacją składowisk takich odpadów;

## rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach dotację EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.ekofundusz.org.pl

Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stwarza możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska z funduszy strukturalnych. Rozporządzeniem Rady nr 1260/1999 ustanowiono ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych.

Istnieją 4 fundusze strukturalne Unii Europejskiej:

## Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund – ERDF),

## Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fund – ESF),

## Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund -EAGGF) sekcja "Orientacji”

## Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries Guidance- FIFG).

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach:

## inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy,

## inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,

## inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE,

## rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw,

## działalność badawczo-rozwojowa,

## inwestycje związane z ochroną środowiska.

Priorytety środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006:

## Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki”

## Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 określa cele, priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych państwa. Jest to strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, scalający rozwiązania horyzontalne, sektorowe i regionalne na poziomie krajowym, wskazującym na kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Narodowy Plan Rozwoju służy jako baza do negocjacji z Komisją Europejską Podstaw Wsparcia Wspólnoty (ang. Community Support Framework – CSF) dla Polski. CSF określi wielkość pomocy z funduszy strukturalnych przyznanych Polsce. 

Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 będą wdrażane za pomocą:

## Pięciu sektorowych programów operacyjnych (SPO), dotyczących konkurencyjności gospodarki, rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa i przetwórstwa ryb oraz infrastruktury transportowej,

## Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – zarządzanego na poziomie krajowym, ale wdrażanego w systemie zdecentralizowanym na poziomie wojewódzkim,

## Strategii wykorzystania Funduszu Spójności, który nie należy do funduszy strukturalnych, ale realizuje założenia polityki strukturalnej UE,

## Programu operacyjnego pomocy technicznej, służącego pomocy we wdrażaniu funduszy strukturalnych na poziomie Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz programów operacyjnych.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Celem generalnym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. 
Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze środków krajowych. Ogółem na program operacyjny w latach 2004 – 2006 przeznaczone będzie 4 385,2 mln euro, w tym z funduszy strukturalnych – 2 869,5 mln euro.

Beneficjentami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie. W ramach ZPORR o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania nie kwalifikują się do Funduszu Spójności, co pozwoli małym gminom skorzystać ze środków unijnych.

W ramach działania INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA w zakresie zagospodarowania odpadów realizowane będą duże projekty o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu konkurencyjności regionów:

## organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu

## wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i fizycznej (mechanicznej) utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk)

## budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych

W ramach działania INFRASTRUKTURA LOKALNA realizowane będą projekty małych inwestycji o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich oraz w małych miastach (do 25 tyś. mieszkańców), które w gospodarce odpadami będą obejmowały poniższe działania:

## budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych

## budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin

## likwidacja dzikich wysypisk

## kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej dla wszystkich państw członkowskich. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ale jest elementem polityki strukturalnej.

Fundusz Kohezji powstał na mocy Traktatu o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 roku, który wszedł w życie w 1993. Pierwotnie nazwano go Finansowym Instrumentem Spójności, ale w 1994 roku jego nazwę zmieniono na Fundusz Spójności. Początkowo jego realizację zaplanowano na lata 1993-99. Na szczycie UE w Berlinie działanie funduszu przedłużono do 2006 roku. 
Do powstania Funduszu Spójności przyczyniło się głównie przyjęcie do Unii Europejskiej Irlandii, Grecji, Hiszpanii oraz Portugalii, czyli państw słabiej rozwiniętych niż dotychczasowi członkowie UE. W trakcie dyskusji nad formą i kształtem przyszłej Unii Europejskiej państwa członkowskie postanowiły wzmocnić politykę strukturalną wobec wyżej wymienionych krajów. Wzmocnienie to oznaczało pomoc dla krajów i sektorów gospodarki, których wyniki gospodarcze odbiegały od "średniej unijnej". W ten sposób Unia Europejska postanowiła utworzyć Fundusz Spójności. Fundusz Spójności został powołany między innymi także ze względu na planowane w Traktacie z Mastricht wprowadzenie Unii Gospodarczo-Walutowej, która wymagała równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich. Uzyskanie stabilności finansów publicznych było problemem zwłaszcza dla krajów najsłabiej prosperujących, stąd pomysł wsparcia w ramach Funduszu Kohezji. Na szczycie UE w Berlinie wprowadzono dwa zastrzeżenia, co do udzielania pomocy w ramach Funduszu Spójności:

w roku 2003 zaplanowano przeprowadzenie weryfikacji czy państwa nadal kwalifikują się do pomocy przy PKB 90 % średniego PKB na jednego mieszkańca w UE;

pomoc dla krajów "strefy euro" będzie udzielana pod warunkiem spełnienia kryteriów konwergencji - stabilność gospodarcza i wzrost. Z Funduszu Spójności, od początku jego istnienia, korzystają: Grecja, Irlandia, Portugalia i Hiszpania. W okresie przejściowym, przez bardzo krótki okres czasu programem objęte były również wschodnie Niemcy (była NRD). Obecnie nie korzystają już one z pomocy.

# WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA W PLANIE.

Gminny plan gospodarki odpadami powinien zawierać wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko (§ 6 ust. 2, pkt 7, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami)

  - Ocena zgodności celów planu gospodarki odpadami z celami planami wyższego szczebla

Opracowany Projekt bierze pod uwagę i akceptuje cele ochrony środowiska przed odpadami wyznaczone w dyrektywach UE oraz w dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. W szczególności cele te dotyczą:

## osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i odpadów poużytkowych,

## zmniejszenia, w określonych ilościach i terminach, zawartości substancji organicznej w odpadach komunalnych do składowania,

## zapewnienia sortowania i przetworzenia wszystkich odpadów przed składowaniem,

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pępowo powiązany jest z następującymi dokumentami o charakterze planistycznym:

## Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (KPGO).

## Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO)

## Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami (PPGO)

## Strategią Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. - Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000-2006. II Polityka Ekologiczna Państwa.

## Strategią rozwoju gminy.

## W ramach prac nad Planem, uwzględniono te elementy w/w dokumentów, które były zgodne z założeniami projektu. Przyjęte w projekcie planu cele gospodarki odpadowej są zgodne z Wojewódzkim i Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami (WPGO)

  - Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji PGO

Informacje dotyczące stanu środowiska w gminie i powiecie Gostyńskim, jako elementu województwa wielkopolskiego, zamieszczona jest w cyklicznych raportach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Dane w nich zawarte oceniają stan środowiska na terenie województwa w oparciu o wyniki monitoringu emisji do środowiska zanieczyszczeń z głównych źródeł oraz wyniki monitoringu jakości wód podziemnych i powierzchniowych, gleb, powietrza atmosferycznego, a także poziomu hałasu w otoczeniu tych głównych źródeł emisji. Dane te są niestety dość ogólne i odnoszą się do poziomu województwa. Obecnie eksploatowane obiekty gospodarki odpadami komunalnymi nie są objęte monitoringiem na skalę regionalną czy krajową, lecz monitoringiem lokalnym, co wynika ze specyfiki tych obiektów.

Część nieodbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich część odpadów jest wykorzystywana w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie jest ich składowanie na składowisku odpadów. Obecnie na terenie gminy odpady są deponowane na składowisku w Czeluścinie.

Zgodnie z ustawą o odpadach, składowiska odpadów komunalnych zaliczane są do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Ustawa ta wymaga, aby składowiska odpadów spełniały wymagania odpowiednie do klasy składowiska. Składowiska komunalne przyjmujące powyżej 10 ton odpadów na dobę lub mające ponad 25.000 ton depozytu zaliczane są do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego.

Składowiska odpadów komunalnych przyjmujące w ciągu doby powyżej 20 ton odpadów zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek opracowania raportu oddziaływania na środowisko wynika z obowiązujących przepisów.

Zasadniczymi elementami Projektu Planu Gospodarki Odpadami, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości dla środowiska gminy związanych z gospodarką odpadami z sektora komunalnego są:

## budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

## wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych,

## selektywne wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianie,

## zmniejszenie ilości odpadów usuwanych z gospodarstw domowych w wyniku wprowadzenia przydomowego kompostowania frakcji odpadów kuchennych i ogrodowych (recyklingu organicznego),

## zmniejszenie masy odpadów biodegradowlanych usuwanych na składowiska w wyniku odzysku (recyklingu) i odrębnego ich unieszkodliwiania,

## przetwarzanie wszystkich odpadów przed składowaniem co doprowadzi do znaczącego zmniejszenia masy odpadów składowanych,

## likwidacja tzw. dzikich składowisk,

## znaczące zmniejszenie produkcji i emisji metanu ze składowisk odpadów dzięki ograniczeniu ilości deponowanych na nich odpadów organicznych oraz ich modernizacji.

## składowanie odpadów wcześniej sortowanych i przetworzonych przyczyni się do zmniejszenia stężeń substancji organicznych oraz związków azotowych w odciekach. Będzie to miało istotny wpływ na obniżenie kosztów oczyszczania i usuwania odcieków.

  - Określenie, analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko wynikające z realizowanych zadań, przedsięwzięć określonych w projekcie planu gospodarki odpadami

Przewidywane, znaczące oddziaływanie na środowisko zadań i przedsięwziąć zawartych w projekcie planu gospodarki odpadami w przypadku, gdy ich realizacja mogłaby się wiązać z potencjalnym znaczącym oddziaływaniem na środowiska podlegać będą postępowaniu w sprawie oceny ich oddziaływania na środowisko. Rodzaje tego typu przedsięwzięć określone zostały w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

W zakresie gospodarki odpadami, konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko występuje dla następujących rodzajów przedsięwzięć:

## instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych,

## instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

## składowiska odpadów obojętnych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmujące nie mniej niż 20 ton odpadów na dobę.

Dla pozostałych przedsięwzięć konieczność sporządzenia raportu jest określana przez organy administracji prowadzące postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:

## poletek osadowych, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha,

## instalacji do magazynowania złomu żelaznego, w tym złomowania wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, na powierzchni nie niższej niż 0,5 ha,

## instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

## zbierania odpadów niebezpiecznych.

Ponadto dla instalacji, które mogą powodować znaczące oddziaływania na środowisko w ustawie Prawo ochrony środowiska wprowadzono obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, uwzględniającego w jednym dokumencie warunki prowadzenia działalności związane z ochroną środowiska. Lista instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne została określona w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). Wśród wymienionych instalacji znajdują się następujące w zakresie gospodarki odpadowej:

## instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg na dobę,

## instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 Mg na godzinę,

## instalacje do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 Mg na dobę,

## instalacje do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 Mg.

Wymóg uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji gospodarki odpadami jest dodatkowym instrumentem eliminacji małych, gminnych składowisk odpadów, które nie będą mogły sobie pozwolić na wymagane zabezpieczenia i system monitoringu.

Wskazane w Projekcie Planu zadania i rozwiązania wpływać będą na zmniejszenie oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki odpadami w wyniku:

## Maksymalizacji odzysku (w tym zwłaszcza recyklingu) frakcji odpadów użytkowych (opakowaniowych, innych niż opakowaniowe, gruzu budowlanego, wielkogabarytowych) oraz recyklingu organicznego odpadów biodegradowlanych (odpadów kuchennych i ogrodowych) poprzez kompostowanie indywidualne oraz w kompostowniach o odpowiednim standardzie technicznym i zabezpieczenia środowiska.

## Znacznego ograniczenia masy odpadów składowanych.

Zadania związane z likwidacją „dzikich” wysypisk i rekultywacją nieczynnej części składowiska wiąże się wyłącznie z pozytywnym oddziaływaniem na środowisko. Zasady przyjęte w projekcie planu gospodarki odpadami służą poprawie stanu środowiska, a tym samym także zachowaniu krajobrazu kulturowego poprzez działania omówione powyżej.

  - Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji strategii

Analiza dotyczy oceny zmian oddziaływania na środowisko w wyniku rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy. Opiera się głównie na ocenie zmniejszania lub eliminacji określonych emisji zanieczyszczeń do środowiska w efekcie zasadniczych zmian gospodarowania odpadami, tj.:

## Podjęcia prób minimalizacji wytwarzania odpadów zarówno w sektorze komunalnym jak i gospodarczym.

## Wprowadzenia na szerszą skalę selektywnej zbiórki użytkowych frakcji odpadów do odzysku.

## Selektywnej zbiórki i recyklingu organicznego odpadów biologicznie rozkładalnych.

## Wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i ich wydzielenia do unieszkodliwiania w odrębnych instalacjach,

## Mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów przed składowaniem,

## Odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów z sektora gospodarki

Zasadniczymi elementami planu gospodarki odpadami, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości dla środowiska gminy Pępowo związanych z gospodarką odpadami z sektora komunalnego są:

  - Budowa ZUO Trzebania

  - Wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych,

  - Selektywne wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianie,

  - Zmniejszenie ilości odpadów usuwanych z gospodarstw domowych w wyniku wprowadzenia przydomowego kompostowania frakcji odpadów kuchennych i ogrodowych (recyklingu organicznego),

  - Zmniejszenie masy odpadów biodegradowlanych usuwanych na składowiska w wyniku odzysku (recyklingu) i odrębnego ich unieszkodliwiania,

  - Przetwarzanie wszystkich odpadów przed składowaniem, co doprowadzi do znaczącego zmniejszenia masy odpadów składowanych,

  - Modernizacja, zmiana funkcji, wskazanych składowisk (Czarna Wieś),

  - Likwidacja tzw. dzikich składowisk,

  - Znaczące zmniejszenie produkcji i emisji metanu ze składowisk odpadów dzięki ograniczeniu ilości deponowanych na nich odpadów organicznych oraz ich modernizacji.

  - Minimalizacja masy odpadów do składowania pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na powierzchnie składowisk odpadów, co wpłynie istotnie na zmniejszenie ilości odcieków ze składowisk,

  - Składowanie odpadów wcześniej sortowanych i przetworzonych przyczyni się do zmniejszenia stężeń substancji organicznych oraz związków azotowych w odciekach. Będzie to miało istotny wpływ na obniżenie kosztów oczyszczania i usuwania odcieków.

W efekcie wdrożenia projektowanego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Pępowo, oczekuje się osiągnięcie zmniejszenia oddziaływania odpadów na środowisko.

# SYSTEM MONITORINGU.

System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

  - Zasady zarządzania systemem.

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie Pępowo wynikać będzie:

- Z ustawowo określonego zakresu zadań administracji i samorządu Gmin,

- Z zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez Zarząd Gminy

- Plan Gospodarki Odpadami jest skorelowany z całym systemem planowania na obszarze powiatu i województwa, zwłaszcza z:

## Programem Ochrony Środowiska

## Planem zagospodarowania przestrzennego.

## Strategią Rozwoju Gminy.

  - Aktualizacja i modyfikacja planów.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zarządy poszczególnych szczebli przygotowują, co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalany Plan będzie wymagał modyfikacji – będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

  - Raportowanie wdrażania planów.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportów z postępów we wdrażaniu Planów Gospodarki Odpadami. Przekazywane są one przez Zarządu Gminy – do Rady Gminy

  - Wskaźniki monitorowania efektywności Planu.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniższa tabela przedstawia wskaźniki dla Gminy Pępowo. Lista wskaźników nie jest wyczerpująca i winna być sukcesywnie modyfikowana.

Tab. 9.1. Wskaźniki monitorowania Planu

|  | Wskaźnik |
| --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok |
| 2 | Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych / 1 mieszkańca x rok |
| 3 | Ilość zebranych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok |
| 4 | Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów |
| 5 | Ilość zebranych selektywnie materiałów (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów) |
| 6 | Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów) |
| 8 | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych) |
| 9 | Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwionych przez składowanie |
| 10 | Ilość eksploatowanych składowisk |
| 11 | Ilość wytworzonych osadów ściekowych |
| 12 | Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie |
| 13 | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele przemysłowe |
| 14 | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze |
| 15 | Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym |
| 16 | Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi |
| 17 | Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych przez składowanie |
| 18 | Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych innymi metodami niż składowanie |
| 19 | Ilość „dzikich składowisk” |
| 20 | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami |
| 21 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej |
| 22 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) |
| 23 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, |

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Przedstawiony Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pępowo (PGO) przedstawia stan aktualny gospodarki odpadami oraz proponuje docelowy system gospodarki odpadami. Plan jest zgodny z Powiatowym i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) i wypełnia zapisy art. 14,15 i 16 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

Na terenie gminy Pępowo powstaje ok. tysiąca ton odpadów komunalnych, z czego:

## 598 Mg/a odpadów z gospodarstw domowych

## 86 Mg/a odpadów z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego

## 60 Mg/a odpadów wielkogabarytowych

## 90 Mg/a odpadów zielonych i ulicznych

## 240 Mg/a odpadów budowlanych.

W strumieniu odpadów komunalnych znajduje się:

## 322 Mg/a odpadów opakowaniowych

## 12 Mg/a odpadów niebezpiecznych.

Szacuje się średni przyrost wskaźnika ilości odpadów komunalnych na poziomie 4,9 % na mieszkańca na rok. Ilość wytwarzanych, komunalnych osadów ściekowych to 200 Mg/a.

Stan aktualny oraz prognozę w zakresie odpadów gospodarczych przedstawia poniższa tabela.

Tab. 10.1. Prognoza ilości odpadów gospodarczych.

| Grupa, podgrupa, kod | Branża | Ilość otrzymana z inwentaryzacji | Szacunkowy stan aktualny w Mg/a | Prognoza w Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 01 | Odpady z przemysłu energetycznego | 0,000 | 200,00 | 200,0 |
| 12 | Odpady z przemysłu hutniczego - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 0,030 | 4,00 | 4,0 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | 42,000 | 50,00 | 50,0 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 1,000 | 15,00 | 18,0 |
| 02 | Odpady z przemysłu rolno-spożywczego | 2 695,500 | 3 000,00 | 3 300,0 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | 4,000 | 4,00 | 4,4 |
| 15 02 02, 15 02 03 | Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych | 0,040 | 1,00 | 1,1 |
|  | Razem odpady gospodarcze | 2 742,570 | 3 274,00 | 3 577,5 |
| 09 01 | Odpady z zakładów fotograficznych | 0,000 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Zużyte rozpuszczalniki | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01 21 | Zużyte źródła światła zawierające rtęć | 0,008 | 0,01 | 0,01 |
| różne kody | Odpady zawierające PCB | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Oleje odpadowe | 3,400 | 10,00 | 12,00 |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 0,080 | 0,20 | 0,24 |
| 17 06 | Odpady zawierające azbest | 40,000 | 40,00 | 3,00 |
| różne kody | Pestycydy | 0,000 | 0,50 | 0,50 |
| 1602 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,010 | 0,01 | 0,01 |
| 1601 | Wycofane z eksploatacji pojazdy | 0,040 | 20,00 | 24,00 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,000 | 0,05 | 0,06 |
|  | Razem odpady niebezpieczne | 43,538 | 71,77 | 40,8 |

W Planie przedstawiono cele krótkoterminowe (na lata 2004 – 2007) oraz długoterminowe do roku 2011. PGO dla gminy Pępowo określa sposób realizacji celów i zadań zawartych w WPGO dla województwa wielkopolskiego zgodnie z § 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

Cel ogólny na lata 2004-2011 brzmi:

„ Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania”

W projekcie planu gospodarki odpadami przyjęto następujące cele:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miasta i wsi w gminie.

- Wdrożenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

- Składowanie odpadów tylko na składowiskach spełniających wymagania techniczne i będących elementem systemu zagospodarowania odpadów

- Rekultywacja wszystkich dzikich składowisk oraz części składowiska wyłączonego z eksploatacji

- Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

## opakowania z papieru i tektury: 48%,

## opakowania ze szkła: 40%,

## opakowania z tworzyw sztucznych: 25%,

## opakowania metalowe: 40%,

## opakowania wielomateriałowe: 25%,

## odpady wielkogabarytowe: 32%

## odpady budowlane: 25%

## odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 29%

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 74% wytworzonych odpadów komunalnych

W zakresie sektora gospodarczego:

„Ograniczanie wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich ewidencji, unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania”

W projekcie planu gospodarki odpadami przyjęto następujące główne cele:

## Wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (bazy danych) odpadów z sektora gospodarczego.

- Wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu (działania te powinny być realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim)

- Objęcie systemem odbioru wszystkich odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarki

Harmonogram działań związanych z wdrożeniem gminnego planu gospodarki odpadami klasyfikuje działania Gminy na zadania własne i koordynowane. Do działań własnych zaliczono zadania, których całość lub część jest finansowana przez Gminę. Duża część działań w zakresie gospodarki odpadami jest przez Gminę koordynowana, szczególnie w zakresie odpadów innych niż komunalne. Wynika to z zapisów Ustawy o odpadach oraz Prawa ochrony środowiska, które nakładają na gminy obowiązki w zakresie rozwiązania problemu odpadów na danym terenie. W związku z przystąpieniem Pępowa i 17 innych gmin regionu leszczyńskiego do wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, potwierdzonym nabyciem przez nie udziałów w spółce Miejski Zakład Oczyszczania, z siedzibą w Lesznie realizacja przedstawionego Planu będzie zależała nie tylko od władz gminnych, które na podstawie niniejszego Planu stworzą system zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o podpisane porozumienie ale również od operatora systemu.

Funkcjonowanie samego ZUOK, nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów. Konieczne jest planowe działanie w zakresie stworzenia systemu gospodarki odpadami obejmującego transport, selektywną zbiórkę i edukację ekologiczną. Wymaga to zaangażowania wielu osób reprezentujących różne firmy i samorząd, aby stworzyć spójny system. Podstawowym elementem warunkującym powodzenie całego systemu jest uczestniczenie w nim gmin na zasadzie consensusu i troski o dobro wspólne, jakim jest stan środowiska naturalnego.

SPIS RYSUNKÓW:

[1]Rys. 1.1. Schemat wykonywania planów gospodarki odpadami.	8

[2]Rys. 1.2. Schemat postępowania przy podejmowaniu działań powodujących lub mogących spowodować powstawanie odpadów.	11

[3]Rys. 2.1. Morfologia odpadów komunalnych	17

[4]Rys. 2.2. Morfologia domowych odpadów komunalnych z terenu gminy Pępowo 	19

[5]Rys. 2.3. Morfologia odpadów pochodzących z obiektów infrastruktury i turystyki	20

[6]Rys. 2.4. Struktura odpadów opakowaniowych w procentach	26

[7]Rys. 2.5. Widok na składowisko w Czeluścinie.	30

[8]Rys. 2.6. Wjazd na składowisko w Czeluścinie.	30

[9]Rys. 2.7. Lokalizacja instalacji do utylizacji odpadów komunalnych–składowisko Czeluścin	31

[10]Rys. 3.1. Prognozowane zmiany ilości odpadów komunalnych w latach 2003-2011	57

[11]Rys. 5.1. Schemat technologiczny ZUO Trzebania	103

[12]Rys. 5.2. Linia technologiczna sortowania odpadów-widok z boku	104

[13]Rys. 5.3. . Linia technologiczna mechanicznego sortowania odpadów zmieszanych-sito bębnowe	106

[14]Rys. 5.4. Linia technologiczna fermentacji odpadów	107

[15]Rys. 5.5. Składowisko odpadów, kwatera – przekrój 	109

SPIS TABEL:

Tab. 1.1. Sytuacja demograficzna gminy Pępowo wg stanu na dzień 31.12.2002. (GUS)	14

Tab. 2.1. Ilości poszczególnych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych 	15

Tab. 2.2. Wskaźniki odpadów komunalnych ze względu na źródło występowania	16

Tab. 2.3. Zestawienie ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych 	18

Tab. 2.4. Procentowy udział poszczególnych odpadów (morfologia) z podziałem na rodzaje jednostek osadniczych	18

Tab. 2.5. Morfologia domowych odpadów komunalnych 	18

Tab. 2.6. Ilość odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego	20

Tab. 2.7. Struktura odpadów z obiektów infrastruktury i turystyki	20

Tab. 2.8. Ilość odpadów wielkogabarytowych w Mg/a	21

Tab. 2.9. Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych	21

Tab. 2.10. Ilość odpadów zielonych 	22

Tab. 2.11. Ilości odpadów z czyszczenia ulic i placów w Mg/a	22

Tab. 2.12. Ilości i procentowy udział poszczególnych strumieni odpadów w odpadach budowlanych	23

Tab. 2.13. Ilość odpadów niebezpiecznych w Mg/a	24

Tab. 2.14. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych.	25

Tab. 2.15. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w roku 2002 w gminie Pępowo	26

Tab. 2.16. Ilości surowców wtórnych zebranych w roku 2003 w ramach selektywnej zbiórki na terenie gmin gminy Pępowo	27

Tab. 2.17. Ilości i rodzaje odpadów zinwentaryzowanych na terenie gminy Pępowo. wg katalogu odpadów zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.01.	33

Tab. 2.18. Ilości i rodzaje odpadów zinwentaryzowanych na terenie gminy Pępowo wg branż sektora gospodarczego (zgodne z KPGO) wraz z szacunkowym stanem aktualnym.	34

Tab. 2.19. Wykaz wytwarzanych odpadów z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych	35

Tab. 2.20. Ilość i rodzaj odpadów z remontów i budów 	36

Tab. 2.21. Ilość zużytych opon 	37

Tab. 2.22. Ilość i rodzaj odpadów z produkcji podstawowej przemysłu rolno spożywczego	38

Tab. 2.23. Ilość i rodzaj odpadów z przemysłu owocowo – warzywnego	39

Tab. 2.24. Ilość i rodzaj odpadów z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego	39

Tab. 2.25. Ilość i rodzaj odpadów sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych	40

Tab. 2.26. Szacowane ilości odpadów gospodarczych poddawanych odzyskowi w podziale na branże.	40

Tab. 2.27. Szacowane ilości odpadów gospodarczych z gminy Pępowo poddawanych unieszkodliwianiu w podziale na branże.	41

Tab. 2.28. Ilość i rodzaj zużytych źródeł światła zawierających rtęć wg wydanych decyzji	44

Tab. 2.29. Ilość i rodzaj olejów odpadowych 	49

Tab. 2.30. Ilość odpadowych baterii i akumulatorów 	49

Tab. 2.31. Szacowane ilości odpadów niebezpiecznych z gminy Pępowo poddawanych odzyskowi w podziale na branże.	52

Tab. 2.32. Szacowane ilości odpadów niebezpiecznych z gminy Pępowo poddawanych unieszkodliwianiu w podziale na branże.	53

Tab. 2.33. Spis podmiotów spoza gminy Pępowo gospodarujących odpadami niebezpiecznymi	54

Tab. 3.1. Wzrost ilości odpadów ze strumienia komunalnego w podziale na rodzaje i źródła powstawania	57

Tab. 3.2. Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych 	58

Tab. 3.3. Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego	58

Tab. 3.4. Prognoza ilości odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury i ruchu turystycznego	59

59

Tab. 3.5. Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 	59

Tab. 3.6. Prognoza ilości odpadów zielonych i ulicznych 	59

Tab. 3.7. Prognoza ilości odpadów budowlanych 	60

Tab. 3.8. Prognoza zmian wskaźników nagromadzenia odpadów opakowaniowych w kg/M 	60

Tab. 3.9. Prognoza zmian ilości odpadów opakowaniowych w Mg/a	60

Tab. 3.10. Prognoza ilości osadów ściekowych 	61

Tab. 3.11. Prognoza ilości odpadów gospodarczych. 	62

Tab. 4.1. Zakładane ilości odpadów poddane odzyskowi i recyklingowi w Mg/a	67

Tab. 4.2. Zakładane ilości zestawów do selektywnej zbiórki 	71

Tab. 4.3. Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych (Mg/a)	75

Tab. 4.4. Prognoza wzrostu odpadów biodegradowalnych i ich recyklingu na terenie gminy.	77

Tab. 5.1. Porównanie metod kompostowania.	99

Tab. 5.2. Porównanie producentów sortowni. 	100

Tab. 5.3. Odpady dowożone do ZUO - bilans	101

Tab. 5.4. Segregacja ręczna odpadów użytkowych z selektywnej zbiórki – bilans masowy	105

Tab. 5.5. Rozdział odpadów zmieszanych – bilans	106

Tab. 5.6. Sucha fermentacja biofrakcji i osadów ściekowych – bilans	108

Tab. 5.7. Przewidywany skład biogazu	108

Tab. 5.8.Parametry techniczno – technologiczne składowiska 	109

Tab. 5.9.Odpady procesowe ZUO na składowisko – bilans	110

Tab. 5.10. Kompostownia odpadów zielonych– bilans	110

Tab. 5.11. Typowy skład odpadów budowlanych wg KPGO	111

Tab. 5.12. Porównanie technologii fermentacji beztlenowej oraz kompostowania.	113

Tab. 7.1. Szacunkowy koszt realizacji zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2004 – 2007 	119

Tab. 9.1. Wskaźniki monitorowania Planu	131

Tab. 10.1. Prognoza ilości odpadów gospodarczych. 	132

# Footnotes

Ważniejsze dane o podregionach, powiatach i gminach województwa wielkopolskiego 2003, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003.

# Text boxes

| Lp. | Rodzaj odpadu | Udział % | Masa w Mg/a. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cegła | 40% | 95,70 |
| 2 | Beton | 20% | 47,85 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 1% | 2,39 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 8% | 19,14 |
| 5 | Drewno | 7% | 16,75 |
| 6 | Metale | 5% | 11,96 |
| 7 | Piasek | 14% | 33,49 |
| 8 | Inne | 5% | 11,96 |
|  | Razem | 100% | 239,24 |

Krajowy Plan

Gospodarki Odpadami

Wojewódzki Plan

Gospodarki Odpadami

(woj. wielkopolskie)

Powiatowy Plan

Gospodarki Odpadami

(powiat gostyński)

Wojewódzki Plan

Gospodarki Odpadami

(pozostałe województwa)

Powiatowy Plan

Gospodarki Odpadami

(pozostałe powiaty)

Gminny Plan

Gospodarki Odpadami

(gmina Pępowo.)

Gminny Plan

Gospodarki Odpadami

(pozostałe gminy)

ZAPOBIEGANIE

ODZYSK

UNIESZKODLIWIANIE